Poznań, dnia 29.01.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- na dostawy przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym (40V) w  ilości  20 szt. dla Centrum Operacyjnego ITS w roku 2018.

Istotne warunki:

a)  wymagane spełnienie warunków technicznych zawartych w zał. 3 DZ.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r wraz ze zmianami wprowadzonymi w DZ.U. z 7 września 2015 poz. 1314.

b) możliwość montażu przycisku dla pieszych na dowolnych średnicach masztów (od 108mm do 250mm), dopuszcza się montaż za pomocą elastycznego adaptera, sterowanie sygnalizatorem akustycznym podstawowym do umieszczenia w komorze sygnalizatora świetlnego,

c) żądanie sygnału zgłoszenia poprzez wyłącznik sensorowy,

d) potwierdzenie optyczne LED z napisem CZEKAJ (napięcie 24V AC/DC pochodzące ze sterownika sygnalizacji ulicznej),

e)  potwierdzenie akustyczne przyjęcia zgłoszenia wbudowane w przycisk,

f) możliwość symulowania potwierdzenia (poprzez zmianę parametrów przycisku),

g) sygnał akustyczny podstawowy równoważny sygnałowi zielonemu ciągłemu powinien być sygnałem krótkoczasowym złożonym, powtarzanym co 200ms o obwiedni czasowej prostokątnej wypełnionej falą prostokątną (fala o przebiegu prostokątnym) i czasie trwania nieprzekraczającym 20ms, sygnał akustyczny podstawowy równoważny sygnałowi zielonemu migającemu powinien być sygnałem krótkoczasowym złożonym, powtarzanym co 100ms, sygnał akustyczny pomocniczy z czasem powtarzania 1s słyszalny w zakresie 4m ±1m (regulacja głośności),

h) zgłoszenie do sterownika sygnalizacji świetlnej (napięcie 24V AC/DC NO),

i) sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym pomocniczym wbudowane w przycisk,

j) możliwość blokowania sygnałów akustycznych (sygnalizator dźwiękowy podstawowy oraz sygnał akustyczny pomocniczy) ze sterownika sygnalizacji ulicznej za pomocą napięcia 40V,

k)możliwość konfiguracji zdalnej (radiowo lub kablowo) parametrów:

-symulacji potwierdzenia,

-regulacja częstotliwości dźwięku sygnalizatora podstawowego pomiędzy 550-1580Hz (szczególnie możliwość ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),

-adaptacyjna regulacja głośności sygnału dźwiękowego podstawowego w zakresie 	przynajmniej 50-90dB(A),

l) sygnalizator akustyczny podłączany do przycisku za pomocą przewodu o długości minimum 4m,

ł) szczegółowa instrukcja montażu i obsługi w języku polskim,

m) przycisk sterowniczy kolor obudowy żółty, sygnalizator akustyczny obudowa kolor czarny,

n) okres rękojmi- nie mniej niż 3 lata,

Dostawa do Centrum Operacyjnego ITS ul. Górecka 15.