Poznań, dnia 29.01.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- na dostawy sygnalizatorów akustycznych w  ilości  60 szt. dla Centrum Operacyjnego Urządzeń ITS w roku 2018.

Istotne warunki:

a)  wymagane spełnienie warunków technicznych zawartych w zał. 3 DZ.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r wraz ze zmianami wprowadzonymi w DZ.U. z 7 września 2015 poz. 1314.

b) możliwość montażu urządzenia sterującego wewnątrz komory sygnalizatora S-5,

c) sygnalizator akustyczny podłączany do urządzenia sterującego za pomocą przewodu o długości minimum 1,5m,

d) sygnał akustyczny podstawowy równoważny sygnałowi zielonemu ciągłemu powinien być sygnałem krótkoczasowym złożonym, powtarzanym co 200ms o obwiedni czasowej prostokątnej wypełnionej falą prostokątną (fala o przebiegu prostokątnym) i czasie trwania nieprzekraczającym 20ms, sygnał akustyczny podstawowy równoważny sygnałowi zielonemu migającemu powinien być sygnałem krótkoczasowym złożonym, powtarzanym co 100ms, sygnał akustyczny pomocniczy z czasem powtarzania 1s słyszalny w zakresie 4m ±1m (regulacja głośności),

e) możliwość podłączenia głośnika znajdującego się w przycisku dla pieszych, który będzie generował sygnał akustyczny pomocniczy,

f) komplet wyposażony w niezbędne złącza do podłączenia do istniejącej instalacji,

g) możliwość konfiguracji zdalnej (za pomocą podczerwieni lub radiowo) parametrów:

- regulacja częstotliwości dźwięku sygnalizatora podstawowego pomiędzy 550-1580Hz (szczególnie możliwość ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),

- adaptacyjna regulacja głośności sygnału dźwiękowego podstawowego w zakresie 	przynajmniej 50-90dB(A),

h)  minimum 2 urządzenia do konfiguracji zdalnej z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne ustawienie wcześniej zdefiniowanych parametrów oraz z możliwością zmiany w czasie rzeczywistym,

i) szczegółowa instrukcja montażu i obsługi w języku polskim,

j) sygnalizator akustyczny obudowa kolor czarny,

k) okres rękojmi- nie mniej niż 3 lata.

Dostawa do Centrum Operacyjnego ITS ul. Górecka 15.