Poznań, dnia 29.01.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- na dostawy przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym wraz z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych w  ilości 160 szt. dla Centrum Operacyjnego ITS w roku 2018.

Istotne warunki:

a)  wymagane spełnienie warunków technicznych zawartych w zał. 3 DZ.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r wraz ze zmianami wprowadzonymi w DZ.U. z 7 września 2015 poz. 1314.

b) możliwość montażu na dowolnych średnicach masztów (od 108mm do 250mm), dopuszcza się montaż za pomocą elastycznego adaptera,

c) żądanie sygnału zgłoszenia poprzez wyłącznik sensorowy (inny niż pojemnościowy),

d) potwierdzenie optyczne LED z tekstem CZEKAJ (napięcie 24V AC/DC pochodzące ze sterownika sygnalizacji ulicznej),

e)  potwierdzenie akustyczne wbudowane w przycisk(zmiana częstotliwości sygnału akustycznego pomocniczego),

f) możliwość symulowania potwierdzenia (poprzez zmianę parametrów przycisku),

g) sygnał akustyczny podstawowy równoważny sygnałowi zielonemu ciągłemu powinien być sygnałem krótkoczasowym złożonym, powtarzanym co 200ms o obwiedni czasowej prostokątnej wypełnionej falą prostokątną (fala o przebiegu prostokątnym) i czasie trwania nieprzekraczającym 20ms, sygnał akustyczny podstawowy równoważny sygnałowi zielonemu migającemu powinien być sygnałem krótkoczasowym złożonym, powtarzanym co 100ms, sygnał akustyczny pomocniczy z czasem powtarzania 1s słyszalny w zakresie 4m ±1m (regulacja głośności),

h) zgłoszenie do sterownika sygnalizacji świetlnej za pomocą zestyków zwiernych (napięcie 24V AC/DC),

i) sterowanie sygnalizatorem akustycznym wbudowane w przycisk,

j) możliwość blokowania sygnałów akustycznych (sygnalizator akustyczny oraz sygnał naprowadzający) ze sterownika sygnalizacji ulicznej,

k)możliwość konfiguracji zdalnej (za pomocą podczerwieni lub radiowo) parametrów:

-symulacji potwierdzenia,

- regulacja częstotliwości dźwięku sygnalizatora podstawowego pomiędzy 550-1580Hz (szczególnie możliwość ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),

- adaptacyjna (automatyczna) regulacja głośności sygnału dźwiękowego 	podstawowego w zakresie 50-90dB(A), stosunek sygnału dźwiękowego nadawanego 	z sygnalizatora względem poziomu tła akustycznego (hałasu ulicznego) nie może być 	mniejszy niż (-20) dB.

-możliwość dopasowania urządzeń w grupy o tych samych parametrach częstotliwości oraz głośności,

l)możliwość emitowania komunikatu słownego ostrzegającego niepełnosprawnych pieszych o awarii sygnalizacji świetlnej(możliwość edycji komunikatu głosowego),

ł) sygnalizator akustyczny podłączany do przycisku za pomocą przewodu o długości minimum 4m,

m) szczegółowa instrukcja montażu i obsługi w języku polskim,

n) przycisk sterowniczy kolor obudowy żółty, sygnalizator akustyczny obudowa kolor czarny,

n) okres rękojmi- nie mniej niż 3 lata,

Dostawa do Centrum Operacyjnego ITS ul. Górecka 15.