Poznań, dnia 03.04.2018r.

OGŁOSZENIE  w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, poniżej 30 000,00 Euro.

Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich

Ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

NIP 2090001440

Dostawa:  słupki blokujące oraz  słupki barierki łańcuszkowej wg. opisu przedmiotu zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za  przygotowanie postępowania: Grażyna Ratajczak

Wydział EL

Nr tel./fax 61 64 77 211

e-mail gratajczak@zdm.poznan.pl

Osoba odpowiedzialna  za opis przedmiotu zamówienia: Michał Kubiak (tel.:696402012)

Opis przedmiotu zamówienia:

- słupki blokujące o średnicy 80 mm, z rury ocynkowanej (grubość ścianki 3-4 mm) i wysokości 1,5 m z poprzeczką, w kolorze grafit (RAL 7043), zamkniętych  od góry w ilości 200szt. Poprzeczka powinna być wykonana z płaskownika 200x60x6 mm przyspawana poziomo pod kątem 90 stopni (spaw pionowy i poziomy  z obu stron płaskownika do słupka na całej długości łączenia)

- słupki barierki łańcuszkowej, w kolorze żółtym (RAL 1023) o  fi 1 ¼” (średnica zewnętrzna 44 mm) bez poprzeczki, w ilości 200 szt.

Słupki o długości 1,5m, winny być wykonane z rur stalowych (grubość  ścianki 3-4mm) ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor żółty, od góry muszą być zamknięte. Słupki łańcuszkowe na długości 6 cm od górnej krawędzi winien być przewiercony na wylot, aby  w ten sposób przełożyć pręt gładki stalowy o średnicy 8 mm i  przyspawać. Pręt ten będzie uszkami do mocowania łańcucha, na obwodzie po przeciwległych stronach.

Miejsce dostawy: COBRD, przy ul. Góreckiej 15, w Poznaniu.

Nie dopuszcza się  składania oferty częściowej.

Termin wykonania dostawy: 30.04.2018r.

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym /załącznik  nr  1.  do ogłoszenia / oraz zaoferowanie  towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Nr EL.2031.19.2018

Termin składania ofert: do 09.04.2018r. godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 09.04.2018 godz. 14.00

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Krzysztof Piaszyk