PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
TJ. ORGANIZACJI RUCHU POLEGAJĄCYCH NA WPROWADZENIU UDOGODNIEŃ DLA ROWERZYSTÓW: DWUKIERUNKOWEGO RUCHU ROWEROWEGO NA ULICACH JEDNOKIERUNKOWYCH (KONTRARUCH, KONTRAPAS) NA ULICACH POZNANIA

# SPIS ULIC

ZAWARTYCH W OPRACOWANIU

| Numer drogi | Nazwa ulicy |
| --- | --- |
| 200 | Ognik |
| 200T | Ognik |
| 222 | Płomienna |
| 228 | Poranek |
| 877096 | Biedrzyckiego |
| 877121 | Bogusławskiego |
| 877184 | Chełmońskiego |
| 877213 | Cybulskiego |
| 877393 | Grodziska |
| 877399 | Grottgera |
| 877475S | Jesienna |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Karta uzgodnień

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Zakres opracowania

- Opis wprowadzonych zmian

- Oznakowanie poziome

- Oznakowanie pionowe

- Urządzenia BRD

- Planowany termin wprowadzenia  stałej organizacji ruchu

# KARTA UZGODNIEŃ

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt stałej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu udogodnień dla rowerzystów tj. dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (kontraruchów 
i kontrapasów) opracowano na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na podstawie umowy nr RI.342.10.2016 zawartej w dniu 21 lipca 2016 r. pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, a firmą Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o.

Podstawę opracowania stanowią:

- podkłady mapowe

- pomiar inwentaryzacyjny w terenie,

- pomiar GPS,

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. 
z 2012r., poz. 1137, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz. U. 
Nr 2013.260 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik 1-4 (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów  drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 roku poz. 1393).

- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiadać projekty organizacji ruchu przygotowane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2003 r. (ze zmianami) dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach.

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu udogodnień dla rowerzystów na ulicach: Ognik, Płomienna, 
 Poranek, Biedrzyckiego, Bogusławskiego, Chełmońskiego, Cybulskiego,  Grodziska, Grottgera,  Jesienna na terenie miasta Poznań w województwie wielkopolskim.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie udogodnień dla rowerzystów oraz usprawnienie ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych przebiegających na obszarze dzielnicy Grunwald w mieście Poznań poprzez zapewnienie dwukierunkowego ruchu rowerowego przy wykorzystaniu rozwiązań w postaci kontraruchów i kontrapasów rowerowych. Dodatkowo na wyżej wymienionych ulicach uporządkowano parkowanie pojazdów w pasie drogowym poprzez utworzenie nowych oraz uporządkowanie już istniejących miejsc parkingowych.

  - Zakres opracowania

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ulic: Ognik, Płomienna, 
 Poranek, Biedrzyckiego, Bogusławskiego, Chełmońskiego, Cybulskiego, Grodziska, Grottgera,  Jesienna  na terenie miasta Poznania.

Zakres opracowania przedstawiono na planach sytuacyjnych w części rysunkowej.

Projekt zmiany planu sytuacyjnego stałej organizacji ruchu opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500. Na mapę tą naniesiono usytuowanie znaków pionowych, poziomych (znaki podłużne i poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

- OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane oznakowanie jezdni należy wykonać jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej zgodne z obowiązującymi wytycznymi i zapisami SIWZ.

Całość oznakowania poziomego wykonać należy w technologii chemoutwardzalnej:

•	Na kostce brukowej, pozbruku oraz drogach rowerowych – cienkowarstwowe, spray-plastic, grubość do 1 mm, 1,5 kg masy na m2

•	Na pozostałych nawierzchniach – grubowarstwowe, układane na gładko, grubość 3 mm, 6 kg masy na m2.

Usuwanie oznakowania poziomego należy wykonać wodą pod wysokim ciśnieniem (waterjet).

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby,

- wysokim współczynnikiem odblaskowości (także w warunkach dużej wilgotności),

- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone,

- właściwym okresem trwałości,

- odpornością na zabrudzenie i ścieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym załączonym w dokumentacji. Rodzaj oznakowania zamieszczono w wykazie tabelarycznym.

- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane wg obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami.

Dla rozpatrywanych ciągów dróg należy zastosować wielkość oraz typ odblaskowości oznakowania pionowego zgodny z wytycznymi w pkt 1.2.1 i 1.2.2 załącznika 1 ww. rozporządzenia. Dla rozpatrywanych ulic zaleca się zastosować znaki z grupy wielkości mini i średnie, natomiast do wykonania lic znaków należy zastosować folią odblaskową typu 2. Znaki należy ustawić wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym tak, aby były dobrze widoczne oraz tak, aby same nie ograniczały widoczności przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:

- strona drogi wg właściwego schematu,

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosić ok. 5º w kierunku jezdni,

- odległość umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt znaku) od krawędzi jezdni powinna wynosić ok. 0,5 m – 2,0 m,

- wysokość umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt znaku) min. 2,0 m (min.2,2 m dla znaków na chodniku), a dla znaków C-9 na wysepkach segregujących - min. 1,8 m

- znaki należy zamocować na słupkach metalowych o przekroju kołowym ø 60,3 mm stalowych ocynkowanych ogniowo z dwoma krzyżowymi kotwami z płaskownika 200x60x6mm przyspawanymi poziomo pod kątem 90o (spaw pionowy i poziomy z obu stron płaskownika do słupka na całej długości łączenia) na wysokości ok. 20 cm od dołu, które uniemożliwiają obracanie się słupka po wkopaniu.

Widoczność znaków musi być taka sama w dzień i w nocy z odległości umożliwiającej kierującym pojazdami oraz pieszym ich spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję. Wszystkie znaki i tablice winny być stabilnie połączone z podłożem tak, aby nie uległy samoistnemu przewróceniu.

Odległość znaków od krawędzi jezdni:

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na planie sytuacyjnym załączonym w dokumentacji.

- URZĄDZENIA BRD

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być wykonane wg obowiązujących przepisów. Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone dla których:

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa.

W urządzeniach bezpieczeństwa ruchu, z którymi mogą stykać się piesi, ze względu bezpieczeństwa należy eliminować możliwość skaleczeń lub innych obrażeń ciała poprzez zaokrąglenie promieniem Rmin = 2,5 mm ostrych krawędzi urządzeń.

Wzory urządzeń bezpieczeństwa ruch oraz szczegółowe zasady ich lokalizacji w planie i profilu drogowym są określone w opisach szczegółowych.

Rozmieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu przedstawiono na planach sytuacyjnych załączonych w dokumentacji.

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa:

- Separator U-25b (150 mm x 700 mm wys. 50 mm),

- Punktowe elementy odblaskowe (PEO -3) (107 mm x 90 mm x17) –biało-czerwone,

- każdy projektowany  znak U-5b_C-9 umieszczony jest na kwadratowym azylu       (1000 mm x1000 mm x 100 mm) wykonanym z prefabrykatów. Urządzenie U-5b należy zastosować z pamięcią kształtu, z przegubem typu flex.

- słupek nieruchomy ZAP-03-O/TO wys. 90 cm średnica 8 cm (stal ocynkowana malowana proszkowo)

- ogrodzenie łańcuchowe ZAP-03-O/TO wys. 90 cm średnica 6 cm (stal ocynkowana malowana proszkowo)- słupki łączone łańcuszkiem  ze stali ocynkowanej (niemalowanej)

-  słupki blokujące parkowanie winny być pomalowane na kolor RAL7043.

- PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  30 czerwca 2018 r.

...………………………………

podpis projektanta

- CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ OPIS RUCHU NA DRODZE I WPROWADZONYCH ZMIAN

  - ul. Ognik

7.1.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 200 / ul. Ognik -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+345

7.1.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			od 5,3 m do 7,6 m

- Szerokość chodników:		1,7 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.1.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G200 Poznań ul. Ognik  przebiega od ulicy Bułgarskiej do ulicy Bułgarskiej (zapętla się) w mieście Poznań. Na całej długości drogi ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występują miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

    - Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego wzdłuż ul. Ognik wprowadzono strefę ograniczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów do 30 km/h znakiem B-43 . W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 - dwustronne). W celu ostrzeżenia rowerzystów o istniejących progach zwalniających zaprojektowano znaki A-11a wraz z tabliczkami T-1 oraz punktowe elementy odblaskowe. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Na końcu ulicy zaprojektowano znak B-44 odwołujący strefę ograniczonej prędkości. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru”. Na całej ulicy umieszczono je po obu stronach jezdni w rozstawie co 25 m.  Miejsca dla osób niepełnosprawnych wypełniono niebieskim tłem.

  - ul. Ognik

7.2.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 200T / ul. Ognik -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+212

7.2.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			3,0 m

- Szerokość chodników:		od 1,0 m do 2,5 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.2.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G200T Poznań ul. Ognik  przebiega od ulicy Bułgarskiej do ulicy Ognik (G200) w mieście Poznań. Na całej długości drogi ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występują miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

    - Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego wzdłuż ul. Ognik wprowadzono strefę ograniczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów do 30 km/h znakiem B-43 . W miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Do obecnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych doprojektowano tabliczkę T-29 oraz wypełniono miejsca te kolorem niebieskim. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru”. Na części ulicy umieszczono je po obu stronach jezdni w rozstawie co 25 m.

  - ul. Płomienna

7.3.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 222 / ul. Płomienna -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+319

7.3.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy/ dwukierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			od 3,1 m do 5,0 m

- Szerokość chodników:		od 2,0 m do 3,6 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		kostka brukowa

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.3.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G222 Poznań ul. Płomienna  przebiega od ulicy Promyk do ulicy Swoboda w mieście Poznań. Na części ulicy  ruch odbywa się w dwóch kierunkach oraz jest bez przejazdu. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występują miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.3.4 Opis wprowadzonych zmian

W miejscu którym zaczyna się droga jednokierunkowa oznaczono ją znakiem D-3 ,,droga jednokierunkowa” wraz z ograniczeniem prędkości znakiem B-33 do 30 km/h ze względu na wprowadzenie kontraruchu. Na końcu drogi zaprojektowano znak B-20 wraz z linią poziomą P-12. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m i na końcach wypełniono je tłem koloru czerwonego o wym. 2,2x1,3m.

  - ul. Poranek

7.4.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 228 / ul. Poranek -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+344

7.4.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy/ dwukierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			od 3,0 m do 4,5 m

- Szerokość chodników:		od 1,4 m do 2,4 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat bet./ bitumiczna

7.4.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G228 Poznań ul. Poranek  przebiega od ulicy Marcelińskiej do ulicy Grochowskiej w mieście Poznań. Na części ulicy  ruch odbywa się w dwóch kierunkach. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występują miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.4.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowym odcinku  ulicy wprowadzono ograniczenie prędkości znakiem B-33 do 30 km/h oraz zaprojektowano znaki D-5, B-31 informujące o pierwszeństwie przejazdu na drodze. Istniejące przejścia dla pieszych uzupełniono o brakujące znaki D-6, D-6b. W miejsce znaków B-36 zaprojektowano znaki B-35. Na końcu drogi w strefie skrzyżowania zaprojektowano kontrapas w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono go za pomocą oznakowania poziomego P-2b, P-1e oraz oznaczono czerwoną powierzchnią o wym. 2,2x1,3m. Dla poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi w celu poprawy widoczności zaprojektowano lustro drogowe U-18a. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome   P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru”. Na całej ulicy umieszczono je po obu stronach jezdni w rozstawie co 25 m. Oddzielono jezdnię od parkingu oznakowaniem poziomym P-19.

  - ul. Biedrzyckiego

7.5.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877096 / ul. Biedrzyckiego -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+274

7.5.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			4,8 m

- Szerokość chodników:		od 1,9 m do 4,6 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.5.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877096 Poznań ul. Biedrzyckiego  przebiega od ulicy Palacza do ulicy Winklera w mieście Poznań. Na całej ulicy  ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występują miejscowe ograniczenia prędkości regulowane znakami. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.5.4 Opis wprowadzonych zmian

Na początku drogi zaprojektowano znak A-7 wraz z linią poziomą P-13. W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowym odcinku  ulicy w ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa ( separatory U-25b, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Znakiem B-44 poinformowano rowerzystę o wyjeździe ze strefy ruchu ograniczonej prędkości. Istniejące przejście dla pieszych uzupełniono brakującymi znakami D-6. Skrzyżowanie z ulicą Winklera zaprojektowano jako równorzędne informując o tym znakiem D-48 oraz linią poziomą P-14. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m.

  - ul. Bogusławskiego (od ul. Chociszewskiego do ul. Szczanieckiej)

7.6.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877121 / ul. Bogusławskiego -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+410

7.6.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			od 7,6m do 7,8 m

- Szerokość chodników:		od 2,0 m do 2,4m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna/ kostka kamienna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa

7.6.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877121 Poznań ul. Bogusławskiego  przebiega od ulicy Chociszewskiego do ulicy Sczanieckiej w mieście Poznań. Na całej ulicy  ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występują miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.6.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowym odcinku  ulicy wprowadzono ograniczenie prędkości znakiem B-33 do 30 km/h. Znak ten ponawiamy ciągu drogi po skrzyżowaniu z ulicami: Potworowskiego, Stablewskiego i Morawskiego. W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na danym odcinku  ulicy w ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 – dwustronne, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Ponadto w miejscach, które tego wymagały oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m.  W ramach oznakowania poziomego zaprojektowano miejsca wyłączone z ruchu liniami poziomymi P-7b oraz P-21a.

  - ul. Chełmońskiego

7.7.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877184 / ul. Chełmońskiego -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+350

7.7.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			7,6 m

- Szerokość chodników:		od 2,8 m do 3,5 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.7.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877184 Poznań ul. Chełmońskiego  przebiega od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Grottgera w mieście Poznań. Na całej ulicy  ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje miejscowe ograniczenia prędkości regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.7.4 Opis wprowadzonych zmian

Na początku drogi zaprojektowano znak A-7, poinformowano rowerzystów o wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości.  Na drodze zaprojektowano znak D-48 oraz linię poziomą P-14 mówiące o zmianie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ulicami: Siemiradzkiego i Grottgera. Przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Siemiradzkiego odsunięto tak, aby były 5 m od krawędzi jezdni.  Przed przejściami dla pieszych zaprojektowano brakujące znaki D-6. W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na danym odcinku  ulicy w ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 – dwustronne, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Na skrzyżowaniu z ulicą Siemiradzkiego zaprojektowano ogrodzenia łańcuchowe według Katalogu mebli miejskich (szczegóły str. 9). Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru w rozstawie co 25 m. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wypełniono kolorem niebieskim. Linią P-21a wyznaczono miejsca na których zakazano ruchu samochodów oraz rowerów.

  - ul. Cybulskiego

7.8.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877213 / ul. Cybulskiego -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+350

7.8.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			4,8 m

- Szerokość chodników:		od 2,5 m do 2,7 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa

7.8.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877184 Poznań ul. Cybulskiego  przebiega od ulicy Hetmańskiego do ulicy Winklera w mieście Poznań. Na całej ulicy  ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje miejscowe ograniczenia prędkości regulowane znakami. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.8.4 Opis wprowadzonych zmian

Na początku drogi zaprojektowano znak A-7 wraz z oznakowaniem poziomym P-14. Istniejące przejście dla pieszych przesunięto od ulicy Hetmańskiej na odległość 5 m.  Przejścia dla pieszych uzupełniono o znaki D-6. W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na danym odcinku  ulicy w ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 – dwustronne, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Projektowanym znakiem B-44 poinformowano rowerzystów o wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Z racji wprowadzenia skrzyżowania równorzędnego z ulicą Winklera zaprojektowano znak D-48 wraz z linią poziomą P-14.  W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m.

7.9  ul. Grodziska (od ul. Opalenickiej  do ul. Marcelińskiej)

7.9.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877393 / ul. Grodziska -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+314

7.9.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			4,8

- Szerokość chodników:		1,6 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.9.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877393 Poznań ul. Grodziska  przebiega od ulicy Opalenickiej do ulicy Marcelińskiej w mieście Poznań. Ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje miejscowe ograniczenie prędkości regulowane znakami. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.9.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na danym odcinku  w ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 - dwustronne, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Zaprojektowano znak B-43 informujący rowerzystów o wjeździe w strefę o ograniczonej prędkości. Istniejące przejście dla pieszych zwężono da 2,5 m szerokośći oraz uzupełniono o brakujące znaki D-6. W ciągu drogi zaprojektowano znak A-11a wraz z tabliczką T-1 w celu ostrzeżenia rowerzysty o istniejącym progu zwalniającym oraz punktowe elementy odblaskowe. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome   P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m.

7.10  ul. Grottgera

7.10.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877399 / ul. Grottgera -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+271

7.10.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			7,6 m

- Szerokość chodników:		od 2,8 m do 3,5 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa

7.10.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877399 Poznań ul. Grottgera  przebiega od ulicy Matejki do ulicy Ułańskiej w mieście Poznań. Ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występują miejscowe ograniczenia prędkości regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.10.4 Opis wprowadzonych zmian

Na końcu oraz na  początku drogi zaprojektowano znaki B-43, B-44 mówiące o początku/ końcu strefy ograniczonej prędkości. Na drodze zaprojektowano znaki D-48 wraz z linią P-14 informujące o skrzyżowaniach równorzędnych na drodze. W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na danym odcinku  ulicy w ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 – dwustronne, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Istniejące przejścia dla pieszych uzupełniono brakującymi znakami   D-6. Przed skrzyżowaniem z ulicą Kossaka zaprojektowano znak B-2 ,,zakaz wjazdu”. Zaprojektowano znaki D-18 wraz z tabliczkami T-3a,T-30 informujące o sposobie postoju oraz o końcu parkingu. Jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zostało przeniesione 10 m od skrzyżowania wraz z całym oznakowaniem; drugie wypełniono niebieskim tłem. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome   P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m. Linią P-7b oraz P-21a wyznaczono miejsca wyłączone z ruchu dla rowerów oraz samochodów.

7.11  ul. Jesienna

7.11.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877475S / ul. Jesienna -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+124

7.11.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		20 km/h

- Szerokość jezdni:			4,5 m

- Szerokość chodników:		2,0 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		kostka brukowa

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa

7.11.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877475S Poznań ul. Jesienna  przebiega od ulicy Modrej do ulicy Grochowskiej w mieście Poznań. Na drodze ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje miejscowe ograniczenie prędkości regulowane znakiem. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.11.4 Opis wprowadzonych zmian

Na końcu drogi, w celu poinformowania rowerzystów wprowadzono strefowe ograniczenie prędkości do 20 km/h znakiem B-43.W miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wypełniono niebieskim tłem.  Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów linią poziomą P-18. Przed wyjazdem w ulicę Grochowską zaprojektowano znak C-2, oraz oznakowanie poziome P-7b, P-21a. Istniejący znak B-36 zastąpiono znakiem B-35. Zaprojektowano 14 sztuk słupków nieruchomych U-12c według Katalogu mebli miejskich (szczegóły str. 9). Wprowadzono również  oznakowanie poziome P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m. Na początku oraz na końcu drogi zaprojektowano oznakowanie poziome P-23 wraz z czerwonym tłem o wymiarze 2,2m x 1,3m.

# LEGENDA

obszar opracowania

oznakowanie pionowe istniejące

oznakowanie pionowe projektowane

oznakowanie pionowe do likwidacji

oznakowanie pionowe do przeniesienia oraz przeniesione

oznakowanie poziome istniejące

oznakowanie poziome projektowane

oznakowanie poziome do likwidacji

urządzenie bezpieczeństwa ruchu istniejące

urządzenie bezpieczeństwa ruchu projektowane

urządzenie bezpieczeństwa ruchu do likwidacji