PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
TJ. ORGANIZACJI RUCHU POLEGAJĄCYCH NA WPROWADZENIU UDOGODNIEŃ DLA ROWERZYSTÓW: DWUKIERUNKOWEGO RUCHU ROWEROWEGO NA ULICACH JEDNOKIERUNKOWYCH (KONTRARUCH, KONTRAPAS) NA ULICACH POZNANIA

# SPIS ULIC

ZAWARTYCH W OPRACOWANIU

| Numer drogi | Nazwa ulicy |
| --- | --- |
| 877500 | Kanclerska |
| 877584 | Kossaka |
| 877687 | Lubeckiego |
| 877776 | Miecznikowska |
| 877803 | Modra |
| 877852 | Nehringa Władysława |
| 878135 | Rynarzewska |
| 877904 | Opalenicka |
| 877995 | Podkomorska |
| 878001 | Podstolińska |
| 878095 | Rogalińskiego |
| 878127 | Rycerska |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Karta uzgodnień

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Zakres opracowania

- Opis wprowadzonych zmian

- Oznakowanie poziome

- Oznakowanie pionowe

- Urządzenia BRD

- Planowany termin wprowadzenia  stałej organizacji ruchu

# KARTA UZGODNIEŃ

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt stałej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu udogodnień dla rowerzystów tj. dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (kontraruchów 
i kontrapasów) opracowano na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na podstawie umowy nr RI.342.10.2016 zawartej w dniu 21 lipca 2016 r. pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, a firmą Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o.

Podstawę opracowania stanowią:

- podkłady mapowe

- pomiar inwentaryzacyjny w terenie,

- pomiar GPS,

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. 
z 2012r., poz. 1137, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz. U. 
Nr 2013.260 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik 1-4 (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów  drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 roku poz. 1393).

- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiadać projekty organizacji ruchu przygotowane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2003 r. (ze zmianami) dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach.

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu udogodnień dla rowerzystów na ulicach: Kanclerska, 
Kossaka, Lubeckiego, Miecznikowska, Modra,  Nehringa Władysława,  Opalenicka,  Podkomorska, Podstolińska, Rogalińskiego, Rycerska, Rynarzewska na terenie miasta Poznań w województwie wielkopolskim.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie udogodnień dla rowerzystów oraz usprawnienie ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych przebiegających na obszarze dzielnicy Grunwald w mieście Poznań poprzez zapewnienie dwukierunkowego ruchu rowerowego przy wykorzystaniu rozwiązań w postaci kontraruchów i kontrapasów rowerowych. Dodatkowo na wyżej wymienionych ulicach uporządkowano parkowanie pojazdów w pasie drogowym poprzez utworzenie nowych oraz uporządkowanie już istniejących miejsc parkingowych.

  - Zakres opracowania

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ulic: Kanclerska, 
Kossaka, Lubeckiego, Miecznikowska, Modra,  Nehringa Władysława,  Opalenicka,  Podkomorska, Podstolińska, Rogalińskiego, Rycerska, Rynarzewska  na terenie miasta Poznania.

Zakres opracowania przedstawiono na planach sytuacyjnych w części rysunkowej.

Projekt zmiany planu sytuacyjnego stałej organizacji ruchu opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500. Na mapę tą naniesiono usytuowanie znaków pionowych, poziomych (znaki podłużne i poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

- OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane oznakowanie poziome jezdni należy wykonać jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej zgodne z obowiązującymi wytycznymi i zapisami SIWZ.

Całość oznakowania poziomego wykonać należy w technologii chemoutwardzalnej:

•	Na kostce brukowej, pozbruku oraz drogach rowerowych – cienkowarstwowe, spray-plastic, grubość do 1 mm, 1,5 kg masy na m2

•	Na pozostałych nawierzchniach – grubowarstwowe, układane na gładko, grubość 3 mm, 6 kg masy na m2.

Usuwanie oznakowania poziomego należy wykonać wodą pod wysokim ciśnieniem (waterjet).

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby,

- wysokim współczynnikiem odblaskowości (także w warunkach dużej wilgotności),

- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone,

- właściwym okresem trwałości,

- odpornością na zabrudzenie i ścieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym załączonym w dokumentacji. Rodzaj oznakowania zamieszczono w wykazie tabelarycznym.

- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane wg obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami.

Dla rozpatrywanych ciągów dróg należy zastosować wielkość oraz typ odblaskowości oznakowania pionowego zgodny z wytycznymi w pkt 1.2.1 i 1.2.2 załącznika 1 ww. rozporządzenia. Dla rozpatrywanych ulic zaleca się zastosować znaki z grupy wielkości mini i średnie, natomiast do wykonania lic znaków należy zastosować folią odblaskową typu 2. Znaki należy ustawić wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym tak, aby były dobrze widoczne oraz tak, aby same nie ograniczały widoczności przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:

- strona drogi wg właściwego schematu,

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosić ok. 5º w kierunku jezdni,

- odległość umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt znaku) od krawędzi jezdni powinna wynosić ok. 0,5 m – 2,0 m,

- wysokość umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt znaku) min. 2,0 m (min.2,2 m dla znaków na chodniku), a dla znaków C-9 na wysepkach segregujących - min. 1,8 m

- znaki należy zamocować na słupkach metalowych o przekroju kołowym ø 60,3 mm stalowych ocynkowanych ogniowo z dwoma krzyżowymi kotwami z płaskownika 200x60x6mm przyspawanymi poziomo pod kątem 90o (spaw pionowy i poziomy z obu stron płaskownika do słupka na całej długości łączenia) na wysokości ok. 20 cm od dołu, które uniemożliwiają obracanie się słupka po wkopaniu.

Widoczność znaków musi być taka sama w dzień i w nocy z odległości umożliwiającej kierującym pojazdami oraz pieszym ich spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję. Wszystkie znaki i tablice winny być stabilnie połączone z podłożem tak, aby nie uległy samoistnemu przewróceniu.

Odległość znaków od krawędzi jezdni:

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na planie sytuacyjnym załączonym w dokumentacji.

- URZĄDZENIA BRD

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być wykonane wg obowiązujących przepisów. Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone dla których:

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa.

W urządzeniach bezpieczeństwa ruchu, z którymi mogą stykać się piesi, ze względu bezpieczeństwa należy eliminować możliwość skaleczeń lub innych obrażeń ciała poprzez zaokrąglenie promieniem Rmin = 2,5 mm ostrych krawędzi urządzeń.

Wzory urządzeń bezpieczeństwa ruch oraz szczegółowe zasady ich lokalizacji w planie i profilu drogowym są określone w opisach szczegółowych.

Rozmieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu przedstawiono na planach sytuacyjnych załączonych w dokumentacji.

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa:

- Separator U-25b (150 mm x 700 mm wys. 50 mm),

- Punktowe elementy odblaskowe (PEO -3) (107 mm x 90 mm x17) –biało-czerwone,

- każdy projektowany  znak U-5b_C-9 umieszczony jest na kwadratowym azylu       (1000 mm x1000 mm x 100 mm) wykonanym z prefabrykatów. Urządzenie U-5b należy zastosować z pamięcią kształtu, z przegubem typu flex.

- słupek nieruchomy ZAP-03-O/TO wys. 90 cm średnica 8 cm (stal ocynkowana malowana proszkowo)

- ogrodzenie łańcuchowe ZAP-03-O/TO wys. 90 cm średnica 6 cm (stal ocynkowana malowana proszkowo)- słupki łączone łańcuszkiem  ze stali ocynkowanej (niemalowanej)

-  słupki blokujące parkowanie winny być pomalowane na kolor RAL7043.

- PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  30 czerwca 2018 r.

...………………………………

podpis projektanta

- CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ OPIS RUCHU NA DRODZE I WPROWADZONYCH ZMIAN

7.1  ul. Kanclerska

7.1.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877500 / ul. Kanclerska -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+536

7.1.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			od 3,1 m do 4,8 m

- Szerokość chodników:		od 1,3 m do 3,6 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna/ prefabrykat betonowy

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.17.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877500 Poznań ul. Kanclerska  przebiega od ulicy Rycerskiej  do ulicy Kasztelańskiej w mieście Poznań. Na drodze ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występują miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.1.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej  ulicy wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h znakami B-33.  W ciągu  drogi zaprojektowano również znaki B-35 ,,zakaz postoju”. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 - dwustronne, separatory U-25b, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Wyznaczono pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ulicą Husarską. Przed skrzyżowaniami z pierwszeństwem przejazdu zaprojektowano znaki A-7 wraz z linią P-13.Przed istniejącym progiem zwalniającym zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe. W miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w  rozstawie co 25 m.

Między ulicami Rycerska-cześnikowska, w celu wykonania oznakowania poziomego zalecana jest zmiana nawierzchni z prefabrykatów betonowych na nawierzchnię bitumiczną.

7.2  ul. Kossaka

7.2.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877584/ ul. Kossaka -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+302

7.2.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			7,60 m

- Szerokość chodników:		od 1,5 m do 3,5 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa

7.2.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877584 Poznań ul. Kossaka  przebiega od ulicy Grottgera  do ulicy Wyspiańskiego w mieście Poznań. Na drodze ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje  strefowe ograniczenie prędkości regulowane znakami Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.2.4 Opis wprowadzonych zmian

Na drodze zaprojektowano znak D-48 informujący o skrzyżowaniach równorzędnych wraz z liniami poziomymi P-14. Zaprojektowanym znakiem B-43 poinformowano rowerzystów o wjeździe w strefę ruchu ograniczonej prędkości. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki         U-5b_C-9 – dwustronne, , pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Istniejące przejścia dla pieszych uzupełniono o brakujące znaki D-6. Znakami D-18 wraz z tabliczkami T-3a i T-30 oznaczono początki i końce miejsc parkingowych. Istniejące w strefach skrzyżowań z ul. Kossaka- Siemiradzkiego oraz Kossaka - Grottgera przejścia dla pieszych przeniesiono w taki sposób aby znajdowały się one 5 metrów od krawędzi drogi poprzecznej.  W miejscach, które tego wymagały oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej wypełniono niebieskim tłem. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m. W miejscach wyłączonych z ruchu zaprojektowano stojaki rowerowe. Linią P-7b oraz P-21a wyznaczono miejsca wyłączone z ruchu dla rowerów oraz samochodów.

7.3  ul. Lubeckiego

7.3.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877687/ ul. Lubeckiego -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+529

7.3.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		40 km/h

- Szerokość jezdni:			4,8 m

- Szerokość chodników:		1,60 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	prefabrykat betonowy

7.3.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877687 Poznań ul. Lubeckiego  przebiega od ulicy Grunwaldzkiej  do ulicy Marcelińskiej w mieście Poznań. Na drodze ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje  miejscowe ograniczenie prędkości regulowane znakami. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.3.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej  ulicy wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h znakami B-33. ”. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 - dwustronne, separatory U-25b, , pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Istniejące przejścia dla pieszych uzupełniono o brakujące znaki D-6. Przed skrzyżowaniem z ulicą Rycerską zaprojektowano znaki D-48 (znak tymczasowy, który należy wymieć na A-5 po okresie 6 miesięcy) wraz z linią P-14 informujące o skrzyżowaniu równorzędnym. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu ostrzeżenia rowerzysty o progu zwalniającym zaprojektowano znak A-11a z tabliczką T-1 oraz punktowe elementy odblaskowe. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w  rozstawie co 25 m.

7.4  ul. Miecznikowska

7.4.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877776/ ul. Miecznikowska -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+318

7.4.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			3,50 m

- Szerokość chodników:		od 2,10 m do 3,2 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/prefabrykat betonowy

7.4.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877776 Poznań ul. Miecznikowska  przebiega od ulicy Trybunalskiej  do ulicy Bułgarskiej w mieście Poznań. Na drodze ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występuje  miejscowe ograniczenie prędkości oraz tonażu regulowane znakami Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.4.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej  ulicy wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h znakami B-33. Istniejące w strefie skrzyżowania z ul. Trybunalską przejście dla pieszych przeniesiono w taki sposób aby znajdowało się ono 5 metrów od krawędzi drogi poprzecznej. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu ostrzeżenia rowerzystów o przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym  przez dzieci zaprojektowano znak D-6 wraz z tabliczką T-27. Na końcu drogi zaprojektowano znak D-41. Przed skrzyżowaniem z ulicą Bułgarską zaprojektowano linię poziomą P-12. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m. Na końcu ulicy zaprojektowano oznakowanie poziome linią P-12. Na końcu oraz na początku drogi pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m

7.5 ul. Modra

7.5.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877803/ ul. Modra -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+307

7.5.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy/dwukierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		20 km/h

- Szerokość jezdni:			od 3,40 m do 4,30 m

- Szerokość chodników:		od 1,50 m do 2,0 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		kostka brukowa

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa

7.5.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877803 Poznań ul. Modra przebiega równolegle do ulicy Grochowskiej, od ulicy Świt w kierunku północy jest ulicą bez przejazdu; od ulicy Świt w kierunku południowym kończy się przy ulicy Jesiennej. Na części drogi ruch odbywa się w obu kierunkach. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje  miejscowe ograniczenie prędkości regulowane znakami Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.5.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej części  ulicy w strefie skrzyżowania z ulicą Świt zaprojektowano kontrapas w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów, wyznaczono je za pomocą oznakowania poziomego. Ze względu na szerokość jezdni zgodnie z kierunkiem ruchu zaprojektowano znak D-5 informujący o pierwszeństwie przejazdu – na końcu drogi analogicznie znak B-31 informujący o ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu.  Przy skrzyżowaniu z ulicą Świt zaprojektowano znak A-7 wraz z linią P-13 oraz znak B-44 informujący o wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wypełniono niebieskim tłem. W okolicach progów zwalniających zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe. Ponadto oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome   P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w  rozstawie co 25 m. Jezdnię oddzielono od parkingu linią P-19, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m

7.6 ul. Nehringa Władysława

7.6.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877852/ ul. Nehringa Władysława -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+190

7.6.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			4,60 m

- Szerokość chodników:		2,50 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.22.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877852 Poznań ul. Nehringa Władysława przebiega od ulicy Winklera do ulicy Hetmańskiej. Na drodze ruch odbywa się w jednym kierunkau. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje  miejscowe ograniczenie prędkości regulowane znakami. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.6.4 Opis wprowadzonych zmian

W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania poziomego oraz pomalowano kontrapas na czerwony kolor. Wstawiono znak   D-48 wraz z linią P-14 informujące o równorzędnym skrzyżowaniu z ulicą Winklera. Ponadto w miejscach, które tego wymagały oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”.  W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m.

7.7 ul. Rynarzewska

7.7.1Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 878135 / ul. Rynarzewska -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+220

7.7.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		40 km/h

- Szerokość jezdni:			od 5,9 do 7,2 m

- Szerokość chodników:		od 1,8 m do 4,1m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.7.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G878135 Poznań ul. Rynarzewska  przebiega od ulicy Ściegiennego do ulicy Palacza w mieście Poznań. Na części ulicy  ruch odbywa się w obu kierunkach. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występuje miejscowe ograniczenie prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.7.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na części ulicy, wprowadzono ograniczenie prędkości znakami B-33 do 30 km/h. Skrzyżowanie z ulicą Brzeźnicką oraz Kargowską uzupełniono znakiem D-1 ,,pierwszeństwo przejazdu”. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 – dwustronne, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Istniejące przejście dla pieszych zwężono do 2,5 m, oraz odsunięto je o 5 m od skrzyżowania z ulicą Palacza. Przejście dla pieszych uzupełniono o brakujące znaki D-6. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru”. Po obu stronach drogi w rozstawie co 25 m.

7.8 ul. Opalenicka

7.8.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877904 / ul. Opalenicka -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+220

7.8.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			5,8 m

- Szerokość chodników:		1,8 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	prefabrykat betonowy

7.8.3 Charakterystyka ruchu

Rozpatrywana część Drogi miejskiej G877904 Poznań ul. Opalenicka  przebiega od ulicy Marcelińskiej w kierunku północnym do przecięcia z prostopadłą częścią ulicy Opalenickiej w mieście Poznań. Na całej długości drogi ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje  miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.8.4 Opis wprowadzonych zmian

Na początku drogi zaprojektowano znak A-7 wraz z linią poziomą P-13 oraz znak B-44 informujący o wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 - dwustronne, separatory U-25b). Istniejące przejście dla pieszych uzupełniono o brakujące znaki D -6. W ciągu drogi ostrzeżono rowerzystów o progu zwalniającym znakiem A-11a wraz z tabliczką T-1 oraz zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe. Ze względu na wprowadzenie skrzyżowania równorzędnego zaprojektowano znak D-48 oraz linię poziomą P-14.Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25 m.

7.9 ul. Podkomorska

7.9.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 877995 / ul. Podkomorska -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+591

7.9.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch dwukierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			4,6 m

- Szerokość chodników:		od 1,2 m  do 2,0 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	bitumiczna/ kostka brukowa/ prefabrykat bet.

7.9.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G877995 Poznań ul. Podkomorska  przebiega od skrzyżowania z ulicą Cześnikowską do ulicy. Na całej długości drogi ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje miejscowe ograniczenia prędkości regulowane znakami –ze względu na próg zwalniający. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.9.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontr ruchu na ulicy Podkomorskiej na całej drodze ograniczono prędkość do 30 km/h znakami B-33.W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 – dwustronne, pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m).  Ostrzeżono rowerzystów o występującym w ciągu drogi progu zwalniającym znakami A-11a, T-1 oraz zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Na końcu drogi zaprojektowano znak B-20 wraz z linią poziomą P-12. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-25, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru” w rozstawie co 25.

7.10 ul. Podstolińska

7.10.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 878001 / ul. Podstolińska -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+183

7.11.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		50 km/h

- Szerokość jezdni:			5,8 m

- Szerokość chodników:		od 1,8 m do 2,6m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	prefabrykat betonowy

7.11.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G878001 Poznań ul. Podstolińska  przebiega od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Cześnikowskiej w mieście Poznań. Na całej długości drogi ruch odbywa się w jednym kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze nie występują miejscowe ograniczenia prędkości oraz tonażu regulowane znakami zakazu. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.10.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego wzdłuż ulicy Podstolińskiej wprowadzono ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdów do 30 km/h znakiem       B-33. W celu ostrzeżenia rowerzysty o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu zaprojektowano znak A-7 mini wraz z oznakowaniem poziomym P-13. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9- dwustronne, pomalowano kontrapas na czerwony kolor o wymiarach 2,2x1,3m). Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”.. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-25, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru”. Na całej ulicy umieszczono je po obu stronach jezdni w rozstawie co 25 m.

7.11 ul. Rogalińskiego

7.11.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 878095 / ul. Rogalińskiego -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+319

7.11.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30 km/h

- Szerokość jezdni:			4,8 m

- Szerokość chodników:		2,5 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa

7.11.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G878095 Poznań ul. Rogalińskiego  przebiega od ulicy Winklera do ulicy Hetmańskiej w mieście Poznań. Na ulicy  ruch odbywa się w jednym  kierunku. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze  występuje miejscowe ograniczenie prędkości regulowane znakami. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.11.4 Opis wprowadzonych zmian

Zaprojektowano znak D-48 oraz linię P-14 informujące o skrzyżowaniu równorzędnym z ulicą Winklera. Istniejące przejście dla pieszych przeniesiono o 5 m od skrzyżowania z ulicą Hetmańską oraz zaprojektowano znaki D-6. Na końcu ulicy zaprojektowano znak A-7 wraz z linią P-13 oraz zaprojektowano znak C-2 nakazujący skrętu w prawo za znakiem. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 - dwustronne, separatory U-25b, , pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru”. Na całej ulicy umieszczono je po obu stronach jezdni w rozstawie co 25 m.

7.12 ul. Rycerska

7.13.1 Przebieg trasy w planie

- Przebieg drogi:			droga 878127 / ul. Rycerska -Poznań

- Obszar opracowania:			od km 0+000 do km 0+344

7.13.2 Parametry techniczne

- Przekrój poprzeczny:			przekrój uliczny

- Liczba jezdni:				droga jednojezdniowa

- Rodzaj ruchu:				ruch jednokierunkowy/ dwukierunkowy

- Sygnalizacja świetlna:		brak

- Obowiązująca prędkość: 		30/50 km/h

- Szerokość jezdni:			od 5,4 m do 6,6 m

- Szerokość chodników:		od 1,6 m do 3,2 m

- Szerokość poboczy:			brak

- Rodzaj nawierzchni jezdni:		bitumiczna

- Rodzaj nawierzchni chodników:	kostka brukowa/ prefabrykat betonowy

7.13.3 Charakterystyka ruchu

Droga miejska G878127 Poznań ul. Rycerska  przebiega od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy marcelińskiej w mieście Poznań. Na części ulicy  ruch odbywa się w dwóch kierunkach. W ciągu drogi brak zbiorowej komunikacji autobusowej, brak przejazdów kolejowych mogących generować zatory w ruchu drogowym. Na drodze występuje miejscowe ograniczenia prędkości regulowane znakami w miejscu występowania progu zwalniającego. Ruch pieszych odbywa się po chodniku na zasadach ogólnych.

7.12.4 Opis wprowadzonych zmian

W związku z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na jednokierunkowych odcinkach ulicy wprowadzono ograniczenie prędkości znakami B-33 do 30 km/h. Poinformowano rowerzystów o istniejących progach zwalniających znakami A-11a i T-1 oraz zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe. W ciągu drogi w strefie skrzyżowań zaprojektowano kontrapasy w celu wyznaczenia drogi dla rowerzystów. Wyznaczono je za pomocą oznakowania pionowego, poziomego a także urządzeń bezpieczeństwa (znaki U-5b_C-9 - dwustronne, separatory U-25b, , pomalowano kontrapas na kolor czerwony o wym. 2,2x1,3m). Na skrzyżowaniu z ulicą Kanclerską zaprojektowano znaki D-1 wyznaczające pierwszeństwo przejazdu. Znaki B-36 usunięto lub zastąpiono znakami B-35. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wypełniono niebieskim tłem. Istniejące przejścia dla pieszych uzupełniono o brakujące znaki pionowe D-6. Ponadto w miejscach, które tego wymagały  oznakowanie pionowe uzupełniono tabliczkami T-22 ,,tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”. W celu umożliwienia jazdy rowerzysty w obu kierunkach zastosowano  oznakowanie poziome P-23, P-27 ,,kierunek i tor ruchu roweru”. Na całej ulicy umieszczono je po obu stronach jezdni w rozstawie co     25 m. W ciągu drogi oznaczono progi zwalniające linią poziomą P-25. W miejscu skrzyżowania równorzędnego zaprojektowano brakujące znaki D-48 (znaki tymczasowe do wymiany na A-5 po okresie 6 miesięcy) oraz linie P-14. W miejscu, które tego wymagało oddzielono parking od ulicy linią poziomą P-19.

# LEGENDA

obszar opracowania

oznakowanie pionowe istniejące

oznakowanie pionowe projektowane

oznakowanie pionowe do likwidacji

oznakowanie pionowe do przeniesienia oraz przeniesione

oznakowanie poziome istniejące

oznakowanie poziome projektowane

oznakowanie poziome do likwidacji

urządzenie bezpieczeństwa ruchu istniejące

urządzenie bezpieczeństwa ruchu projektowane

urządzenie bezpieczeństwa ruchu do likwidacji