Poznań, dnia 23.05.2018 r.

OGŁOSZENIE  w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, poniżej 30 000,00 Euro.

Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 16

61-623 Poznań

NIP 2090001440

Dostawa: Agregatu prądotwórczego

Nr postępowania: EL.212.19.2018

Osoba odpowiedzialna za  przygotowanie postępowania: Mirosława Teresiak-Serba

Wydział EL

Nr tel. 61 64 77 250

e-mail mteresiak@zdm.poznan.pl

Osoba odpowiedzialna  za opis przedmiotu zamówienia: Filip Włodarczyk tel.696402038

Opis przedmiotu zamówienia:

Agregat prądotwórczy cichy:

-moc prądnicy max 3,2kW, moc nominalna min. 2,8kW
-wyjścia - min. 2x gniazdo ~230V (16A) i 1x gniazdo DC12V (12A), konieczne stabilizowanie napięcia (podłączanie urządzeń komputerowych),

-moc silnika max. 6KM,

-masa bez paliwa do 65kg,  
-zbiornik paliwa do 15l (czas pracy na zbiorniku min. 7h),
-kompaktowa obudowa o wymiarach max. 700mm x 500mm x 600 mm, 
-całość na małych kołach z możliwością przesuwania w terenie płaskim, 
-ochrona min. IP23,
-głośność max 91dB(A),

-wyposażenie konieczne - pokrowiec do przechowywania odporny na UV chroniący przed wilgocią, 
-wyposażenie konieczne - kabel do ładowania akumulatorów,

- urządzenie powinno być wstępnie przygotowane do pracy.

Nie dopuszcza się  składania oferty częściowej.

Termin dostawy  do  22 czerwca 2018 roku.

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym (załącznik do ogłoszenia) oraz zaoferowanie  wykonania dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert – 29.05.2018 do godziny 15.00.

Termin otwarcia ofert – 30.05.2018 o godzinie 09.00.

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 30.05.2018  g. 09:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 30.05.2018  g. 09:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.