Załącznik nr 2 – do zapytania o cenę nr TZ.427.413.2018. 
pn. Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Mieszka I.

Specyfikacja materiałów i wykonania prac

## 1. MATERIAŁY

## - Ziemia urodzajna

ziemia urodzajna, stosowana do zakładania zieleni powinna posiadać następujące parametry:

- ziemia pozyskana  z pola lub odkładu dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

- niezależnie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna może pochodzić jedynie z górnych warstw gruntu stałego  czyli z warstwy ornej. Odspajaniu podlegać może jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie czyli około 25 cm wierzchniej warstwy

- zalecane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%

frakcja pylasta – wielkość 0.002- 0.05 mm -zawartość 20-30%

frakcja piaszczysta – wielkość 0,05- 2,0mm -zawartość 45-70%

frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%

- nie dopuszcza się do stosowania mieszanek torfowych

- wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3-1,6 T/m3

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :

zawartość minerałów N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby

zawartość materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5

### - z zawartością Ca nie przekraczającą 500 mg /100g s.m. gleby

- nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej  z zawartościami Ca i materii organicznej oraz wartości pH przekraczającymi wymienione wartości.

- Mulcz ze zrębków gałęzi drzew i krzewów  liściastych -rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów liściastych - frakcja w najdłuższym wymiarze do 6 cm, pozbawione części nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczeń  innymi materiałami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastów, liści itp.) służy do mulczowania powierzchni wokół drzew i krzewów

- Paliki drewniane - średnica  min. 8 cm, długość 250 cm, toczone, zaimpregnowane próżniowo, sztywno połączone ze sobą za pomocą pół – kołków (o długości 60 cm),

- konieczność ewentualnego pomalowania palików wynikać będzie z rodzaju zastosowanych palików i ich koloru  na konkretnym obiekcie

- Wiązania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm,

- Drzewa Dostarczony materiał powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2011.

Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- materiał klasy I (3x szkółkowany),

- materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi być jednorodny

-  obwód pnia odpowiednio 14-16 cm, (mierzony na wysokości 100 cm),

-  korona musi się rozpoczynać na wysokości wskazanej indywidualnie dla  poszczególnych gatunków przez inspektora (jednak nie niżej niż 2,2 m)

- korona drzew musi być rozgałęziona równomiernie we wszystkich kierunkach oraz na całej wysokości  (wszystkie pietra w wyrównanym wieku i długości)

- drzewa w danej partii lub grupie  muszą posiadać taką samą wysokość pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w obrębie partii w zakresie wysokości pnia)

- przewodnik powinien być prosty

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte  z uwagi na obowiązek dostarczenia materiału klasy I

- przedstawicielowi zamawiającego należy dostarczyć oświadczenie szkółkarza, że korony  drzew są uformowane i nie wymagają dodatkowego cięcia formującego

- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone – symetrycznie na całej wysokości korony, piętra korony równomierne rozmieszczone wokół osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkości całej rośliny,

- średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15 cm

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze zabezpieczona – balot (juta i siatka druciana), ewentualnie kontener

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne

Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego materiału roślinnego. W przypadku dostarczenia materiału niezgodnego z ww. zapisami, Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roślin oraz odpowiada za ewentualne opóźnienia w zakończeniu prac spowodowane koniecznością ich wymiany. Takie opóźnienia nie będą podstawą do aneksowania terminu umowy/zlecenia.

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny:

- uszkodzenia mechaniczne roślin (więcej niż 1  drzewo z 1 uszkodzeniem (o wielkości przekraczającej 1,5 cm długości lub szerokości) na całą partię drzew sadzonych na danej ulicy/skwerze; ranę należy zabezpieczyć preparatem typu Lac Balsam)

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

- ślady żerowania szkodników

- oznaki chorobowe

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych

- martwice i pęknięcia kory

- niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, płaska korona – nierówna liczba pędów wyrastających w każdym kierunku)

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika

- dwupędowe korony drzew formy piennej

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

- bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie

- korzenie szkieletowe pozbawione gęstej „ brody” drobnych korzeni wyrosłych w wyniku wielokrotnego szkółkowania

## -  Nasiona traw

## Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Z uwagi na miejsce zastosowania,  mieszanka  traw powinna zawierać przewagę nasion kostrzewy czerwonej 
w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechlinę łąkową z domieszką życicy trwałej w odmianach.

# 2. wykonanie PRAC

## 2.1 Korytowanie terenu

## Teren przeznaczony pod nasadzenia oraz założenie trawnika stanowi były parking o nawierzchni gruntowej, ulepszonej. Zamawiający wymaga wykorytowania terenu sprzętem mechanicznym na głębokość 40 cm. Urobek 
w postaci gruzy, pofrezu, piasku etc. należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach oraz przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

## Przed przystąpieniem do prac konieczne będzie zdemontowanie słupków metalowych z łańcuchami oraz ich ponowny montaż w fundamencie betonowym o wymiarach 20x20x30 cm.

## 2.2 Zakładanie trawników

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany

- krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, na którym zakładany jest trawnik

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od ok. 4 kg na 100 m2, .

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody

- mieszanka nasion traw może być gotowa lub wykonana wg podanego składu.

#### 2.3. Drzewa – obsadzenia i pielęgnacja

2.3.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

- pora sadzenia drzew– jesień,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego lub dokumentacją projektową,

- doły pod drzewa powinny mieć wzruszone krawędzie w taki sposób, by żadna ze ścian nie była gładka, niezależnie od tego ściany dołu nie mogą być pionowe lecz ukośne tak, aby dół miał kształt leja, a jego głębokość była równa wysokości bryły korzeniowej, by górna krawędź dołu miała obwód większy od podstawy dołu o 50 %

- doły pod drzewa powinny mieć wielkość 70 cm głębokości i 150 cm i być zaprawione ziemią urodzajną

- roślina powinna zostać posadzona na takiej głębokości, na jakiej rosła w szkółce

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa

- każdorazowo w ramach sadzenia przewidziane jest montaż trzech palików oraz oryglowanie pod koroną drzewa

Sadzenie drzew  należy wykonać każdorazowo z:

- wywozem podłoża pochodzącego z kopania dołów

- uporządkowaniem całego terenu objętego pracami

- wyrównaniem poziomu gruntu wokół misy

- rekultywacją zniszczonych w trakcie sadzenia trawników

#### 2.3.2 Pielęgnacja drzew

Bieżąca pielęgnacja drzew polega na:

- odchwaszczaniu mis wokół  drzew oraz powierzchni wokół krzewów wraz z odcinaniem brzegów darni na obwodzie

- podlewaniu roślin (za pomocą beczkowozu)

- nawożeniu

- usuwaniu wszelkich odrostów

- poprawianiu misek: utrzymywanie ich symetrycznego kształtu koła o średnicy – 1,5 m

- wykonywaniu zabiegów ochrony roślin

- poprawie wiązań, rygli oraz pionowania palików

- bieżącym usuwaniu martwych liści z mis drzew.

2.4 Zasady bezpieczeństwa pracy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania robót, oznakowania robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu