TO.342.156.1.2018		            			Poznań, 12 październik 2018 r.

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro

Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania

Wykonanie nowych posadzek na wyjściach z przejść podziemnych Pilotów i Tatrzańska zlokalizowanych pod ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Nazwa komórki, osoba do kontaktu

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;

Krzysztof Wiese; kwiese@zdm.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie posadzki pomiędzy schodami zejściowymi do przejść podziemnych w ulicy Pilotów i Tatrzańskiej  po północnej i południowej stronie ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Zadanie polega na kompleksowym remoncie posadzki poprzez usuniecie spękanych płyt lastryko i luźnej podbudowy, a  w ich miejsce wylanie nowej płyty betonowej zbrojonej siatką fi 8 mm wykończonych nawierzchnią żywiczną grubości minimum 5mm. Nowe posadzki powinny zostać wykonane ze spadkiem poprzecznym i podłużnym w sposób umożliwiającym bezproblemowy spływ wody do odwodnienia liniowego znajdującego się u podnóża każdego z biegów schodów

Powierzchnia posadzki do wymiany:

- Przejście podziemne Pilotów 60m2

- Przejście podziemne Tatrzańska 53m2

W trakcie robót należy wyczyścić korytka ściekowe, w razie konieczności wyregulować kratki ściekowe wraz z obramowaniem oraz włazy studni kanalizacyjnych znajdujących się centralnie pomiędzy schodami.

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- w czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren budowy zabezpieczając go przed osobami postronnymi. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze socjalne wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów z rozbiórki (gruz) wystawiony przez firmę do tego upoważnioną.

- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentacje Powykonawczą, materiały wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.

- odbiór robót zostanie przeprowadzony w oparciu o specyfikacje techniczne oraz POLSKIE NORMY BUDOWLANE,

- zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

- okres gwarancji dla zamówienia wynosi 48 miesięcy,

W czasie wykonywania robót należy zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu dla pieszych i osób postronnych poprzez etapowanie robót i wygrodzenie ciągów pieszych. Należy wygrodzić teren budowy, oznakować go zgodnie z zasadami BHP i zapewnić  zaplecze socjalne dla pracowników wykonujących w/w roboty.

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren przyległy do obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych należy zatwierdzić u Zamawiającego projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa drogowego w miejscu prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej  http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Starą nawierzchnię posadzek wraz ze skorodowaną podbudową z  betonu usunąć ręcznie lub za pomocą elektronarzędzi. Po usunięciu wszystkich luźnych fragmentów betonu należy przygotować powierzchnię płyty do wykonania nowej płyty posadzki z betonu minimum C25/30 zbrojonej pojedyńczą siatką przeciwskurczową minimum fi 8mm.

Po wylaniu nowej posadzki jej powierzchnię należy zabezpieczyć nawierzchnią z żywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża o łącznej grubości minimum 5mm.

Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:

wytrzymałość podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

temperatury podłoża,

wilgotności podłoża,

szorstkość.

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Remontu.

Nawe posadzki powinny zostać zdylatowane dylatacjami pozornymi zgodnie z Polskimi Normami. Dylatacje pozorne wypełnić kitem elastycznym.

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas remontu muru oporowego muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

Termin wykonania zamówienia

30 listopad 2018r.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osób nadzorujących prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjnej lub inżynieryjno mostowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących roboty budowlane (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania, wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 50 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania.  Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem schodów. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego

TO.342.156.1.2018

Miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 19.10.2018 godz. 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie 18.10.2018r. godz. 14:00

Data i godzina otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 19.10.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 19.10.2018 godz. 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, 
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 19.10.2018 godz. 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert

Krzysztof Wiese