Przedmiar robót

do zapytania ofertowego pn.:

Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych miasta Poznania

Zakres według tabeli:

| Czynność | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaż nowych mebli na ulicy Nad Wierzbakiem |  |  |  |
| 1 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich- nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, zgodnie z załącznikiem nr 1. Siedzisko z drewna egzotycznego (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Konstrukcja z odlewu z aluminium. | 2 szt. |  |  |
| 2 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem 100x25x6 (obrzeże wliczone w cenę zabruku), kostka brukowa zgodna z istniejącą chodnika – wielkość zabruku 1,3x2,5m/szt. | 6,5 m2 |  |  |
| Montaż nowych mebli na ulicach: Bukowska, Brzechwy, Albańska, Ściegiennego, Łukaszewicza |
| 3 | Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich – nr katalogowy LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez oparcia, zgodnie z załącznikiem nr 1. Siedzisko z drewna egzotycznego (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7043 | 7 szt. |  |  |
| 4 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem 100x25x6 (obrzeże wliczone w cenę zabruku), nawierzchnia zgodna z istniejącą chodnika – wielkość zabruku 1,3x2,5m/szt. wraz z dostarczeniem wszelkich niezbędnych materiałów | 22,75 m2 |  |  |
| Montaż ławek na terenie Osiedla Strzeszyn: W tym na ulicach: Biskupińska, Wergiliusza, Literacka, okolice ronda Czapskiego, Puszkina, Koszalińska |
| 5 | Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich – nr katalogowy LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez oparcia, zgodnie z załącznikiem nr 1. Siedzisko z drewna egzotycznego (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Konstrukcja ze stali (ocynkowana) malowana proszkowo na kolor RAL 7043 | 5 szt. |  |  |
| 6 | Montaż ławki nr 3 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich zgodnie z załącznikiem nr 1. | 5 szt. |  |  |
| 6A | Montaż ławki nr 5 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich zgodnie z załącznikiem nr 1. | 1 szt. |  |  |
| Montaż ławki na ul. Palacza |
| 7 | Montaż ławki nr 4 pobranej z magazynu ZDM, zgodnie z załącznikiem nr 1. Przed montażem ławki- malowanie drewna i malowanie konstrukcji stalowej wraz z przeszlifowaniem | 1 szt. |  |  |
| suma netto |  |
| VAT 23% |  |
| suma brutto |  |

Do cen należy doliczyć koszty zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów w celu wykonania

zadania. Zamawiający nie dysponuje elementami małej architektury poza pozycją 7 kosztorysu 
(ul. Palacza).