TO.342.227.1.2018		            			Poznań, 24 październik 2018 r.

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro

Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania

Wykonanie nowych balustrad na murze oporowym po zachodniej stronie ulicy Skalskiego.

Nazwa komórki, osoba do kontaktu

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;

Krzysztof Wiese; kwiese@zdm.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych balustrad na murze oporowych wzdłuż ulicy Skalskiego przylegającym do wiaduktu Przelot w ciągu ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu- II etap 57,5m od południowej strony

Zakres zadania obejmuje demontaż starych balustrad zlokalizowanych na murze oporowym od południowo-zachodniej części i montaż nowych o łącznej długości 57,5m. Stare balustrady należy wyciąć równo z górną powierzchnią muru oporowego, a pozostałości zakotwienia balustrad zabezpieczyć antykorozyjnie. Zdemontowane balustrady przekazać do punktu skupu metali. Powyższa czynność powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu, a zaświadczenie o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu dostarczyć do ZDM Poznań. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury oraz karty przekazania odpadu. W miejsce zdemontowanych balustrad zamontować nowe balustrady wykonane zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych GDDKiA- karty BAL1.0-1.4 i BAL5. Balustrady należy zdylatować co kilka przęseł zgodnie z PN.. Dokładne pomiary należy przeprowadzić w terenie. Wysokość balustrad 1,1 m. Balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Elementy balustrad powinny być dodatkowo pokryte powłokami malarskimi- zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych zgodnych z zaleceniami IBDiM zawierających powłokę gruntową, między-warstwową i powłokę nawierzchniową. Warstwa ocynku minimum 80μm, a łączna grubość  zabezpieczenia antykorozyjnego minimum 240μm. Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonywane na warsztacie łącznie z przygotowaniem elementów dylatacyjnych. Na budowie jedynie montaż gotowych elementów balustrad na kotwy wklejane. Wszystkie elementy zakotwienia balustrad z elementów nierdzewnych.

W czasie wykonywania robót należy zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu dla pieszych i osób postronnych. Należy wygrodzić teren budowy, oznakować go zgodnie z zasadami BHP i zapewnić  zaplecze socjalne dla pracowników wykonujących w/w roboty.

Powłoka nawierzchniowa balustrad powinna zostać wykonana w kolorze RAL 7035.

Zakres robót objętych zamówieniem:

-demontaż starych balustrad ze zdaniem materiału do skupu surowców wtórnych w imieniu Zamawiającego i dostarczenie odpowiednich dokumentów zdawczych- 57,5mb

- wykonanie nowych balustrad wysokości 110cm o łącznej długości 57,5mb wraz z dylatacjami wg KDM karty BAL1.0-1.4 i BAL5.

- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad systemem opisanym powyżej-57,5mb

- montaż balustrad na budowie na kotwy wklejane ze stali nierdzewnej z wykonaniem podlewek pod blachami kotwiącymi.

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- w czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren budowy zabezpieczając go przed osobami postronnymi. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze socjalne wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów z rozbiórki (złom, gruz) wystawiony przez firmę do tego upoważnioną.

- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentacje Powykonawczą, materiały wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, posiadać aprobatę IBDiM, a  przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.

- odbiór robót zostanie przeprowadzony w oparciu o specyfikacje techniczne oraz POLSKIE NORMY BUDOWLANE,

- zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

- okres gwarancji dla zamówienia wynosi 48 miesięcy,

W czasie wykonywania robót należy zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu dla pieszych i osób postronnych poprzez etapowanie robót i wygrodzenie ciągów pieszych. Należy wygrodzić teren budowy, oznakować go zgodnie z zasadami BHP i zapewnić  zaplecze socjalne dla pracowników wykonujących w/w roboty.

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren przyległy do obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych należy zatwierdzić u Zamawiającego projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa drogowego w miejscu prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej  http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

Termin wykonania zamówienia

14 grudzień 2018r.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osób nadzorujących prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjnej lub inżynieryjno mostowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących roboty budowlane (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania, wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 50 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania.  Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem schodów. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego

TO.342.227.1.2018

Miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 30.10.2018 godz. 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie 29.10.2018r. godz. 14:00

Data i godzina otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 30.10.2018 godz. 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 30.10.2018 godz. 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert

Krzysztof Wiese