Załącznik nr 2 – do zapytania o cenę nr TZ.427.69.2019 
pn. Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Potockiej do ul. Rynek Łazarski po stronie wschodniej

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW I WYKONANIA PRAC

## 1. MATERIAŁY

Drzewa - materiał klasy I (3x szkółkowany), z prawidłowo uformowaną, nieuszkodzoną i dobrze zabezpieczoną bryłą korzeniową – balot (juta i siatka druciana), ewentualnie w kontenerze; średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15 cm; korona musi się rozpoczynać na wysokości wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszą być uformowane symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne są świeże rany po cięciu i podkrzesywaniu pni, materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi być jednorodny;

Mieszanka trawnikowa specjalna o następującym składzie:

- 20% życica trwała ‘Nira’,

- 20% życica trwała ‘Niga”,

- 10% wiechlina łakowa ‘Biwa’,

- 30% kostrzewa czerwona odm. z długimi rozłogami,

- 10% kostrzewa czerwona odm. z krótkimi rozłogami,

- 10% kostrzewa trzcinowa:

Paliki - średnica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane próżniowo;

Wiązania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm;

Mulcz - drobno zmielony pochodzący z przemielenia konarów, gałęzi, pni drzew, frakcja nie większa niż 4 cm, pozbawiony części drewna o wielkości powyżej 10 cm długości oraz zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, nie dopuszcza się stosowania zrębek pochodzących z rozdrabniania odpadów z pielęgnacji terenów zieleni (drobne gałęzie krzewów szczególnie po sanitarnym cięciu roślin, obumarłe rośliny, które często są siedliskiem chorób grzybowych);

### Ziemia urodzajna

### wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną :

### ciężar objętościowy 1,3-1,6 T/m3

### - wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :

### - zawartość minerałów N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby

### - zawartość materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N poniżej 30;1

### - odczyn ph 5,7- 6,5

### - zalecane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:

### - frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%

### - frakcja pylasta – wielkość 0.002- 0.05 mm -zawartość 20-30%

### - frakcja piaszczysta – wielkość 0,05- 2,0mm -zawartość 45-70%

### - frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%

- ziemia urodzajna do zaprawy dołów nie może zawierać kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń pobudowlanych, nie może być przerośnięta korzeniami roślin, nie może być zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna może pochodzić jedynie z górnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej. Odspajaniu podlegać może jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli około 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza się stosowania mieszanek torfowych.

# 2. wykonanie PRAC

## 2.1 Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dołu pod drzewo należy wykonać przekop próbny w celu upewnienia się,                    że w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie występują niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dołów o wymiarach 1,5 x 1,5 m przy powierzchni gruntu i o ścianach nachylonych do dna pod kątem 120o i głębokości 0,7 m ze wzruszeniem podłoża na ścianach dołu;

- przed sadzeniem, podłoże pochodzące z kopania dołów, należy wywieźć i zutylizować, a teren objęty pracami uporządkować - nie dopuszcza się obsypywania/zasypywania drzew ziemią pochodzącą z wykopów;

- zakup drzew, których korony zostały prawidłowo ukształtowane w szkółce;

- sadzenie – głębokość nasady pnia równa poziomowi gruntu wokół misy, (drzewo nie może być sadzone głębiej niż rosło w szkółce);

- uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu należy zasypywać sypką ziemią, następnie prawidłowo ubić, aby nie dopuścić                      do nadmiernego osiadania drzew;

- uformowanie misy o średnicy 1,0 m, uporządkowanie i wyrównanie poziomu gruntu wokół mis drzew, odtworzenie trawników wokół sadzonych drzew;

- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokół drzew po 3 paliki średnicy 80 mm, długość 2,4 m, wiązanie wykonane z czarnej taśmy elastycznej szer. 3 cm na wysokości posadowienia korony drzewa;

## wypełnienie mis zrębkami drzewnymi warstwa grubości 5 cm.

#### 2.2. Zakładanie trawników

- zdjęcie zdegradowanej darni wraz z wymianą gruntu na ziemię urodzajną na głębokość zgodnie                              ze wskazaniem Zamawiającego w terenie od 30 do 40 cm, w zależności od miejsca;

- wywóz darni/podłoża pochodzącego z wykopów pod wymianę ziemi wraz z utylizacją;

- przeprowadzenie prac agrotechnicznych w celu usunięcia tzw. podeszwy płużnej,

- poziom gruntu pod zakładany trawnik powinien być obniżony względem górnej krawędzi krawężnika o 2-3 cm,

- wyrównanie ziemi urodzajnej, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, wałowanie wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić,

- rozsypać nawóz mineralny (przedsiewnie) i wymieszać go z ziemią,

- zakładanie trawników z siewu, wysiew nasion traw mieszanki trawnikowej specjalnej na tereny narażone                   na zasolenie, dawka nasion 35 g/m2;

- w przypadku nierównomiernego wykiełkowania nasion, należy wykonać skuteczne dosiewki.

#### 2.3. Regeneracja trawników

- niskie skoszenie terenu zieleni, wyrównanie powierzchni trawnika humusem (nie wolno zasypywać systemów korzeniowych drzew),

- dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyż z wygrabieniem filcu, a następnie siew nasion na wzruszona ziemię,

- nasiona należy przykryć 1-2 cm warstwą humusu,

- zastosować gotową mieszankę do regeneracji trawników.

2.4 Montaż słupków wolnostojących

- terenów zieleni słupki należy montować 0,5 m od krawężnika drogowego oraz w odległości co 1,8 – 2,0 m, zgodnie z rysunkiem projektowym,

- słupki drogowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043,

- słupek może być wykonany ze stalowej, ocynkowanej ruty, przykryty zaślepką, z poprzeczkami u dołu,

- mocowanie słupka poprzez zalanie w stopie betonowej stalowych poprzeczek.

DANE GABARYTOWE:

- wysokość nad ziemią – 90 cm,

- średnica – 8 cm,

- grubość blachy – min. 2,3 mm.

2.5. Montaż palików drewnianych

- słupki drewniane, impregnowane ciśnieniowo malowane w kolorze grafitowym,

- mocowanie słupka poprzez wkopanie w ziemię.

DANE GABARYTOWE:

- długość całkowita – 90 cm,

- wysokość nad ziemią – 50 cm,

- średnica – 10 cm.

2.6. Pielęgnacja drzew i krzewów

- podlewanie drzew w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie korzeni do rozwoju;

- pielenie mis wokół drzew z częstotliwością zapewniającą utrzymanie powierzchni w stanie nie zachwaszczonym, usuwanie odrośli przy drzewach;

- utrzymanie regularnego, okrągłego kształtu mis, regularne uzupełnianie ściółki;

- przycinanie koron drzew (formujące, pielęgnacyjne);

- nawożenie – kompleksowe, mineralne nawożenie drzew w zależności od potrzeb (nie należy nawozić bezpośrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzić korzenie do rozwoju), sukcesywne wiosenne   i letnie nawożenie nawozami wieloskładnikowymi do optymalnej dla rozwoju roślin zawartości NPK, Inwestor będzie samodzielnie kontrolował skuteczność nawożenia;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegów ochrony roślin;

- poprawianie mocowania palików i wiązadeł;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumarłych w wyniku nieprawidłowo prowadzonej pielęgnacji.

2.7. Pielęgnacja trawników

- koszenie trawników, tak aby ich wysokość nie przekraczała 20 cm, jednak nie niżej niż 3 cm;

- nawożenie nawozem wieloskładnikowym – kwiecień;

- podlewanie w okresach niedoboru wody, tak aby nie dopuścić do wyschnięcia młodego trawnika.