TO.342.72.01.2019		            			Poznań, 22 marzec 2019 r.

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro

Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania

„Wymiana nawierzchni w ciągu ulicy Warmińskiej pod wiaduktem Olimpia w Poznaniu.”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej pod wiaduktem Olimpia w ciągu  ulicy Warmińskiej wraz z remontem odwodnienia i naprawą podsufitki przejścia podziemnego.

Zakres robót obejmuje:

- Prace przygotowawcze związane z wykonaniem projektu technologicznego przeprowadzonego remontu oraz wykonaniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych. Wszelkie projekty technologiczne oraz szczegółowy wykaz materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru

- Prace rozbiórkowe związane z usunięciem zniszczonej nawierzchni asfaltowej poprzez prace mechaniczne z wykorzystaniem sprzętu drogowego wskazanego w projekcie technologicznym lub jeśli to niemożliwe z wykorzystaniem ręcznych młotów wyburzeniowych. W ramach tych robót należy oczyścić system odwodnienia przejścia podziemnego oraz przygotować koryta odwodnieniowe do naprawy w zależności od przyjętej w projekcie technologicznym technologii: całkowita wymiana koryt na elementy prefabrykowane przeznaczone dla ruchu ciężkiego lub kompleksowa wymiana obecnych krat odwodnienia i wstawienie nowych wykonanych z profili stalowych o podobnej konstrukcji jak obecnie zastosowane.

- Zasadnicze roboty budowlane: związane z wymianą nawierzchni przejścia podziemnego i mechanicznym ułożeniem nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o parametrach zgodnych z załączoną specyfikacją. Płyta konstrukcyjna przejścia podziemnego z nawierzchnią betonu asfaltowego musi być połączona warstwą szczepną. Podczas układania nowej nawierzchni należy wyregulować studzienki kanalizacyjne oraz koryta odwodnieniowe z zachowaniem odpowiednich spadków umożliwiających swobodny spływ wody. Nawierzchnie należy ułożyć na całej długości przejścia podziemnego i co najmniej po 2m na dojazdach do obiektu. W ramach wymiany nawierzchni należy wykonać prace związane z renowacją systemu odwodnienia i prace antykorozyjne na suficie przejścia podziemnego zgodnie z przedmiarem. Naprawę podsufitki zaprawami PCC wraz z odmalowaniem sufitu w obecnym kolorze wykonujemy po 2m od wlotu i wylotu z obiektu lub w miejscu wskazanym przez inspektora w zależności od występujących uszkodzeń. Przy okazji robót związanych z naprawą podsufitki należy wymienić profil startowy z kątownika dla obudowy z kamienia nad wlotem i wylotem z przejścia oraz zamontować na całej długości okap uniemożliwiający ściekanie wody opadowej po podsufitce.

Szczegółowy zakres oraz technologia w jakiej Wykonawca wykona wyżej opisane prace uwzględnione w przedmiarze robót muszą zostać opisane w projekcie technologicznym

Dokumentami pierwszorzędnymi  w postępowaniu przetargowym jest opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz załączone specyfikacje techniczne. Przedmiar robót dołączony do przetargu wskazuje wielkości robót niezbędnych do wykonania zadania. Wykonawca musi doliczyć konieczność wykonania niezbędnych projektów technologicznych, projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wszelkich innych robót niezbędnych do realizacji zadania nieujętych w przedmiarze.

W przypadku wystąpienia podczas wykonywania robót nieprzewidzianych zdarzeń losowych, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych ze złym stanem obiektu, a niewidocznych przed wykonaniem robót rozbiórkowych i niezbędnych do wykonania powyższego zamówienia, Wykonawca natychmiast zgłasza je Zamawiającemu.  W przypadku robót dodatkowych Wykonawca przed przystąpieniem do ich wykonywania, musi po złożeniu protokołu konieczności oraz dokumentacji fotograficznej uzyskać akceptacje Zamawiającego .

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- w czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren budowy zabezpieczając go przed osobami postronnymi. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze socjalne wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów z rozbiórki (złom, gruz) wystawiony przez firmę do tego upoważnioną.

- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentacje Powykonawczą, materiały wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, posiadać aprobatę IBDiM, a  przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.

- odbiór robót zostanie przeprowadzony w oparciu o specyfikacje techniczne oraz POLSKIE NORMY BUDOWLANE,

- zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

- okres gwarancji dla zamówienia wynosi 48 miesięcy,

W czasie wykonywania robót należy zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu dla ruchu kołowego, pieszych i osób postronnych poprzez etapowanie robót i wygrodzenie ciągów komunikacyjnych Należy wygrodzić teren budowy, oznakować go zgodnie z zasadami BHP i zapewnić  zaplecze socjalne dla pracowników wykonujących w/w roboty.

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren przyległy do obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych należy zatwierdzić u Zamawiającego projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa drogowego w miejscu prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej  http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

Termin wykonania zamówienia

17 maj 2019 r.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osób nadzorujących prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności  inżynieryjno-mostowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 6 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących roboty budowlane (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania związanego z wymianą nawierzchni na obiektach inżynierskich, wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 75 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania.  Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem terenu w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego

TO.342.72.01.2019

Miejsce i sposób złożenia oferty:

Kancelaria ZDM Poznań: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie 27.03.2019r. godz. 14:00

Data i godzina otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 28.03.2019 godz. 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 28.03.2019 godz. 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert:

Krzysztof Wiese

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich

tel: 61-652-96-46