ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS 	PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu przeglądu i inwentaryzacji elementów sterowników sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie prac polegających w szczególności na:

- weryfikacji kompletności i aktualności dokumentacji wewnątrz sterownika (schemat skrzyżowania, schemat okablowania, rozpiska wyprowadzeń sterownika dla grup sygnałowych, pętli indukcyjnych, przycisków dla pieszych, lokalizacji zasilania),

- weryfikacji zasilania (zabezpieczenia, wyprowadzenia ze sterownika do zasilania innych urządzeń, dane zabezpieczeń),

- sporządzeniu dokumentacji fotograficzna zewnątrz i wewnątrz (jpg, katalogi z nr ZDM i nazwą obiektu),

- określeniu stanu sterownika z zewnątrz (do czyszczenia, malowania, korozja, dobry),

- określeniu stanu podstawy sterownika (do czyszczenia, malowania, korozja, dobry),

- określeniu stanu szafy ZK (lokalizacja - miejsce, dane GPS),

- weryfikacji i konserwacji układu ryglującego szafy sterownika oraz szafy ZK,

- weryfikacji stanu sterownika wewnątrz (oczyszczenie oraz konserwacja, określić konieczne remonty: stan złączy, stan okablowania, stan elementów ruchomych),

- weryfikacji sprawności układów chłodzenia i ogrzewania szafy sterowniczej (typ, weryfikacja stanu filtrów, sprawdzenie działania grzałek, określenie potrzeb konserwacyjnych z wyszczególnieniem),

- oględzinach połączeń PE oraz weryfikacja stanu złącz zasilania (określenie potrzeb naprawczych jeśli wystąpią).

- określenie lokalizacji (miejsce, dane GPS),

- opis sterownika (typ, rodzaj płyty głównej, ilość grup sygnałowych, detekcja, łączność, ilość pakietów i typ pakietów, zasilacze).

Po wykonaniu wszystkich prac należy przedstawić Zamawiającemu raport z przebiegu prac w formie papierowej i elektronicznej. Zestawienie należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym (każdy sterownik w odrębnym arkuszu).

Wykonawca w przypadku wykrycia wad  zagrażających zdrowiu i życiu musi natychmiast powiadomić Zamawiającego.