OPIS 	PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na dostosowaniu sygnalizatorów akustycznych na obiektach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie analizy sygnalizatorów akustycznych na obiektach sygnalizacji świetlnych w Poznaniu, tj:

- stworzenie wykazu istniejących sygnalizacji akustycznych na obiektach sygnalizacyjnych;

- pełna akustyka;

- częściowa akustyka;

- sprawdzenie działania sygnalizatorów akustycznych;

- przeanalizować możliwości montażu sygnalizacji akustycznych przy obiektach sygnalizacyjnych na których nie ma akustyki tj. należy uszczegółowić jakie prace trzeba wykonać aby na danym obiekcie sygnalizacyjnym zainstalować sygnalizację akustyczną, karta obiektu – wzór poniżej;

- przy obiektach posiadających sygnalizację akustyczną należy:

- sprawdzić czy istnieje możliwość przeprogramowania akustyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; karta obiektu – wzór poniżej;

- przeprogramować sygnalizację akustyczną, jeżeli istnieje możliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- w przypadku, gdy istnieje sygnalizacja akustyczna, a nie da się jej przeprogramować należy:

- ustawić częstotliwości tak by ułatwiały przejście przez osoby niedowidzące;

- opisać jakie prace należy wykonać aby przystosować akustykę do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach -karta obiektu – wzór poniżej;

Po wykonaniu wszystkich prac należy przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty:

- lista obiektów sygnalizacji świetlnych posiadająca pełną akustykę działającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- lista obiektów sygnalizacji świetlnych posiadająca częściową akustykę działającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z wypełnionymi kartami obiektów;

- lista obiektów sygnalizacji świetlnych posiadająca akustykę niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z wypełnionymi kartami obiektów;

- lista obiektów sygnalizacji świetlnych nie posiadających akustyki wraz z wypełnionymi kartami obiektów.

Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2019 r..

Lista obiektów sygnalizacyjnych – załącznik nr 2.

WZÓR KARTY OBIEKTU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ – AKUSTYKA

| Nazwa skrzyżowania / ulica: |  |
| --- | --- |
| Wymagane prace dla instalacji akustyki: |
| Sterownik |  |
| Okablowanie |  |
| Przyciski dla pieszych |  |
| Sygnalizacja akustyczna |  |
| Komory sygnalizacyjne |  |

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagania:

- uprawnienia elektryczne