Nr z RWA: 212				                                                          Poznań, dnia 21.05.2019r.

Dostawa spawarki jednofazowej w liczbie 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja spawarki jednofazowej

- Urządzenie spawalnicze półautomatyczne ze sterowaniem synergicznym (dobór prądu, grubości materiału - wyświetlacz LCD z menu w j. polskim),

- Możliwość spawania stali węglowej, nierdzewnej, aluminium i lutospawania,

- Możliwość spawania MIG, MAG, MMA oraz podłączenia uchwytu TIG,

- Możliwość  pracy z materiałami o grubości do 10mm (odpowiedni prąd znamionowy ok. 200A),

- Możliwość umieszczenia szpuli z drutem o ciężarze 5kg,

- Urządzenie wykonane w technologii inwertorowej,

- Konieczne rozwiązanie technologiczne niwelujące spadki napięcia, pozwalające również na pracę z agregatami prądotwórczymi jednofazowymi 230V,

- Możliwość spawania drutem rdzeniowym bez użycia butli z gazem.

W zestawie:

- Urządzenie spawalnicze

- Uchwyt MIG - 5 m

- Uchwyt TIG - 3 m

- Uchwyt elektrodowy - 3 m

- Uchwyt masowy - 3 m

- Przyłbica samościemniająca (płynna regulacja szybkości ściemniania, ściemnianie w zakresie 5-8, 9-13 DIN, regulator opóźnienia ściemniania, minimum 4 fotosensory, materiał zewnętrzny odporny na odpryski spawalnicze wymiary pola widzenia min.100x60, zasilanie baterie + zasilanie solarne),

- Drut rdzeniowy do spawania metodą FLUX 0,8 mm 5 kg 3 szt.,

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Gwarancja minimum 2 lata.

Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia: Filip Włodarczyk tel. 696 402 038.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DL.212.26.2019

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 07 czerwiec 2019 r.

Warunki uczestnictwa: złożenie oferty  na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do ogłoszenia i spełnienie wszystkich warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 24.05.2019r.godz. 1500.

Data, godzina otwarcia ofert: 27.05.2019r. godz.900.

Miejsce złożenia ofert: Zarząd Dróg Miejskich – Wydział Organizacyjny Kancelaria, Poznań ul. Wilczak 17.

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 27.05.2019 g.900 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, 
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 27.05.2019 g.900 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.