|  | 2015 |
| --- | --- |
|  | LANDAME |

NAZWA OPRACOWANIA:	PROJEKT ZIELENI PASA DROGOWEGO

SKWER PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO PRZY SKLEPIE „BIEDRONKA” 
W POZNANIU

LOKALIZACJA:		ul. Ściegiennego/Promienista, Poznań

BRANŻA: 		Zieleń

FAZA: 			Projekt wykonawczy

INWESTOR: 		Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 16

61 – 623 Poznań

PROJEKTANCI: 		mgr inż. arch. krajobrazu Aneta Mikołajczyk

mgr inż. arch. krajobrazu Konrad Bałacki

DATA OPRACOWANIA: 	marzec 2015 r.

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	3

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

2.	Cel opracowania	3

3.	Zakres i podstawa opracowania	3

4.	Opis obszaru opracowania	3

5.	Założenia projektowe	3

6.	WYKAZ RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH	4

II.	Opis techniczny	4

7.	Harmonogram prac	4

8.	gazon	4

9.	rabata na podwyższonym krawężniku	5

10.	Wykonanie robót agrotechnicznych	6

11.	nasadzenia drzew	6

12.	nasadzenia KRZEWÓW	6

III.	mała architektura	7

13.	ŁAWKA z oparciem	7

14.	kosz uliczny na śmieci	8

15.	dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót	9

# WSTĘP

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zieleń w pasie drogowym przy ul. Ściegiennego i ul. Promienistej 
w Poznaniu przy sklepie „Biedronka”.

## Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt zieleni i małej architektury.

## Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania obejmuje tereny zieleni wzdłuż chodnika o szerokości ok. 4,5-5 m, na odcinku o długości 38 m. Tereny zieleni zajmują łącznie obszar 113 m2.

Dokumentacja projektowa składa się z części rysunkowej (projekt zieleni, przekroje, detale) oraz części opisowej (opis techniczny, wymagania jakościowe materiału roślinnego, przedmiar robót).

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z ZDM ul. Wilczak 16, Poznań.

Materiałem wyjściowym dla opracowania jest:

- Mapa sytuacyjna pasa drogowego w skali 1:500

## Opis obszaru opracowania

Tereny zieleni zlokalizowane są pomiędzy chodnikiem a parkingiem sklepu „Biedronka”, na którym zlokalizowane są stragany handlowe. Przedzielone są przejściami dla pieszych, które łączą chodnik ul. Ściegiennego z parkingiem sklepu. Tereny zieleni mają zróżnicowane kształty, jednakże o dwóch równoległych bokach o rozstawie 4,5 m. Wydzielone są od strony parkingu sklepu metalową barierką. Obecnie tereny zieleni są zdegradowane i rozjeżdżone przez parkujące samochody, a przylegające do niego nawierzchnie oraz krawężniki są zniszczone.

Przez opracowywane tereny przebiegają sieci podziemnej infrastruktury technicznej: kable teletechniczne.

## Założenia projektowe

Do projektu zieleni przyjęto następujące założenia:

- Zlikwidowanie miejsc nielegalnych parkingów poprzez nowe rozplanowane rabat z krzewami

- Posadzenie drzew w miejsca wolne od sieci podziemnej infrastruktury technicznej

- Powiększenie i zmiana kształtu powierzchni terenów zieleni przy ul. Ściegiennego ze 113 do 118 m2 i utworzenie wyniesionego gazonu z zielenią wysoką

- Wykonanie prac agrotechnicznych przed przystąpieniem do zakładania zieleni

- Utworzenie miejsc wypoczynkowych – ławek i koszy na śmieci

## WYKAZ RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH

- Z.1 Projekt zieleni  						skala  1:100

- Z.2 Projekt zieleni  						skala  1:100

- D.1 Przekrój A-A’, B-B’, mocowanie drzewa

- D.2 Rozstawa krzewów

# Opis techniczny

## Harmonogram prac

- Demontaż barierek metalowych

- Demontaż ławy betonowej pod barierkami

- Usunięcie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych wraz z podbudową pod gazon

- Korytowanie terenu pod gazon

- Usytuowanie gazonu

- Wyłożenie wewnętrznych ścian gazonu czarną folią PCV

- Wypełnienie gazonu humusem

- Założenie zieleni w gazonie (sadzenie drzew i krzewów, mocowanie i ściółkowanie)

- Korytowanie rabaty z pogłębieniem pod drzewo

- Ułożenie krawężnika betonowego 10x30x100 cm na ławie betonowej

- Zaprawa rabaty ziemią urodzajną

- Sadzenie roślin – drzew, krzewów

- Ściółkowanie rabat

- Montaż ławek, koszy na śmieci

- Wywóz odpadów po wykonaniu prac rozbiórkowych i agrotechnicznych, wraz z zagospodarowaniem przez wykonawcę

- Prace porządkowe

## gazon

Ze względu na dotychczasowe wykorzystanie terenu przeznaczonego na zieleń pod miejsca postojowe, ograniczenia zadeptywania terenu przez pieszych oraz zwiększenie estetyki miejsca, zaprojektowano zieleń w podwyższonym gazonie.

Gazony wykonane z prefabrykatów betonowych, ścian oporowych typu „L” bez zbrojenia, w kolorze szarym (surowy beton). Wysokość gazonu nad powierzchnią terenu wynosi 40 cm.

Gazony mają wymiary odpowiednio: 11x4 m i 12x4 m. Gazony są posadowione zgodnie z rys. D1, na warstwie 5 cm podsypki piaskowej i 10 cm warstwie chudego betonu, mechanicznie zagęszczonej.

Po usytuowaniu elementów i ich wypoziomowaniu, stopy prefabrykatów należy zasypać warstwą 5 cm podsypki piaskowo – cementowej. Powierzchnia ta ma służyć jako podbudowa nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, ułożonej na stopie prefabrykatu (rys. D1).

Ściany gazonu należy wyłożyć czarną folią PCV. Wnętrze gazonu  wypełnić ziemią urodzajną. Grunt pod gazonem należy wybrać na głębokość 30 cm i uzupełnić 70 cm do wysokości gazonu pozostawiając kilka cm na warstwę ściółki.

Po posadzeniu drzew i krzewów, powierzchnię gazonu należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych.

Materiały :

- prefabrykat betonowy typu „L” bez zbrojenia

- wym. 60x50x40 cm (wys. (H)/dł. zabudowy (B)/ dł. stopy (L) - grubość elementu 8 cm

- podsypka piaskowa– warstwa 5 cm

- suchy beton – warstwa 10cm

- podsypka cementowo – piaskowa  usytuowana na stopie elementu, która jest jednocześnie  podbudową pod przełożoną nawierzchnię istniejąca (układaną na stopie prefabrykatu) - warstwa 5 cm

- ściany gazonu wyłożone czarną folią PCV – (30+31,5) x 0,6 m

## rabata na podwyższonym krawężniku

W celu ograniczenia zadeptywania terenu zieleni przez pieszych oraz zwiększenia estetyki kompozycji i ułatwienia późniejszej pielęgnacji, zaprojektowano zieleń w rabacie na podwyższonym krawężniku.

Rabata otoczona krawężnikiem betonowym 10x30x100 cm na ławie betonowej. Krawężnik powinien być wyniesiony 15 cm powyżej powierzchni terenu.

Grunt pod rabatę należy wybrać na głębokość 30 cm i uzupełnić do wysokości gazonu pozostawiając kilka cm na warstwę ściółki.

Po posadzeniu drzew i ich ustabilizowaniu 3 niskimi palikami i taśmą parcianą, powierzchnię rabaty należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych.

## Wykonanie robót agrotechnicznych

Projektowane tereny zieleni pod rabaty i gazon należy wykorytować na głębokość 30 cm. Miejsca usytuowania ścian oporowych typu „L”, należy wykorytować na głębokość 35 cm i na szerokość 50 cm. Po usunięciu gleby w miejscach planowanych rabat, należy wykonać prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia, usunięcie tzw. „podeszwy płużnej”. Prace te należy wykonać mechanicznie a na wąskich fragmentach terenu ręcznie lub niewielkim sprzętem ogrodniczym (np. glebogryzarką).

Wszystkie prace związane z wykopami i korytowaniem terenu wykonujemy z należytą starannością, gdyż na całej powierzchni znajduje się gęsta sieć podziemnej infrastruktury technicznej.

Należy usunąć kępy darni, ziemię z urobku, materiały porozbiórkowe i wywieźć je poza teren.

## nasadzenia drzew

Do nasadzeń należy wykorzystać drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczona jutą lub siatką drucianą. Sadzenie należy przeprowadzić z pełną zaprawą dołów 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m³ ziemi urodzajnej).  Jeśli podglebie jest piaszczyste należy rozłożyć 10 cm warstwę ziemi mało przepuszczalnej na spód dołu.

Drzewa należy ustabilizować poprzez zakotwienie bryły korzeniowej drzewa 3 kotwami i taśmą stabilizującą do gruntu. Wierzch bryły korzeniowej należy zabezpieczyć kołnierzem ochronnym z maty kokosowej, a bryłę obwiązać pasem zaciskowym z klamrą blokującą. Następnie przymocować do pasa zaciskowego taśmę stabilizującą, wbić kotwy, ustawić pionowo drzewo i ściągnąć wiązania.

Po sadzeniu drzew należy wykonać misy śr. 100 cm, zagłębione w terenie. Podlać drzewo i wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku należy wywieźć poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

Liquidambar styraciflua – ambrowiec amerykański – bryła z siatka drucianą, obwód pnia 16-18 cm, pień 220 - 250 cm, 7 -9  pędów szkieletowych o śr. min. 2 cm; 3 x szkółkowane

## nasadzenia KRZEWÓW

Do nasadzeń należy wykorzystać krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy punktowo lub rzędowo wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemią urodzajną warstwa 30 cm. Pozostawiamy 5 cm różnicę wysokości pomiędzy górą warstwy rabaty z krzewami a poziomem krawężnika na dosypanie ściółki z przekompostowanych zrębków drzewnych, warstwy gr. 5 cm.

Projektowane gatunki krzewów:

Taxus x media ‘Hillii’ – cis pośredni odm. Hillii, pojemnik C5, wys. minimum 50 cm, równomiernie ugałęzione od dołu, szer. min. 30 cm

Spiraea japonica ‘Goldmound’– tawuła japońska odm. Goldmound pojemnik C1,5/C2, wys. minimum 15 cm, minimum 3 pędy szkieletowe

# mała architektura

## ŁAWKA z oparciem

Ławka z oparciem , wzór z katalogu mebli miejskich Poznania: LAW-02-CHO-UL/PL/SK, rama w kolorze RAL 7043, deska ciemna.

Ilość: 2 szt.

## kosz uliczny na śmieci

Kosz uliczny okrągły, poj. 70 l, wys. 70 cm, śr. 50 cm z wsadem stalowym, wzór z katalogu mebli miejskich: KOS-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TA/TZ

Ilość: 2 szt.

## dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót

Projekt zieleni

Polskie normy (PN) – wykaz norm PN do obowiązkowego stosowania wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 30 grudnia 1993 r.

Normy Branżowe (BN) - wykaz norm PN do obowiązkowego stosowania wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 30 grudnia 1993 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Przepisy budowlane

Przepisy BHP