Załącznik Nr 9 do SIWZ Nr DZ.UI.341.59.2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych oraz placów miejskich (zwanych dalej łącznie „chodnikami”)

  - Zadanie sprzątania chodników obejmuje działania mające na celu utrzymanie ich w czystości przez cały czas trwania umowy, niezależnie od warunków pogodowych i intensywności zabrudzania. Wykonawca musi zebrać i wywieźć wszelkie zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Zadanie usuwania zanieczyszczeń obejmuje wszystkie chodniki i place w Rejonie IV- Nowe Miasto-Południe, których obowiązek utrzymania w czystości – zgodnie z cytowanymi w SIWZ regulacjami ustawowymi – należy do gminy Miasto Poznań, tj. Zamawiającego. Są to wszystkie chodniki, które nie przylegają bezpośrednio do granicy nieruchomości sąsiadującej z pasem drogowym (w tym chodniki i schody na mostach i wiaduktach), chyba, że kwalifikują się do wyjątków określonych w ustawie o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Są to również chodniki położone bezpośrednio przy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania bądź Skarbu Państwa.

  - Dla zadania polegającego na sprzątaniu chodników dokonano podziału, uwzględniającego rangę poszczególnych odcinków, wynikającą z intensywności ruchu pieszego, na następujące grupy:

- chodniki w obrębie skrzyżowań, chodniki oraz place miejskie, wymienione w Załączniku Nr 10 do SIWZ – oczyszczane w trybie planowym trzy razy w tygodniu (wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem prac cyklicznych), a także w trybie interwencyjnym każdorazowo w ciągu 2 godzin od momentu zlecenia przesłanego faksem przez Zamawiającego. Wykonawca powinien założyć w ww. harmonogramie sprzątania, że planowe oczyszczanie nie będzie przypadać w niedziele bądź święta. Wskazane jest równomierne podzielenie zakresu oczyszczania na poszczególne dni tygodnia, w taki sposób by możliwe było wykonanie kompleksowego oczyszczenia pasów drogowych sprzątanych cyklicznie (chodników, miejsc postojowych oraz terenów zieleni) w tym samym czasie;

- chodniki w obrębie przejść podziemnych, kładki oraz dojścia do nich – dla których obowiązuje osobny standard opisany w rozdz. II;

- pozostałe chodniki znajdujące się w pasach drogowych ulic miasta Poznania – oczyszczane fakultatywnie, na podstawie przesłanej faxem dyspozycji dookreślającej (doraźnej), zawierającej jednoznaczne wyszczególnienie odcinków chodników, których dyspozycja dotyczy oraz terminu wykonania prac, uwzględniającego minimalną wydajność 5 tys. m2 w ciągu 12 godzin na Rejonie.

Zamawiający zobowiązuje się, że w sytuacji, gdy stopień zapiaszczenia odcinka chodnika będzie wskazywał na konieczność zastosowania odkopywania nawierzchni, to jest w sytuacji, gdy nawierzchnię wskazaną do oczyszczenia przykrywać będzie co najmniej dwucentymetrowa warstwa błota lub ubitego piasku zmieszanych i innego rodzaju zanieczyszczeniami, Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy realizacji prac w ramach interwencyjnego usunięcia zanieczyszczeń z chodników (wg ceny M3). Takie zadanie objęte zostanie innym zamówieniem publicznym pn.: „odkopywanie nawierzchni”.

  - Przybliżona powierzchnia chodników objętych stałym cyklicznym oczyszczaniem wynosi 105,3 tys. m2.

  - Standard oczyszczania dla wszystkich chodników jest jednolity i zakłada:

- mechaniczno-ręczne oczyszczenie (przy zastosowaniu maszyn samobieżnych bądź ciągnionych przez pojazdy samochodowe, odkurzaczy przemysłowych, ręcznie prowadzonych zamiatarek lub mioteł) całej powierzchni chodnika wraz z powierzchnią nieutwardzoną na szerokości od granicy posesji aż do krawężnika (krawędzi) jezdni z zanieczyszczeń naturalnych (typu błoto, piasek, kamienie, gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wyrastające chwasty i trawa) oraz bytowych (typu opakowania, papier, resztki pokarmów, elementy pojazdów oraz inne zanieczyszczenia wynikające z ruchu pieszego i kołowego), w taki sposób, aby krawędź chodnika była odsłonięta a krawężnik wyraźnie odcięty od pobocza;

- oczyszczenie obszarów przy słupach oświetleniowych, sygnalizacyjnych, oznakowania pionowego oraz barierach.

- obowiązkowe zraszanie powierzchni zamiatanej (wymagane również w przypadku sprzątania ręcznego); zastosowany wariant technologiczny oraz ilość wody zużytej do zraszania musi gwarantować, że podczas zabiegu zamiatania nie będzie następowało wzniecanie pyłów;

- usuwanie zwierzęcych odchodów przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia zasysającego;

- bieżące pozbywanie się zebranych zanieczyszczeń;

- zebranie i wywóz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, w ciągu 24 godzin od przesłania dyspozycji dookreślającej (nie dotyczy dni wolnych od pracy, w tym niedzieli i świąt);

- Końcowe doczyszczenie nawierzchni musi być bezwzględnie realizowane przy użyciu pojazdów wyposażonych w specjalistyczne filtry pochłaniające pyły zawieszone PM10 powstające podczas zamiatania nawierzchni.

  - Dla grupy chodników oczyszczanych systematycznie (cyklicznie) zachodzą ponadto wymogi:

- prowadzenia stałego monitoringu Rejonu w celu niezwłocznego informowania Zamawiającego o występowaniu zabrudzeń;

- rozpoznania niezbędnej częstotliwości sprzątania i dostosowanie jej do bieżących potrzeb uwzględniających, np. czasowe nasilenie ruchu pieszego, jak również warunki pogodowe, np. silny wiatr czy intensywny opad deszczu;

- uwzględnienia nasilenia zabrudzeń spowodowanych m.in. imprezami kulturalnymi i handlowymi, wystawami targowymi, wzmożonym ruchem turystycznym, uroczystościami kościelnymi i państwowymi, po zakończeniu których zanieczyszczenia powinny zostać usunięte maksymalnie w ciągu 4 godzin;

- prowadzenia prac porządkowych w trybie interwencyjnym (nie planowym) również w dni wolne od pracy, w tym w niedziele i święta, zwłaszcza w sytuacji nasilenia zabrudzenia spowodowanego: imprezami kulturalnymi i handlowymi, wystawami targowymi, wzmożonym ruchem turystycznym, uroczystościami kościelnymi i państwowymi.

Dla oszacowania kosztów należy przyjąć, że w okresie trwania umowy odbędą się maksymalnie dwie imprezy o charakterze masowym do 5 tys. osób. Zamawiający zobowiązuje się do powiadamiania Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o planowanych w pasach drogowych miasta Poznania uroczystościach i imprezach o charakterze masowym. Jeżeli zdarzy się, że w okresie trwania umowy będzie więcej  uroczystości i imprez o charakterze masowym, niż ilości wskazane w SIWZ dla oszacowania kosztów przez Wykonawcę, to prace związane z sprzątaniem chodników i placów po uroczystościach i imprezach masowych przekraczających ilość podaną w SIWZ zostaną objęte odrębnym zamówieniem publicznym. Jeżeli Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o uroczystości bądź imprezie masowej z ww. wyprzedzeniem, nie będzie miał prawa nałożenia kary za opóźnienia bądź zaniedbania w zapewnianiu czystości w trakcie i po zakończeniu imprezy.

  - Do pracy na chodnikach można zastosować wyłącznie maszyny (pojazdy), których ciężar całkowity nie przekracza 4,0 Mg. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pojazdów o rejestracyjnym ciężarze całkowitym do 4,8 Mg, jako spełniającym ww. wymóg pod warunkiem, że Wykonawca zadeklaruje, iż będzie wykorzystywał ładowność pojazdu tylko w granicach do 4,0 Mg ciężaru całkowitego.

  - Rozliczenie finansowe całości zadania planowego cyklicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych oraz placów miejskich, a także planowego cyklicznego oczyszczania przejść podziemnych, kładek i wind wyszczególnionych w Załączniku Nr 10 do SIWZ w okresie jednego miesiąca kalendarzowego dokonywane będzie na postawie miesięcznej ryczałtowej ceny M1.

# Sprzątanie przejść podziemnych, kładek oraz wind

  - Standard sprzątania przejść podziemnych i kładek wyszczególnionych w Załączniku Nr 10 do SIWZ jest tożsamy ze standardem obowiązującym dla chodników opisanym w rozdz. I, z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń i szczególnych wymagań:

- przejścia podziemne, kładki oraz windy muszą być sprzątane planowo codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) w godzinach ustalonych w harmonogramie prac cyklicznych. Godziny sprzątania podane w harmonogramie muszą uwzględniać natężenie ruchu pieszego (pomijać godziny szczytu komunikacyjnego), a także odnosić się do przyjętej przez Wykonawcę podstawowej technologii oczyszczania (stopienia mechanizacji prac);

- systematycznego usuwania zabrudzeń z całej powierzchni poręczy przejść podziemnych i kładek, wnętrza wind, dojść do przystanków komunikacji publicznej, dojść do chodników oczyszczanych przez właścicieli przyległych nieruchomości, terenów nieutwardzonych bezpośrednio przyległych do biegów schodowych w odległości do 5 metrów;

- bieżącego oczyszczania osadników i przewodów kratek odwadniających w obrębie przejścia podziemnego, celem umożliwienia szybkiego spływu wody opadowej do kanalizacji deszczowej (w przypadku zapchania przewodów kanalizacyjnych poza zasięgiem spiral udrażniających, należy niezwłocznie powiadomić służby Zamawiającego, nr faxu 61 663-40-57).

  - Rozliczenie finansowe całości zadania planowego cyklicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych oraz placów miejskich, a także planowego cyklicznego oczyszczania przejść podziemnych, kładek i wind wyszczególnionych w Załączniku Nr 10 do SIWZ w okresie jednego miesiąca kalendarzowego dokonywane będzie na postawie miesięcznej ryczałtowej ceny M1.

# Mycie przejść podziemnych i wind

  - W ramach realizacji zadania mycia przejść podziemnych i wind wyszczególnionych w Załączniku Nr 10 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do:

- umycia posadzek, spoczników i biegów schodowych przejść podziemnych oraz wind, przy zastosowaniu specjalistycznych maszyn czyszczących wysokociśnieniowych, z użyciem środków dezynfekujących i zapachowych;

- usunięcia ze wszystkich ścian przejść podziemnych zabrudzeń zmywalnych wodą ze środkami czystości w tym plakatów (w zakres nie wchodzi usuwanie graffiti), posadzek płyty dolnej, biegów schodowych i spoczników,

- umycia całych wind (w tym również oszklenia oraz innych elementów obiektu do wysokości górnej krawędzi drzwi wewnątrz i na zewnątrz kabiny, posadzek, poręczy oraz dojść do wind w promieniu 2 metrów, a także usunięcie naklejek i plakatów z ww. powierzchni)

UWAGA: W trakcie prac należy każdorazowo zwracać uwagę, by panele sterujące wind były myte minimalną ilością wody, w celu zapobiegnięcie jego uszkodzeniu.

  - W przypadku wind w przejściu podziemnym Milczańska rozliczenie finansowe zadania dokonywane będzie na postawie ceny N3 – za jednokrotne umycie wszystkich wind.

  - Dla pozostałych obiektów, niewymienionych w pkt 2 a wyszczególnionych w rozdz. III Załącznika Nr 10 do SIWZ rozliczenie finansowe zadania dokonywane będzie na postawie na podstawie ceny N2 – za jednokrotne umycie wszystkich pozostałych obiektów.

  - Szacunkowe krotności wykonania zadania w trakcie trwania umowy zostały określone w Formularzu Ofertowym.

# Sprzątanie jezdni i chodników w okolicy Starego Rynku, placu Kolegiackiego oraz pieszojezdni ulicy Półwiejskiej (zwanych łącznie „obszarem staromiejskim”)

NIE DOTYCZY

# Sprzątanie miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania (w skrócie „MP SPP”)

NIE DOTYCZY

# Oczyszczanie poboczy oraz terenów zielonych

  - Zakres czynności oczyszczania poboczy i terenów zieleni jest jednolity dla wszystkich grup i zakłada:

- uprzątanie zanieczyszczeń bytowych (typu opakowania, papier, resztki pokarmów, elementy pojazdów) oraz innych zanieczyszczeń wynikających z ruchu pieszego i kołowego, zdarzeń losowych itd.;

- usuwanie zwierzęcych odchodów przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia zasysającego;

- usuwanie i wywóz drzew oraz złamanych konarów, których obwód mierzony w najgrubszym miejscu wynosi nie przekracza 50 cm;

- bieżące pozbywanie się zebranych zanieczyszczeń.

  - Dla zadania polegającego na oczyszczaniu poboczy i terenów zieleni, uwzględniając rangę poszczególnych odcinków ulic, dokonano podziału na następujące grupy:

- pobocza i tereny zielone oczyszczane planowo wyszczególnione w Załączniku Nr 10 do SIWZ (z podanym areałem), z założonym standardem cyklicznego oczyszczania terenów zieleni – jeden raz w tygodniu. Oczyszczanie musi odbywać się na podstawie harmonogramu prac cyklicznych, bez potrzeby przesyłania dodatkowych dyspozycji. Terminy oczyszczania poboczy i terenów zieleni powinny pokrywać się z terminami oczyszczania pozostałych składników pasa drogowego (chodników). Rozliczanie wykonanych prac dokonywane będzie na podstawie ceny Z1 za jednokrotne oczyszczenie wszystkich wyszczególnionych w Załączniku poboczy i terenów zieleni.

- pobocza i tereny zielone oczyszczane fakultatywnie – obejmujący wszystkie pozostałe pobocza i tereny zielone znajdujące się w pasach drogowych ulic miasta Poznania w Rejonie, których oczyszczenie uruchamiane będzie każdorazowo na podstawie przesłanej faxem dyspozycji dookreślającej (doraźnej), zawierającej wyszczególnienie powierzchni do oczyszczenia z uwzględnieniem wydajnością minimalnej wynoszącej 200 arów w ciągu doby oraz terminu realizacji (przewidywany termin wynosi 24 godziny, z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych). Rozliczanie wykonanych prac dokonywane będzie na podstawie ceny Z4 za oczyszczenie 1 ar powierzchni.

- Dyspozycje interwencyjnego oczyszczania terenów zielonych nie będą obejmować usuwania tzw. „dzikich wysypisk”, tj. miejsc skumulowania zanieczyszczeń obejmujących również odpady pobudowlane oraz wielkogabarytowe.

# Oczyszczanie jezdni

  - Dla zadania polegającego na oczyszczaniu jezdni, uwzględniając rangę poszczególnych odcinków ulic, dokonano podziału na następujące grupy:

- jezdnie oczyszczane cyklicznie – obejmuje oczyszczanie nawierzchni jezdni wyszczególnionych w Załączniku Nr 10 do SIWZ do umowy, z częstotliwością nie mniejszą niż co 14 dni; oczyszczanie będzie odbywało się na podstawie harmonogramu prac cyklicznych, bez potrzeby przesyłania dodatkowych dyspozycji. Rozliczanie wykonanych prac dokonywane będzie na podstawie ceny F14 za jeden cykl oczyszczenia wszystkich jezdni wyszczególnionych w załączniku jezdni;

- pozostałe jezdnie znajdujące się w pasach drogowych ulic miasta Poznania – oczyszczane będą fakultatywnie, na podstawie przesłanej faxem dyspozycji dookreślającej (doraźnej), zawierającej jednoznaczne wyszczególnienie odcinków ulic, których dyspozycja dotyczy oraz terminu wykonania prac. Rozliczanie zadania interwencyjnego oczyszczania jezdni będzie odbywało się na podstawie jednostkowych cen F1, F2, F3 oraz F4 wynikających z odstępu czasowego, który upłynął od poprzedniego oczyszczania - za jednokrotne oczyszczenie jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń.

  - Standard oczyszczania dla wszystkich jezdni jest jednolity i zakłada:

- mechaniczno-ręczne usunięcie piasku, błota, liści, kwiecia i innych substancji sypkich oraz innych zanieczyszczeń z całej powierzchni jezdni (w tym całych powierzchni skrzyżowań wytyczonych przez oznakowanie poziome przejść dla pieszych, wysepki rozjazdowe bądź zakończenia łuków ulic poprzecznych, z pól martwych, zatok autobusowych i postojowych – niezależnie od występowania ewentualnych krawężników pośrednich, torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnię, po których odbywa się ruch kołowy, utwardzonych wysepek rozjazdowych, a także górnych powierzchni krawężnika i opasek przyjezdniowych),

- ręczne zbieranie widocznych zabrudzeń typu gałęzie, kamienie, opakowania, papiery, butelki, puszki oraz inne drobne odpady komunalne;

- obowiązkowe zraszanie powierzchni zamiatanej (wymagane również w przypadku sprzątania ręcznego); zastosowany wariant technologiczny oraz ilość wody zużytej do zraszania musi gwarantować, że podczas zabiegu zamiatania nie będzie następowało wzniecanie pyłów;

- dodatkowo w przypadku jezdni oczyszczanych cyklicznie, wymagane jest usuwanie odpadów komunalnych (np. butelek, papierów) oraz gałęzi w okresach pomiędzy cyklami zamiatania ulic

- końcowe doczyszczenie nawierzchni jezdni musi być bezwzględnie realizowane przy użyciu pojazdów wyposażonych w specjalistyczne filtry pochłaniające pyły zawieszone PM10 powstające podczas zamiatania nawierzchni.

  - Zadania oczyszczania jezdni nie należy wykonywać w niedziele oraz święta ustawowo wolne od pracy. Czas ten nie jest uwzględniany przy obliczeniu wymaganej wydajności oczyszczania. Średnia dobowa wydajność, z jaką musi być wykonywane doraźne oczyszczanie jezdni wynosi 4 km/dobę. Wydajność ta może być umniejszona o czas intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających pracę zamiatarek ulicznych. Termin wykonania usługi podany w dyspozycji musi uwzględniać możliwości techniczne Wykonawcy, tj. założoną dobową wydajność. Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą, z zastrzeżeniem iż termin ten nie będzie przekraczał 72 godzin.

  - Zamawiający zobowiązuje się, że w sytuacji, gdy stopień zapiaszczenia odcinka jezdni będzie wskazywał na konieczność zastosowania odkopywania nawierzchni, to jest w sytuacji, gdy nawierzchnię wskazaną do oczyszczenia (z wyłączeniem pasa przykrawężnikowego o szerokości do 1 metra, stanowiącego naturalne miejsce gromadzenia się zanieczyszczeń na drodze)  przykrywać będzie co najmniej dwucentymetrowa warstwa błota lub ubitego piasku zmieszanych i innego rodzaju zanieczyszczeniami, Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy realizacji prac w ramach interwencyjnego oczyszczania jezdni (wg cen F1-F4). Takie zadanie objęte zostanie innym zamówieniem publicznym pn.: „odkopywanie nawierzchni”.

# Opróżnianie i konserwacja koszy

  - Zadanie opróżniania i konserwacji koszy ulicznych polega na wykonywaniu następujących czynności:

- cyklicznym opróżnianiu koszy ulicznych (o pojemności od 35-80 litrów) z nagromadzonych w nich odpadów, zgodnie z obowiązującą częstotliwością;

- interwencyjnym opróżnianiu poszczególnych koszy ulicznych, na wezwanie Zamawiającego;

- wykonywania cyklicznego mycia i dezynfekcji koszy w odstępach czasowych minimum 2x w ciągu trwania umowy (w tym umycia przy użyciu środków czyszczących obudowy koszy betonowych), zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym;

- wyłożenie koszy ulicznych (każdorazowo po ich opróżnieniu) workami foliowymi, co ma przyczynić się do poprawy stanu higieniczno-sanitarnego pojemników pomiędzy cyklem mycia i dezynfekcji;

- systematycznego blokowania zabezpieczenia, uniemożliwiającego przewrócenie kosza (wysypanie jego zawartości);

- wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych w zakresie nie wymagającym demontażu kosza (w tym prostowania słupków) zapewniających utrzymanie funkcjonalności koszy;

- demontaż koszy do remontu i montaż ich po remoncie, wraz z przewiezieniem i zdaniem (odbiorem) koszy do Magazynu Głównego ZDM przy ul. Energetycznej 4;

- bieżące utrzymanie czystości miejsca wokół kosza w promieniu 2 metrów, w tym usuwania trawy z nawierzchni utwardzonej.

  - Do podstawowego obowiązku Wykonawcy należy opróżnianie koszy ulicznych. Zamawiający uwzględniając rangę poszczególnych odcinków ulic, przy którym umiejscowione są pojemniki, wynikającą z intensywności ruchu pieszego oraz szybkości zapełniania koszy, założył konieczność planowego opróżniania koszy (obejmującego również dni wolne od pracy, niedziele i święta) w następujących częstotliwościach:

- dwa razy dziennie w godzinach 700-1000 oraz 1700-2000 na obszarze pomiędzy granicami Rejonu I – Stare Miasto Centrum, a przebiegiem II ramy komunikacyjnej miasta Poznania tj. ulicami: Serbska, Al. Solidarności, Wincentego Witosa, Niestachowska, Stefana Żeromskiego, Al. Przybyszewskiego, Al. Reymonta, Hetmańska, Zamenhofa, Jana Pawła, Podwale, Zawady, Prymasa Augusta Hlonda, Most Lecha (łącznie z ww. transami II ramy), a także koszy zlokalizowanych w przejściach podziemnych, przy ich wyjściach oraz przy kładkach;

- raz dziennie w godzinach 700-1000 na obszarze pomiędzy II ramą komunikacyjną a pętlą wyznaczoną kolejno ulicami: od Mostu Lecha: Lechicka, Naramowicka, Łużycka, Stoińskiego, Umultowska, Opieńskiego, Szymanowskiego, Hulewiczów, Obornicka, Lutycka, Dąbrowskiego, Al. Polska, Bułgarska, Grunwaldzka, Jawornicka, Promienista, Mrągowska, Kopanina, Głogowska, Rakoniewicka, Czechosłowacka, 28 Czerwca 1956 r., Dolna Wilda, Hetmańska, Żegrze, Kurlandzka, Szwajcarska, abpa Dymka, Browarna, wiadukt Antoninek, Bałtycka, Most Lecha (łącznie z ww. ulicami pętli);

- raz dziennie w godzinach 700-1000 przy głównych ciągach komunikacyjnych sięgających poza II ramę komunikacyjną i ww. pętlę, zgodnie z zapisami Załączniku Nr 10 do SIWZ;

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 800-1000 – pozostałe kosze.

  - Dodatkowo w przypadku przepełnienia pomiędzy cyklami planowego opróżniania, kosze muszą być opróżniane w trybie interwencyjnym (doraźnie) na podstawie wezwań przekazywanych przez pracownika Zamawiającego – w ciągu:

- dwóch godzin dla koszy opróżnianych planowo dwa razy dziennie lub raz dziennie;

- sześciu godzin dla pozostałych koszy,

licząc od momentu przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem, przy czym do czasu realizacji nie wlicza się pory nocnej w godzinach od 2200 do 600.

Ilość koszy zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu miesiąca kalendarzowego do opróżnienia pomiędzy cyklami nie może przekroczyć 50% ogólnej liczby koszy w Rejonie.

  - W Załączniku Nr 10 do SIWZ znajduje się wyjściowy wykaz koszy ulicznych na Rejonie. Zamawiający zakłada, że w okresie trwania umowy ilość pojemników w poszczególnych miesiącach może być zmienna. Planowany jest czasowy demontaż partii koszy w celu ich remontu, a także zakup i montaż nowych pojemników. Należy przyjąć, że maksymalna ilość koszy w Rejonie może być o 20 koszy większa niż podano w załączniku.

  - Rozliczane wykonanych prac będzie odbywać się na podstawie miesięcznej stawki za opróżnianie i konserwacje jednego kosza ulicznego w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, uwzględniającej również opróżniania interwencyjne.

# Wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości

- Wykonanie usług sprzętowo-transportowych polegać będzie na wsparciu działań Pogotowia Czystości Miasta Poznania, w celu przywrócenia przejezdności bądź likwidacji zagrożenia na drodze, które wystąpiło wskutek zdarzenia komunikacyjnego bądź pogodowego, a rodzaj zagrożenia bądź skażenia nie będzie wymagać udziału Straży Pożarnej.

- Do podstawowych zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- pełnienie przez pracownika Wykonawcy całodobowego dyżuru pod telefonem komórkowym oraz wydanie stosownych dyspozycji operatorom sprzętu, gwarantujących przyjazd na miejsce zdarzenia i podjęcie działań, z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4;

- pozostawanie do dyspozycji kierownika Pogotowia (tel. 721 000 030) przez 24 godziny na dobę, w tym również w soboty, niedziele oraz święta;

- zebranie przy zastosowaniu podnośnika HDS rozsypanych materiałów o strukturze stałej i załadunek ich na samochód Pogotowia Czystości, transport bądź złożenie na poboczu drogi w miejscu wskazanym przez kierownika Pogotowia;

- zebranie przy zastosowaniu podnośnika HDS przewróconych elementów infrastruktury drogowej (w tym zwalonych drzew) oraz zgubionych ładunków o znacznym ciężarze bądź gabarytach (w zakresie możliwości technicznych podnośnika HDS), w celu przywrócenia przejezdności drogi;

- zasypanie rozlanych na jezdni bądź chodniku substancji płynnych (w tym ropopochodnych) niezbędną dawką piasku w celu neutralizacji, absorpcji i likwidacji śliskości, przy zastosowaniu piaskarki samochodowej;

- polewanie wybranych odcinków jezdni bądź placów miejskich;

- innego rodzaju usługi sprzętowe o podobnym jak wyżej charakterze, na podstawie poleceń uprawnionych pracowników Zamawiającego.

Zapewnienie piasku do posypywania oraz wody do polewania nawierzchni ulic spoczywa na Wykonawcy i musi zostać skalkulowane w ramach ceny WPC.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałej gotowości do podjęcia działań oraz wykonania usług we wskazanym miejscu i czasie przez następujące jednostki sprzętowe:

- Zamiatarkę uliczną przystosowaną do zgrubnego oczyszczania

- Piaskarkę samochodową o ładowności min. 4,0 Mg

- Polewarkę o pojemności min. 6 m3

- Samochód ciężarowy wyposażony w podnośnik typu HDS

- W celu zapewnienia sprawnego przebiegu akcji usuwania awaryjnego zanieczyszczenia, Wykonawcę zobowiązany jest do utrzymywania jednostek sprzętowo-transportowych, o których mowa w pkt 3, w stanie stałej sprawności i dyspozycyjności gwarantującej przyjazd na miejsce zdarzenia komunikacyjnego oraz podjęcie pracy w ciągu:

    - dwóch godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, jeżeli zgłoszenie miało miejsce w okresie od godziny 600 do godziny 2200;

    - czterech godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, jeżeli zgłoszenie miało miejsce w okresie od godziny 2200 do godziny 600;

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawnego działania w celu jak najszybszego usunięcia zanieczyszczeń, a jeżeli obiektywne okoliczności uniemożliwiają kontynuowanie prac, musi niezwłocznie po ujawnieniu tych okoliczności powiadomić o ich zaistnieniu kierownika Pogotowia.

- Wykonawca staje się wytwórcą odpadów zebranych podczas prowadzenia działań wsparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości, tym samym jest zobowiązany postępowania z odpadami w tożsamy sposób jak w przypadku innych prac porządkowych.

- Rozliczenie zadania wsparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości będzie odbywało się na postawie ceny WPC – za jedną roboczogodzinę pracy jednej jednostki sprzętowej.

# Postanowienia ogólne

  - Służby Wykonawcy będą współuczestniczyć w monitorowaniu czystości pasów drogowych, wskazując na potrzebę:

- dodatkowych działań (tzw. prac interwencyjnych) na powierzchniach chodników, placów miejskich, przejść podziemnych, kładek, poboczy i terenów zielonych, a także jezdni ulic miasta Poznania, objętych oczyszczaniem systematycznym i rozliczanych wg cen składowych zryczałtowanych;

- uruchomienia dookreślającej dyspozycji (interwencyjnego zadania) w ramach umowy, celem wyznaczenia składnika pasa drogowego (jezdni, pobocza, terenu zieleni, chodnika itp.) do jednokrotnego oczyszczenia wg cen jednostkowych

  - Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania tylko tych pasów drogowych, na których realizuje zadania systematyczne (planowe codzienne lub cykliczne). Pozostałe pasy drogowe miasta Poznania Zamawiający będzie monitorował bez współudziału Wykonawcy. Koszt monitorowania pasów drogowych, na których prowadzone będą zadania systematyczne, musi zostać wkalkulowany w ceny rozliczeniowe (zryczałtowane) dotyczące tych zadań systematycznych (cena M1, cena Z1, cena F14).

  - Wymagane wydajności realizacji zadań planowych (obligatoryjnych) oraz zadań interwencyjnych – doraźnych (fakultatywnych) Wykonawca ma prawo sumować i domagać się wydłużenia czasu realizacji, jeżeli zakres prac realizowanych jednocześnie przekracza wymagania wydajnościowe określone w SIWZ.  Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania dyspozycji uruchamiających prace interwencyjne w sposób zapewniający dostosowanie terminów wykonania do możliwości sprzętowych i wydajnościowych Wykonawcy.

  - Zamawiający zobowiązuje się do ustosunkowania się do wniosku Wykonawcy informującego o przekroczeniu wymagań wydajnościowych określonych w SIWZ, do udzielenia odpowiedzi i przesłania jej drogą faksową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, Zamawiający w odpowiedzi zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu wykonania przedmiotowych prac.

  - Wywiezienie odpadów powstałych podczas prowadzenia prac utrzymaniowych (tj. papierów, butelek, piasku, chwastów, gałęzi, zgrabionych liści oraz zmieszanych odpadów komunalnych) musi nastąpić w ciągu maksymalnie dwóch godzin od momentu zakończenia prac porządkowych, natomiast odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście) muszą zostać wywiezione w ciągu 48 godzin.

  - Zabrania się umieszczania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac porządkowych w pojemnikach koszy na odpady, zlokalizowanych w pasach drogowych miasta Poznania, które przeznaczone są do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów do odbioru i transportu odpadów w elektroniczny system monitorowania GPS, rejestrujący przebieg tras poruszania się pojazdów.

  - Nierzetelne wykonanie usługi polega na wykonaniu prac niezgodnie z wymogami SIWZ, w tym w szczególności:

- niecałkowite uprzątnięcie zanieczyszczeń skutkujące pozostawieniem na oczyszczanych nawierzchniach pozostałości piasku, błota, kamieni, gałęzi, liści, niedopałków papierosów, śmieci komunalnych, a także chwastów wyrastających z nawierzchni;

- niecałkowite usunięcie śmieci z koszy ulicznych lub śmieci pod koszami, a także zaniechanie wyściełania bębnów koszy workami foliowymi bądź zaniechanie codziennej wymiany starych worków na nowe;

- pozostawienie przekrzywionych bębnów koszy po zabiegu ich opróżnienia, skutkujące samoczynnym wysypywaniem śmieci z kosza;

- niecałkowite wyzbieranie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, w tym zwłaszcza ze skupin krzewów;

- transportowanie zebranych odpadów komunalnych pojazdami bez właściwego zabezpieczenia, skutkujące rozsypywaniem śmieci na jezdnię w trakcie jazdy;

- brak wymaganego oznakowania pracowników oraz sprzętu oraz brak wymaganego oznakowania robót, skutkujący zagrożeniem bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego oraz niemożnością identyfikacji firmy prowadzącej prace;

- wykonywanie zabiegu zamiatania bez zraszania nawierzchni zamiatanej;

- niewywiezienie zebranych śmieci i pozostawienie ich w pasie drogowym na czas dłuższy, niż wynika to z uwarunkowań technologicznych;

- realizacja prac z wydajnością mniejszą, niż zadeklarowana w ofercie, bez wpływu czynników niezależnych od wykonawcy;

- realizacja prac poza terminami realizacji określonymi w SIWZ i Harmonogramie, ze szczególnym uwzględnieniem naruszania ciszy nocnej.

- realizacja prac przy użyciu maszyn i pojazdów nie zadeklarowanych w „Wykazie urządzeń technicznych”, w szczególności zastosowanie sprzętu nie spełniającego wymogów technicznych oraz parametrów określonych w wymaganiach