Nr z RWA:  2031									Poznań, 10.07.2019

Tytuł zamówienia

Dostawa

Słupków barierki łańcuszkowej o fi 1 ¼” (średnica zewnętrzna 44 mm) w kolorze RAL 7043, w liczbie 200 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Słupki barierki łańcuchowej o fi 1 ¼”(średnica zewnętrzna 44 mm) w kolorze RAL 7043 (grafit) bez poprzeczki.

Słupki o długości 1,5m winny być wykonane z rur stalowych (grubość ścianki 3-4 mm) ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor szary RAL(7043) grafit, i od strony górnej muszą być zamknięte. Słupek 6 cm od górnej krawędzi winien  zostać przewiercony na wylot, aby  w ten sposób przełożyć pręt gładki, stalowy o średnicy 8 mm i przyspawać. Pręt ten będzie uszkami do mocowania łańcucha, na obwodzie po przeciwległych stronach. Uszka powinny zostać otwarte.

Dostawa do COBRD ul. Górecka 15, w Poznaniu.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DL.2031.32.2019

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 05.08.2019r.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym /załącznik nr 1 do ogłoszenia/ oraz zaoferowanie towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 17.07.2019 r. godz. 10.00

Data, godzina otwarcia ofert: 17.07.2019r. godz. 14.00

Miejsce złożenia ofert:

Wydział  Organizacyjny – Kancelaria, Zarządu Dróg Miejskich przy  ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 17.07.2019r godz. 14.00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, 
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 17.07.2019r godz. 14.00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.