RO.342.33.2019								Poznań,  22  lipca  2019r.

OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI DO 30 TYS. EURO

- Dane kontaktowe Zlecającego .

Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, NIP 209-00-01-440, Regon 631257822.

- Nazwa postępowania.

Wdrożenie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego na rondzie Kaponiera w Poznaniu.

- Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu osoby do kontaktu.

Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, Krystian Spychała, telefon 61 644 77 308

- Adres pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

www.zdm.poznan.pl – zamówienia publiczne

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego na rondzie Kaponiera. Oznakowanie pionowe i sygnalizacja świetlna będą realizowana przez Zleceniodawcę.

Zadanie obejmuje:

- Likwidacja metodą strumieniową „waterjet” istniejącego trwałego oznakowania poziomego wykonanego wcześniej przy użyciu masy chemoutwardzalnej białej i czerwonej ( niedopuszczalne użycie frezarki ) wraz z bieżącym zbieraniem z jezdni przy użyciu zamiatarki mechanicznej z odkurzaczem odpadów pozostałych w trakcie usuwania oznakowania - 720 m2,

- Uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej po usuwaniu oznakowania trwałego z wykorzystaniem czarnej masy chemoutwardzalnej - 360 m2,

- Wykonanie oznakowania poziomego białą masą chemoutwardzalną o grubości 2,5 mm tj. 5 kg masy na m2 na gładko 206 m2,

- Wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną czerwoną (piktogramy P-23 kolor biały); jezdnie –powierzchnie ścieżek rowerowych w technologii spray-plastic o grubości 1 mm tj. 1,5 kg masy na m2 na gładko 80 m2,

- Wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną czerwoną o grubości 2,5 mm tj. 5 kg masy na m2 na gładko na powierzchni ścieżek rowerowych 35 m2.

- Demontaż i montaż po przeklejeniu 5 szt. znaków segregacji pasów ruch

Ostateczne rozliczenie robót na podstawie kalkulacji powykonawczej wg oferowanych cen.

Termin wykonania poszczególnych etapów prac musi być uzgadniany na bieżąco ze Zleceniodawcą. Projekt stałej organizacji ruchu wg którego realizowane będą prace zostanie udostępniony zainteresowanym oferentom.

- Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

- Termin wykonania.

Do 23 sierpnia 2019 roku.

- Warunki uczestnictwa.

Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.

Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie wycenionego kosztorysu ofertowego. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.

Zleceniodawca wymaga, aby oferent posiadał doświadczenie, do oferty należy dołączyć referencje z ostatnich 3 lat na wykonanie minimum dwóch zadań związanych z wdrażaniem organizacji ruchu o wartości minimum 50 000 zł brutto każda. Brak referencji związany będzie z odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kary umowne: W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto.

- Numer referencyjny nadany przez zamawiającego.

RO.342.33.2019

- Oferty należy złożyć:

W siedzibie Zleceniodawcy na ulicy Wilczak 17 w Poznaniu (sekretariat/biuro podawcze/adres email zdm@zdm.poznan.pl). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „RO – Kaponiera, NIE OTWIERAĆ PRZED data / godzina”. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

- Termin składania ofert

Do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 14:00

- Data, godzina otwarcia ofert

Siedziba ZDM Poznań, Wilczak 17,  29 lipca 2019 roku, godzina 08:00.

- Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert.

Krystian Spychała.