Wzory i specyfikacje elementów małej architektury

ŁAWKA NR 1

nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ

(bez podłokietników)

Wymiary: 185 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)

Materiał:

- konstrukcja stalowa, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7043

- siedzisko drewniane z drewna liściastego, deski impregnowane, malowane lakierobejcą (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew 
z wkrętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14x24x38

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.

ŁAWKA NR 2

nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – Z PODŁOKIETNIKAMI

Wymiary: 185 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)

Materiał:

- konstrukcja stalowa, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7043

- siedzisko drewniane z drewna liściastego, deski impregnowane, malowane lakierobejcą (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew 
z wkrętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14x24x38

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.