Opis ogólny ITS – załącznik nr 14

I  Opis Projektu ITS

Projekt ITS Poznań został wdrożony i uruchomiony w zachodniej części miasta Poznania, ograniczonej ulicami: Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska – granica miasta Poznania. Obejmuje 115 obiektów sygnalizacji świetlnej.

Z uwagi na miejsce instalacji oraz realizowane funkcje, podsystemy i zainstalowane urządzenia objęte utrzymaniem i serwisem w ramach niniejszego przetargu, można podzielić na urządzenia i systemy zainstalowane w Centrum Zarządzania Ruchem, na skrzyżowaniach i pozostałe podsystemy wchodzące w skład Projektu ITS Poznań

- Centrum Zarządzania Ruchem

W ramach Systemu ITS Poznań wchodzącego w skład infrastruktury zainstalowanej w CZR na ul. Góreckiej w Poznaniu można wyodrębnić następujące elementy:

- System Zarządzania Ruchem i Optymalizacji Sitraffic SCALA,

- System Zarządzania Zasobami,

- Szynę Danych,

- System Automatycznej Identyfikacji Zdarzeń (AID),

- stronę www,

- serwer wraz ze stacjami roboczymi,

- ściana graficzna

- system podtrzymania zasilania UPS

  - System Zarządzania Ruchem i Optymalizacji Sitraffic SCALA

Centrum SITRAFFIC Scala odpowiada za wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi systemami, analizuje je oraz wizualizuje analizy i wyniki.

  - System Zarządzania Zasobami z szyną danych

W zakresie zcentralizowanego monitorowania i zarządzania zasobami ITS Poznań wykorzystano rozwiązanie IT Management Suite Verax Systems, składające się z aplikacji Verax Network Management & Application Performance Monitoring (NMS & APM) w obszarze monitorowania infrastruktury oraz Asset Management & Service Desk w obszarach zarządzania zasobami oraz obsługi zgłoszeń.

  - Infrastruktura serwerowa i stacje robocze

# Infrastruktura – pomieszczenie serwerowe

## Lokalizacja

Elementy infrastruktury serwerowej Centrum Sterowania Ruchem zostały dostarczone i zainstalowane 
w pomieszczeniu serwerowym znajdującym się we wskazanej poniżej lokalizacji: Centrum Operacyjne Utrzymania i Ruchu Zarządu Dróg Miejskich, ul. Górecka 15, 60-201 Poznań

## Schemat fizyczny

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat fizyczny rozmieszczenia elementów infrastruktury.

Rys. 1 Schemat fizyczny, szafa rack

## Specyfikacja

### Szafa rack

| Typ elementu | Szafa rack |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BW903A | HP 642 1075mm Pallet Intelligent Rack | 1 |
| 2 | AZ884A | HP TFT7600 KVM Console Intl Kit | 1 |
| 3 | BW891A | HP Rack Grounding Kit | 1 |
| 4 | BW906A | HP 42U 1075mm Side Panel Kit | 1 |
| 5 |  | HP 7X C-13 Stk Intl Modular PDU | 3 |
| 6 | H5M73A | HP 11kVA 400V 3Ph 42out INTL bPDU | 2 |

Tab. 1 Szafa rack

#### Parametry techniczne i nr seryjne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa szafy | HP 642 1075mm Rack | Part Number (P/N) | BW903A |
| Nr seryjny | 000011341 |  |
| Konfiguracja sprzętowa |
| Standard | 42U, EIA-310D Type A 19” |
| Dystrybucja zasilania | 2 szt. HP 11kVA 400V 3Ph 42out INTL bPDU | Part Number (P/N) | H5M73A |
| Nr seryjny | CN03210393 CN03210403 |
| Listwy zasilające | 3 szt. HP 7X C-13 Stk Intl Modular PDU |
| Konsola KVM | HP TFT7600 KVM Console Intl Kit | Part Number (P/N) | AZ884A |
| Nr seryjny | 2C433263PT |  |

Tab. 2 Parametry techniczne (Szafa rack)

Wizualizacja fizycznego rozmieszczenia elementów infrastruktury w dostarczonej szafie rack została przedstawiona na Rys. 1.

#### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Widok od frontu (Szafa rack)

Fot. 2 Konsola KVM

### Obudowa Blade

| Typ urządzenia | Obudowa kasetowa |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1 sztuka |

Głównym elementem infrastruktury serwerowej Centrum Sterowania Ruchem jest obudowa blade HP BLc7000, w której zostały obsadzone cztery serwery blade. W obudowie blade zamontowane zostały też dwa przełączniki sieciowe Ethernet HP BLc 1:10Gb zapewniające połączenie obsadzonym serwerom z pozostałą infrastrukturą sieciową oraz dwa przełącznik SAN HP B-series 8/24c do połączenia z infrastrukturą zewnętrznych przełączników SAN. Zasilanie do obudowy zostało doprowadzone z modułów dystrybucji zasilania zainstalowanych wewnątrz szafy rack.

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 681844-B21 | HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure | 1 |
| 2 | 438031-B21 | HP BLc 1:10Gb Enet Switch | 2 |
| 3 | AJ821B | HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch | 2 |
| 4 | 517521-B21 | HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit | 1 |
| 5 | 456204-B21 | HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 1 |
| 6 | 413379-B21 | HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt | 1 |
| 7 | 517520-B21 | HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt | 1 |
| 8 | QK734A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl | 8 |

Tab. 3 Spis elementów (Obudowa Blade)

#### Parametry techniczne i nr seryjne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa Obudowy | HP BLc7000 CTO | Part Number (P/N) | 681844-B21 |
| Nr seryjny | CZ3402XY45 |  |
| Konfiguracja sprzętowa |
| Zasilanie | 6 szt. 2400W Gold Hot Plug FIO Power Supply Kit |
| Chłodzenie | 10 szt. Active Cool 200 Fan Opt |
| Zarządzanie | 2 szt. BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option |
| Przełącznik Ethernet | 2 szt. BLc 1:10Gb Enet Switch | Part Number (P/N) | 438031-B21 |
| Nr seryjny | MY33247JMK MY33247MF |  |
| Przełącznik SAN FC | 2 szt. HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch | Part Number (P/N) | AJ821B |
| Nr seryjny | CN8351B01S CN8351B03C |  |

Tab. 4 Parametry techniczne (Obudowa Blade)

#### Przełącznik LAN

Zabudowane w obudowie blade przełączniki sieci LAN, HP BLc 1:10Gb są elementem zapewniającym połączenie wyjść LAN serwerów blade zabudowanych w obudowie, a infrastrukturą sieciową Centrum Serowania Ruchem. W każdej obudowie są zabudowane dwa takie przełączniki, zapewniające redundancję połączeń.

Rys. 2 Widok fizyczny (Przełącznik LAN)

#### Przełącznik SAN

Zabudowane w obudowie blade przełączniki sieci SAN, HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch są elementem zapewniającym połączenie wyjść FC serwerów blade zabudowanych w obudowie, a zewnętrznymi przełącznikami SAN, łącząc je z zasobami dyskowymi udostępnianymi przez macierz SAN.

W każdej obudowie zabudowane są dwa przełączniki, zapewniając redundancję połączeń.

W każdym serwerze blade port pierwszy karty FC HP QMH2572 8Gb FC HBA jest połączony z portem wewnętrznym pierwszego przełącznika SAN standardem FC 8Gb a drugi port z drugim przełącznikiem.

Połączenie z zasobami dyskowymi macierzy SAN odbywa się po jednym połączeniu z każdego 
z zabudowanych przełączników SAN a zewnętrznymi przełącznikami SAN.

Rys. 3 Widok fizyczny (Przełącznik SAN)

#### Schemat fizyczny

Rys. 4 Widok fizyczny (Obudowa Blade)

#### Schemat logiczny

Rys. 5 Widok logiczny (Obudowa Blade)

#### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 3 Widok od frontu (Obudowa Blade)

Fot. 4 Widok od tyłu (Obudowa Blade)

### Serwery Blade

| Typ urządzenia | Serwer |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 4 sztuki |

Centralnym elementem infrastruktury jest grupa czterech serwerów typu blade HP BL460C Gen8. Wszystkie serwery obsadzone zostały w obudowie HP BLc7000. Każdy z dostarczonych serwerów jest wyposażony w dwa procesory Intel E5-2630, pamięć RAM o wielkości 64GB, karty microSD o wielkości 4GB, karty HBA FC HPQMH2572 8Gb połączone z zabudowanym w obudowie blade przełącznikiem SAN oraz adaptery sieci Ethernet HP FlexFabric 10Gb podłączone do przełącznika sieci Ethernet w obudowie blade. Zasilanie do serwerów jest doprowadzone z obudowy blade.

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 4 |
| 2 | 662068-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2630 FIO Kit | 4 |
| 3 | 662068-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2630 Kit | 4 |
| 4 | 690802-B21 | HP 8GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 32 |
| 5 | 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 4 |
| 6 | 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 4 |
| 7 | 647444-B21 | HP 4GBmicroSD Enterprise Flash Media Kit | 4 |

Tab. 5 Spis elementów (Serwery Blade)

#### Parametry techniczne i nr seryjne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa serwera | HP BL460c Gen8 | Part Number (P/N) | 641016-B21 |
| Nr seryjny | CZ3402XY46, CZ3402XY48 CZ3402XY4A, CZ3402XY4C |  |
| Konfiguracja sprzętowa |
| Procesor | 2 szt. Intel® Xeon® Processor E5-2630 ((15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI) |
| Pamięć | 8 szt. HP 8GB 2Rx4 PC3-12800R-11 |
| Interfejs sieciowy LAN | 2 szt. HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO |
| Interfejs sieciowy SAN | 2 szt. HP QMH2572 8Gb FC HBA |

Tab. 6 Parametry techniczne (Serwer Blade)

#### Schemat fizyczny

Rys. 6 Widok fizyczny (Serwer Blade)

#### Schemat logiczny

Rys. 7 Widok logiczny (Serwer Blade)

### Macierz SAN

| Typ urządzenia | Macierz dyskowa |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1 sztuka |

Dostarczona i zainstalowana macierz SAN składa się z dwóch elementów.

- macierzy SAN HP P2000 G3 wyposażonej z podwójny kontroler z wyjściami FC

- dodatkowej półki dyskowej HP P2000.

Macierz SAN z dodatkową półką dyskową połączona została połączeniem SAS. W obu elementach zostały zabudowane 600 GB dyski twarde SAS 15K. Zasilanie do macierzy SAN zostało doprowadzone z modułów dystrybucji zasilania zainstalowanych wewnątrz szafy rack.

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP845B | HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array | 1 |
| 2 | AP860A | HP P2000 600GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD | 20 |
| 3 | AP843B | HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure | 1 |
| 4 | 407339-B21 | HP Ext Mini SAS 2m Cable | 1 |

Tab. 7 Spis elementów (Macierz SAN)

#### Parametry techniczne i nr seryjne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa macierzy | HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array | Part Number (P/N) | AP845B |
| Nr seryjny | 2S6344B285 |  |
| Nazwa półki dyskowej | HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure | Part Number (P/N) | AP843B |
| Nr seryjny | 2S6346D696 |  |
| Konfiguracja sprzętowa |
| Kontroler | 2 szt. P2000 G3 Fibre Channel |
| Interfejs | 4 szt. 8Gb/s FC Host port |
| Dysk twardy | 20 szt. HP P2000 600GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD | Part Number (P/N) | AP860A |
| Nr seryjny | 2C7349A09M 2C7349A09J 2C7349A05W 2C7349A05H 2C7349A09K 2C7349A05E 2C7349A05U 2C7349A09L 2C7349A09I 2C7349A05C 2C7349A08Z 2C7349A05J 2C7349A08W 2C7349A05B 2C7349A05V 2C7349A08X 2C7349A05N 2C7349A05L 2C7349A08Y 2C7349A05K |

Tab. 8 Parametry techniczne (Macierz SAN)

#### Schemat fizyczny

Rys. 8 Widok fizyczny (Macierz SAN)

#### Schemat logiczny

Rys. 9 Widok logiczny (Macierz SAN)

Rys. 10 Widok logiczny rozmieszczenia dysków (Macierz SAN)

#### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 5 Widok od frontu (Macierz SAN)

Fot. 6 Widok od tyłu (Macierz SAN)

### Przełączniki SAN

| Typ urządzenia | Przełącznik |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 2 sztuki |

Infrastruktura SAN jest połączona do dwóch przełączników SAN HP SN6000B 16Gb 48/24 stanowiących centralne elementy połączenia SAN dla niej. Każdy z przełączników został obsadzony szesnastoma wkładkami HP 8Gb. Zasilanie do przełączników SAN zostało doprowadzone z modułów dystrybucji zasilania zainstalowanych wewnątrz szafy rack.

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AM870B | HP SN6000B 16Gb 48/24 Pwr Pck+ FC Switch | 2 |
| 2 | QK733A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 2m Cbl | 32 |
| 3 | AJ716B | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack | 32 |

Tab. 9 Spis elementów (Przełączniki SAN)

#### Parametry techniczne i nr seryjne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa przełącznika | HP SN6000B 16Gb 48/24 | Part Number (P/N) | QK754B |
| Nr seryjny | CZC350GLUZ CZC350GLV4 |  |
| Konfiguracja sprzętowa |
| Interfejs sieciowy SAN | 16 szt. HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ |

Tab. 10 Parametry techniczne (Przełączniki SAN)

#### Schemat fizyczny

Rys. 11 Widok fizyczny (Przełącznik SAN)

#### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 7 Widok od frontu (Przełączniki SAN)

Fot. 8 Widok od tyłu (Przełączniki SAN)

### Przełączniki LAN

| Typ urządzenia | Przełącznik |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 2 sztuki |

Infrastruktura sieci Ethernet będzie podłączona do dwóch przełączników sieciowych Juniper EX4200. Każdy element, jeżeli jest wyposażony w dwa porty Ethernet będzie połączony jednym portem do jednego przełącznika a drugim do drugiego. W przypadku braku dwóch portów (porty zarządzające) będą one wpięte do pierwszego przełącznika sieciowego.

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EX4200-24PX | EX 4200, 24-port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 930W AC PS, includes 50cm VC cable | 2 |
| 2 | EX-PWR3-930-AC | 930W AC Power Supply with PoE+ Capability for EX4200, EX3200 and EX-RPS-PWR-930-AC (Power Cord needs to be ordered separately) | 2 |
| 3 | EX-UM-2X4SFP | EX4200 and EX3200 2-Port 10G SFP+ / 4-port 1G SFP Uplink Module | 2 |
| 4 | SO-SFP-10GE-SR | SFP+, 10GBase-SR, MM, DDM, 850nm, 4.3dB, 300m | 2 |

Tab. 11 Przełączniki LAN

#### Parametry techniczne i nr seryjne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa przełącznika | Juniper EX 4200 24-port PoE+ | Part Number (P/N) | EX4200-24PX |
| Nr seryjny | FQ0213131477 FQ0213161912 |  |
| Konfiguracja sprzętowa |
| Interfejs sieciowy LAN | SFP+, 10GBase-SR, MM, DDM, 850nm, 4.3dB, 300m |

Tab. 12 Parametry techniczne (Przełączniki LAN)

#### Schemat fizyczny

Rys. 12 Widok fizyczny (Przełączniki LAN)

#### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 9 Widok od frontu (Przełączniki LAN)

Fot. 10 Widok od tyłu (Przełączniki LAN)

### Urządzenie firewall

| Typ urządzenia | Firewall |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1 sztuka |

Funkcję firewall realizuje urządzenie Juniper SRX240H. Zgodnie z przyjętymi założeniami, urządzenie to będzie realizować następujące funkcje:

- ochronę typu firewall;

- router;

- VPN;

- IPS ochrony antywirusowej, antyspamowej oraz web filtering zapewniając wydajną pracę w środowisku sieciowym.

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRX240H2 | SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 4xmini-PIM slots, 2 GB DRAM and 2 GB FLASH. Integrated power supply with power cord. 19" Rack mount kit incl. | 1 |

Tab. 13 Firewall

#### Parametry techniczne i nr seryjne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa przełącznika | Juniper SRX services gateway 240 | Part Number (P/N) | SRX240H2 |
| Nr seryjny | BU4613AK0357 |  |

Tab. 14 Parametry techniczne (Firewall)

#### Schemat fizyczny

Rys. 13 Widok fizyczny (Firewall)

#### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 11 Widok od frontu (Firewall)

### Urządzenie taśmowe

| Typ urządzenia | Biblioteka taśmowa |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1 sztuka |

Funkcjonalność urządzenia taśmowego realizuje biblioteka taśmowa HP MSL2024, wyposażona 
w wbudowanego robota do wymiany taśm z zabudowanego magazynu oraz wyposażona w dodatkowy napęd LTO-5.

#### Szczegółowy spis elementów dostarczonego sprzętu

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BL542B | HP MSL2024 1 LTO-5 3000 FC Tape Lbry | 1 |
| 2 | BL544B | HP MSL LTO-5 Ultrium 3000 FC Drive Kit | 1 |

Tab. 15 Urządzenie taśmowe

#### Szczegółowy spis materiałów eksploatacyjnych dostarczanych wraz z urządzeniem taśmowym

| Lp. | Nr produktu | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C7978A | HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge | 2 |
| 2 | Q2011A | HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack | 1 |
| 3 | C7975A | HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape | 16 |

Tab. 16 Materiały eksploatacyjne

#### Parametry techniczne

| Konfiguracja |
| --- |
| Nazwa biblioteki | HP MSL2024 1 LTO-5 3000 FC Tape Lbry | Part Number (P/N) | BL542B |
| Nr seryjny | DEC345001P |  |
| Nazwa dodatkowego napędu | HP MSL LTO-5 Ultrium 3000 FC Drive Kit | Part Number (P/N) | BL544B |
| Nr seryjny | HU1343YU79 |  |
| Konfiguracja sprzętowa |
| Napęd | 2 szt. MSL LTO-5 Ultrium 3000 FC |
| Interfejs | 2 szt. 8 Gb/sec Fibre Channel |

Tab. 17 Parametry techniczne (Urządzenie taśmowe)

#### Schemat fizyczny

Rys. 14 Widok fizyczny (Urządzenie taśmowe)

#### Schemat logiczny

Rys. 15 Widok logiczny (Urządzenie taśmowe)

#### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 12 Widok od frontu (Urządzenie taśmowe)

Fot. 13 Widok od tyłu (Urządzenie taśmowe)

### Oprogramowanie wirtualizacyjne

Środowisko wirtualizacyjne Centrum Sterowania Ruchem zostało oparte na oprogramowaniu VMware vSphere w wersji 5 Enterprise, które zapewni funkcje automatyzacji, samoobsługi i bezpieczeństwa.

Poniżej wskazane zostały funkcjonalności aplikacji realizowane w ramach wdrożonego rozwiązania:

- bezpośrednia instalacja środowiska wirtualnego na fizycznym sprzęcie, bez konieczności instalacji dodatkowego systemu operacyjnego;

- praca w klastrze HA (High Availability);

VMware High Availability (HA) zastosowany w proponowanym rozwiązaniu zapewnia wysoki poziom dostępności dowolnej aplikacji działającej na maszynie wirtualnej. W przypadku awarii serwera fizycznego, maszyny wirtualne zostają automatycznie ponownie uruchamiane na innych serwerach produkcyjnych ESXi posiadających odpowiednie rezerwy wydajności

W przypadku awarii związanej z systemem operacyjnym serwera wirtualnego jest ona wykrywana przez VMware HA i na tym samym serwerze fizycznym zostaje uruchomiona ponownie;

- VMotion pozwalająca na migrację pracujących serwerów wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi, bez konieczności zamykania/restartowania systemu,

Funkcja VMware VMotion pozwalaj na migrację pracujących serwerów wirtualnych pomiędzy dwoma serwerami fizycznymi, bez konieczności zamykania systemu;

- ciągły monitoring obciążenia serwerów fizycznych;

- dodawanie zasobów takich jak pamięć, przestrzeń dyskowa bez konieczności wyłączania maszyny wirtualnej;

- dodawanie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż dostępna w ramach serwera fizycznego;

- wykonywanie tzw. „snapshotów” maszyny wirtualnej, pozwalających na zapamiętywanie stanu serwera wirtualnego i późniejsze przywrócenie go do momentu wykonania migawki systemu;

- podłączenie się poprzez ssh do serwera fizycznego;

- dynamiczne przydzielanie zasobów dyskowych maszynie wirtualnej;

- wykonywanie archiwizacji danych w trybie on-line;

- współpraca ze sprzętem serwerowym wskazanym w punkcie 2.3 niniejszej dokumentacji;

- współpraca i wsparcie dla wszystkich systemów operacyjnymi dostarczanych w ramach realizowanego projektu;

- klastrowy system plików o wysokiej wydajności pozwalających na odczyt i zapis do danego pliku wyłącznie jednemu systemowi w danej chwili, system VMFS umożliwia jednoczesny dostęp do współdzielonej przestrzeni wielu serwerom ESXi;

- automatyczne równoważenie obciążenia serwerów fizycznych poprzez VMware DRS (Distributed Resource Scheduler);

- przełączanie ścieżek SAN/SAS w przypadku awarii jednej z nich (bez utraty komunikacji);

- tworzenie wirtualnych przełączników w obszarze hosta, wraz z możliwością tworzenia sieci prywatnych VLAN.

#### Szczegółowy spis elementów oprogramowania:

| Lp. | Nr produktu | Nazwa oprogramowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD712AAE | VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor | 8 |
| 2 | BD724AAE | VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance) | 1 |

Tab. 18 VMware

Opis środowiska wirtualizacyjnego został przedstawiony w punkcie 2.5 niniejszego dokumentu.

### Oprogramowanie do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych

Archiwizacja danych systemów Centrum Sterowania Ruchem jest oparta na oprogramowaniu CA ARCserve Backup r16.5.

#### Szczegółowy spis elementów oprogramowania:

| Lp. | Nr produktu | Nazwa oprogramowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAABFSS165E001G | CA ARCserve Backup r16.5 for Windows File Server Module | 1 |
| 2 | BABWBR1650E801G | CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host | 4 |

Tab. 19 CA ARCserve Backup

### Systemy operacyjne

#### Szczegółowy spis elementów oprogramowania:

| Lp. | Nr produktu | Nazwa oprogramowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P73-06295 | WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc | 1 |

Tab. 20 Systemy operacyjne

## Schematy połączeń infrastruktury

### Schemat połączeń elektrycznych

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat połączeń elektrycznych dla urządzeń zainstalowanych w szafie rack.

Rys. 16 Schemat fizyczny połączeń elektrycznych

### Schemat logiczny LAN

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat logiczny połączeń elementów infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem siecią LAN.

Rys. 17 Schemat logiczny połączeń infrastruktury serwerowej

### Schemat logiczny FC

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat logiczny połączeń elementów infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem siecią FC.

Rys. 18 Schemat logiczny połączeń infrastruktury serwerowej

  - System podtrzymania zasilania UPS

W pomieszczeniu serwerowi Centrum Zarządzania Ruchem przy ulicy Góreckiej 15 w Poznaniu zainstalowane zostały urządzenia UPS NXC 30kVA służące do podtrzymania pracy serwerów zainstalowanych w pomieszczeniu serwerowi w przypadku zaniku zasilania z sieci. Urządzenia UPS wymagają przeglądów gwarancyjnych przez uprawniony przez producenta serwis.

Utrzymanie sprawności urządzeń UPS wymaga także regularnej kontroli stanu sterownika oraz wyświetlanych nim komunikatów, stanu okablowania UPS oraz baterii.

- Skrzyżowania

Infrastruktura na skrzyżowaniach objęta niniejszą specyfikacją i nadzorowana przez system ITS zawiera:

- sterowniki sygnalizacji świetlnej,

- odbiorniki priorytetów,

- pętle indukcyjne,

  - Sterowniki sygnalizacji świetlnej

Wykaz sterowników znajduje się w załączniku nr 13

  - Odbiorniki priorytetów

W ramach budowy Systemu ITS Poznań zostało zamontowanych 115 odbiorników priorytetów dla komunikacji publicznej (firmy Etzrodt, typ LAE 70cm). Celem odbiornika jest odbieranie telegramów wysyłanych przez pojazdy komunikacji miejskiej i przekazywanie ich do sterownika sygnalizacji świetlnej. Lokalizacja odbiorników jest tożsama z lokalizacją sterowników, gdyż dla każdego sterownika dedykowany jest jeden odbiornik.

- Pozostałe podsystemy i urządzenia wchodzące w skład Systemu ITS Poznań

System ITS steruje i nadzoruje pracę innych podsystemów i urządzeń, które z uwagi na realizowane funkcje oraz ze względu na miejsce instalacji nie mogą być przypisane bezpośrednio do konkretnych skrzyżowań lub do Centrum Zarządzania Ruchem. Są  to podsystemy komunikacji i łączności, podsystemy związane z bezpieczeństwem lub informacją dla kierowców. Wśród nich można wyróżnić:

- światłowodową sieć dostępową,

- urządzenia aktywne sieci komunikacyjnej,

- radiolinie,

- tablice zmiennej treści VMS

- tablice informacji parkingowej,

- kamery ANPR SICORE,

- kamery monitoringu wizyjnego i AID,

- stacje odcinkowego pomiaru prędkości,

- stacje pomiarowe RM,

- stacje pomiarowe SP STELLA,

- urządzenia systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle,

- stacje systemu dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu WIM,

- system parkingowy,

- stacje meteorologiczne,

- stacje pomiarowe TEU,

  - Światłowodowa sieć dostępowa

Jako medium transmisyjne danych wykorzystuje się sieć światłowodową. Kable światłowodowe ułożone są w wybudowanych rurociągach z rur HDPE 40 mm z kolorowymi oznacznikami. W ciągach istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz w obrębie skrzyżowań kable ułożono bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej.

Sieć dostępowa została podzielona na ringi i węzły dostępowe. Schemat sieci z podziałem na ringi i węzły.

Odcinki kabli światłowodowych zostały zakończone na przełącznicach w szafach sterowników w części telekomunikacyjnej lub w szafach w serwerowniach. Kable w przełącznicach zakończono złączami typu LC/PC.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej łączności przewiduje się nadzorowanie sieci światłowodowej poprzez cykliczne wykonywanie pomiarów światłowodowych 2 wolnych włókien dla każdej z bezpośrednio przyległych relacji. Dla końcowego punktu dostępowego będą to pomiary dla 2 włókien, dla punktu Urządzenia aktywne sieci komunikacyjnej

Warstwa dostępowa zbudowana zostanie w technologii światłowodowej, a w przypadku braku takiej możliwości jako połączenia bezprzewodowe. Połączeniem warstwy dostępowej i szkieletowej będą Punkty Dystrybucyjne Sygnału.

Punkty Dystrybucji Sygnału odpowiadają za dystrybucję danych do wszystkich obiektów Systemu ITS. Projekt ITS podzielony został na dwa typu obszarów:

- Krytyczny,

- Niekrytyczny.

W obszarze krytycznym przełącznik dostępowy Punktu Dystrybucji Sygnału musi mieć zapewnioną drogę dostępu do dwóch różnych przełączników szkieletowych. Pierścienie w warstwie dostępowej wykonane są w technologii 1GbE a tam gdzie nie będzie to możliwe jako radiolinia w ogólnodostępnym paśmie 5GHz - 802.11 n

W  Punkach Dystrybucji Sygnału podłączonych światłowodem zainstalowane są przełączniki obsługujące technologię Metro Ethernet firmy Brocade BR-6910.

W przypadku zbyt małej ilości portów w przełącznikach Metro Ethernet, wykorzystane są istniejące lub nowe przełączniki:

- Moxa – istniejące niezarządzalne,

- Korenix – istniejące niezarządzalne,

- Brocade/Foundry – istniejące zarządzalne,

- KTI – nowe niezarządalne,

jako dodatkowa warstwa agregująca ruch. Przełączniki niezarządzalne nie są podłączone bezpośrednio do pierścieni sieci dostępowej.

Pozostałe, aktywne Punkty Dystrybucji Sygnału wykonane są w technologii bezprzewodowej 3G (pasmo radiowe płatne – Wykonawca 3G) .

Do Punktów Dystrybucji Sygnału podłączone są sterowniki oraz inne urządzenia.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie aktywnych Punktów Dystrybucji Sygnału z podziałem na typy oraz technologie.

| NR | Oznaczenie PDS | Obszary | Technologia | Urządzenie aktywne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RING A CSR Górecka – Stadion Miejski INEA/LECH |  |  |  |
| 78 | Głogowska – Ściegiennego | RING A KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 149 | Głogowska – Hallera | RING A KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 264 | Głogowska – Ostatnia | RING A KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| RING B: CSR Górecka – Stadion Miejski INEA/LECH |  |  |  |
| 90 | Bułgarska – Grunwaldzka | RING B KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 86 | Grunwaldzka – Jeleniogórska | RING B KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 404 | Grunwaldzka – Żmigrodzka | RING B KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 142 | Ściegiennego – Promienista | RING B KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| RING C: |  |  |  |
| 21 | Bukowska – Polska | RING C KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 290 | Bukowska – Złotowska | RING C KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 292 | Bukowska – Tor Poznań | RING C KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 261 | Dąbrowskiego – Wichrowa | RING C KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| A1 | Dąbrowskiego – Lutycka | RING C KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 18 | Dąbrowskiego – Polska | RING C KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 167 | Dąbrowskiego – Szpitalna | RING C KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| RING D: |  |  |  |
| 25 | Bukowska – Polna | RING D KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 24 | Bukowska – Przybyszewskiego | RING D KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 22 | Bukowska – Grochowska | RING D KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 27 | Grochowska – Marcelińska | RING D KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 141 | Bułgarska – Marcelińska | RING D KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| RING E: |  |  |  |
| 17 | Dąbrowskiego – Żeromskiego | RING E KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 92 | Żeromskiego – Św. Wawrzyńca | RING E KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| RING F: |  |  |  |
| 129 | Dąbrowskiego - Kościelna | RING F KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 71 | Dąbrowskiego – Roosevelta | RING F KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 5 | Rondo Kaponiera | RING F KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 4 | Roosevelta – Bukowska | RING F KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 3 | Głogowska – Most Dworcowy | RING F KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 42 | Głogowska – Dworzec Zachodni | RING F KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| RING G: |  |  |  |
| 30 | Grunwaldzka – Szylinga | RING G KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 29 | Grunwaldzka – Przybyszewskiego | RING G KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 192 | Berwińskiego – Matejki | RING G KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 248 | Głogowska – Szczanieckiej | RING G KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 1 | Głogowska – Hetmańska | RING G KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 172 | Głogowska – Górczyńska | RING G KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| RING H: |  |  |  |
| 81 | Ściegiennego – Arciszewskiego | RING H KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 83 | Arciszewskiego – Grochowska | RING H KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
|  | 91 | Grunwaldzka – Grochowska | RING H KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
|  | 405 | Grunwaldzka – Rycerska | RING H KRYTYCZNY | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |

| Ciąg ul Hetmańska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | Hetmańska-Kolejowa | Niekrytyczny | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 53 | Hetmańska-28 Czerwca 1956 | Niekrytyczny | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 224 | Rondo Starołęka | Niekrytyczny | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| Ciąg ul. Królowej Jadwigi |  |  |  |
| 95 | Towarowa/Wierzbięcice | Niekrytyczny | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 50 | Królowej Jadwigi – Droga Dębińska | Niekrytyczny | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |
| 61 | Rondo Rataje | Niekrytyczny | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet |

| CCTV 4 | Garbary Wodna | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANPR 20 | Niestachowska/Św. Wawrzyńca | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| ANPR 34 | Pułaskiego - al. Wielkopolska - Solna (stacja pomiarowa) | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| ANPR 35 | Al.. Wielkopolska/Nad Wierzbakiem | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| ANPR 36 | Nad Wierzbakiem/Wojska Polskiego | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| ANPR 37 | Wojska Polskiego/Wołyńska | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| ANPR 38 | Wojska Polskiego/Witosa | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| ANPR 39 | Wojska Polskiego/Dojazd | Niekrytyczny | Ethernet | Istn. |
| ANPR 44 | Garbary/Królowej Jadwigi | Niekrytyczny | Ethernet | Przemysłowy przełącznik Metro Ethernet (w ramach skrzyżowania) |

| PDS bezprzewodowy router 3G |
| --- |
|  | Stacje pomiarowe na wjazdach do miasta - pętle indukcyjne i konstrukcje dla kamer ANPR | Rodzaj łącza bezprzewodowego |
| L.p. | Lokalizacja |  |
| 2 | Grunwaldzka między przejazdem kolejowym a Malwową | Router 3G |
| 4 | Dąbrowskiego między granicą Miasta a Słupską | Router 3G |
| 5 | Obornicka między granicą Miasta a Mateckiego | Router 3G |
| 6 | Naramowicka między granicą Miasta a Jaśkowiaka | Router 3G |
| 7 | Gdyńska między przejazdem kolejowym a Chemiczną | Router 3G |
| 8 | Gnieźnieńska przed Bałtycka od strony Bogucina | Router 3G |
| 9 | Warszawska między wiaduktem kolejowym a Smołdzinowską | Router 3G |
| 10 | Krzywoustego między A2 a węzłem Franowo | Router 3G |
| 11 | Starołęcka między Głuszyną a Rozwadowską | Router 3G |
| 12 | Dolna Wilda między A2 a skrzyżowaniem Dolna Wilda/28 czerwca 1956 | Router 3G |
|  | Znaki VMS - poza obszarem skrzyżowań systemowych |  |
| 1 | VMS Bałtycka przed Hlonda | Router 3G |
| 5 | VMS Niestachowska przed Wojska Polskiego | Router 3G |
| 6 | VMS Obornicka przed Lechicką | Router 3G |
|  | Kamery ANPR do model ruchu + 5 stacji pomiarowych poza obszarem skrzyżowań systemowych |  |
| 1 | Zamenhofa/Krucza | Router 3G |
| 2 | Zamenhofa/Obrzyńca | Router 3G |
| 3 | Zamenhofa/Pilsudskiego | Router 3G |
| 4 | JP2/Kórnicka | Router 3G |
| 5 | JP2/Baraniaka | Router 3G |
| 6 | Rondo Śródka ( stacja pomiarowa) | Router 3G |
| 7 | Hlonda/św. Wincentego | Router 3G |
| 8 | Hlonda/Główna | Router 3G |
| 9 | Hlonda/Smolna | Router 3G |
| 11 | Bałtycka/Janikowska | Router 3G |
| 13 | Bałtycka/Hlonda | Router 3G |
| 14 | Lechicka/Serbska | Router 3G |
| 15 | Lechicka/Naramowicka | Router 3G |
| 16 | Lechicka/Połabska | Router 3G |
| 17 | Lechicka/Piątkowska | Router 3G |
| 18 | Rondo Obornickie (stacja pomiarowa) | Router 3G |
| 21 | Niepodległości/św. Marcin (stacja pomiarowa) | Router 3G |
| 22 | św. Marcin/Ratajczaka | Router 3G |
| 23 | Niepodległości/Niezłomnych | Router 3G |
| 24 | Niepodległości/Powstańców Wlkp | Router 3G |
| 25 | Niepodległości/Fredry | Router 3G |
| 26 | Niepodległości/Libelta | Router 3G |
| 27 | Niepodległości/Solna | Router 3G |
| 28 | Niepodległości/Przepadek | Router 3G |
| 29 | Warszawska/Mogileńska | Router 3G |
| 30 | Warszawska/Krańcowa | Router 3G |
| 31 | Warszawska/Św. Michała | Router 3G |
| 32 | Garbary/Estkowskiego (stacja pomiarowe) | Router 3G |
| 33 | Solna/Marcinkowskiego | Router 3G |
| 40 | Garbary/Armii Poznań | Router 3G |
| 41 | Garbary/Wielka | Router 3G |
| 42 | Garbary/Plac Bernardyński | Router 3G |
| 43 | Garbary/Strzelecka | Router 3G |
| 44 | Garbary/Królowej Jadwigi | Router 3G |
| 45 | Dymka/Żelazna | Router 3G |
| 46 | Dymka/Szwajcarska | Router 3G |
| 47 | Dymka/Chartowo | Router 3G |
| 48 | Baraniaka/Inflancka | Router 3G |
| 49 | Baraniaka/Katowicka | Router 3G |
| 50 | Żegrze/Bobrzańska | Router 3G |
| 51 | Chartowo/Piaśnicka | Router 3G |
| 52 | Żegrze/Bobrzańska | Router 3G |
| 53 | Ks. Mieszka/Słowiańska | Router 3G |
| 54 | Słowiańska/Gronowa | Router 3G |
| 55 | Słowiańska/Murawa | Router 3G |
| 56 | Słowiańska/Wilczak | Router 3G |
| 57 | Solidarności/Piątkowska | Router 3G |
| 58 | Solidarności/Ks. Mieszka | Router 3G |
| 59 | Solidarności/Polabska | Router 3G |
| 60 | Rondo Solidarności | Router 3G |
| 61 | Serbska/Naramowicka | Router 3G |
| 62 | Serbska/Wilczak | Router 3G |
| 63 | Ks. Mieszka/Pułaskiego | Router 3G |
| 64 | Ks. Mieszja/Wiechowicza | Router 3G |
| 65 | Szeligowskiego/Opieńskiego | Router 3G |
| 66 | Naramowicka/Błażeja | Router 3G |
| 67 | Naramowicka/Łużycka | Router 3G |
| 68 | Wojciechowskiego/Kurpińskiego | Router 3G |
| 69 | Piątkowska/Słowiańska | Router 3G |

Dla sieci 3G wykorzystano urządzenia UR5i v2 przedstawione na poniższym rysunku.

  - Radiolinie

Zbudowane zostały cztery radiolinii, pełniących funkcję połączenia rezerwowego w przypadku awarii urządzenia dostępowego lub światłowodu:

- radiolinia A –  Głogowska do Stadion Miejski

- radiolinia B –  Grunwaldzka do Stadion Miejski

- radiolinia C – Dąbrowskiego do Lutycka – Dąbrowskiego – Słupska

- radiolinia D - Złotowska

Jako urządzenia nadawczo-odbiorcze wykorzystane zostały urządzenia firmy MikroTik RouterBOARD RB911G 5HPnD QRT Outdoor L4. Urządzenia te doskonale sprawdzają się jako połączenie radiowe punkt-punkt. Poniżej przedstawiono rysunek oraz parametry techniczne. Zintegrowana antena o wysokim zysku energetycznym, duża moc nadajnika oraz wysoka czułość odbiornika zapewni wysoki transfer danych do 20km.

  - Kamery ANPR Sicore

Do systemu pomiaru czasów podróży wykorzystywane są kamery ANPR Sicore zainstalowane w odpowiednich punktach sieci ulic. Wykorzystywane są w tym celu dwa modele kamer:

- S25X00-01-01-X – kamera nadzorująca 1 pas ruchu,

- W25X00-01-01-X – kamera nadzorująca 2 pasy ruchu.

Kamery zamontowane są na istniejących konstrukcjach wysięgnikowych, słupowych lub bramownicach przy pomocy specjalnego uchwytu i skierowane na tył przejeżdżających pojazdów (ok. 15-20m od miejsca montażu kamery). Poprzez zintegrowany kabel kamery zasilane są napięciem 24VDC z zasilacza znajdującego się w rozdzielnicy elektrycznej na tym samym maszcie. Komunikacja z kamerą odbywa się przez złącze Ethernet zintegrowanego przewodu kamery zakończonego w rozdzielnicy wtyczką RJ45. W zależności od lokalizacji, kamery wpinane są do gniazda etherneowego, switcha agregującego, modemu UR5iV2 lub switcha sieci szkieletowej Brocade.

Poniżej przedstawiono tabelę z lokalizacjami i liczbą kamer w każdej lokalizacji

| Lokalizacja | liczba kamer |
| --- | --- |
| Zamenhofa/Krucza | 2 |
| Zamenhofa/Obrzyca | 2 |
| Zamenhofa/Pilsudskiego | 2 |
| JP2/Kórnicka | 2 |
| JP2/Baraniaka | 3 |
| Hlonda/św. Wincentego | 2 |
| Hlonda/Główna | 2 |
| Hlonda/Smolna | 2 |
| Bałtycka/Gnieźnieńska | 2 |
| Bałtycka/Janikowska | 2 |
| Bałtycka/Gdyńska | 2 |
| Bałtycka/Hlonda | 3 |
| Lechicka/Serbska | 3 |
| Lechicka/Naramowicka | 4 |
| Lechicka/Połabska | 2 |
| Lechicka/Piątkowska | 4 |
| Obornicka/Kurpińskiego | 2 |
| św. Marcin/Ratajczaka | 2 |
| Niepodległości/Niezłomnych | 2 |
| Niepodległości/Powstańców Wlkp | 2 |
| Niepodległości/Fredry | 2 |
| Niepodległości/Libelta | 2 |
| Niepodległości/Solna | 4 |
| Niepodległości/Przepadek | 2 |
| Warszawska/Mogileńska | 2 |
| Warszawska/Krańcowa | 2 |
| Warszawska/Św. Michała | 2 |
| Solna/Marcinkowskiego | 2 |
| Al. Wielkopolska/Nad Wierzbakiem | 2 |
| Nad Wierzbakiem/Wojska Polskiego | 2 |
| Wojska Polskiego/Wołyńska | 2 |
| Wojska Polskiego/Witosa | 2 |
| Wojska Polskiego/Dojazd | 2 |
| Garbary/Armii Poznań | 2 |
| Garbary/Wielka | 1 |
| Garbary/Plac Bernardyński | 1 |
| Garbary/Strzelecka | 1 |
| Dymka/Żelazna | 2 |
| Dymka/Szwajcarska | 2 |
| Dymka/Chartowo | 3 |
| Baraniaka/Inflancka | 2 |
| Baraniaka/Katowicka | 2 |
| Żegrze/Bobrzańska | 1 |
| Chartowo/Piaśnicka | 2 |
| Żegrze/Bobrzańska | 1 |
| Ks. Mieszka/Słowiańska | 4 |
| Słowiańska/Gronowa | 2 |
| Słowiańska/Murawa | 2 |
| Słowiańska/Wilczak | 4 |
| Solidarności/Piątkowska | 4 |
| Solidarności/Ks. Mieszka | 4 |
| Solidarności/Polabska | 2 |
| Rondo Solidarności | 2 |
| Serbska/Naramowicka | 4 |
| Serbska/Wilczak | 2 |
| Ks. Mieszka/Pułaskiego | 2 |
| Ks. Mieszka/Wiechowicza | 2 |
| Szeligowskiego/Opieńskiego | 2 |
| Naramowicka/Błażeja | 2 |
| Naramowicka/Łużycka | 2 |
| Wojciechowskiego/Kurpińskiego | 2 |
| Piątkowska/Słowiańska | 2 |
| Bukowska/Ławica | 2 |
| Bukowska/Złotowska | 2 |
| Bukowska/Leśnych Skrzatów | 2 |
| Dąbrowskiego/Szpitalna | 2 |
| Grochowska/Bukowska | 2 |
| Grochowska/Marcelińska | 2 |
| Grochowska/Grunwaldzka | 2 |
| Dąbrowskiego/Kraszewskiego | 2 |
| Kraszewskiego/Bukowska | 2 |
| Grunwaldzka/Matejki | 2 |
| Matejki/Wyspiańskiego | 2 |
| Roosevetla/Dąbrowskiego | 2 |
| Rondo Kaponiera | 4 |

Z uwagi na trwające prace inwestycyjne, kamery na skrzyżowaniu ulic Bałtycka – Gdyńska są w chwili obecnej zdemontowane. Szczegółowe zestawienie lokalizacji zainstalowanych kamer znajduje się w Załączniku „zal_08-15 lokalizacje i zestawienia elementów” do SIWZ

  - Stacje pomiarowe RM

Stację pomiarową węzłową typu RM tworzą kamery rozpoznawania tablic rejestracyjnych Sicore zainstalowane na wszystkich wylotach danego skrzyżowania. Urządzenia te wykrywają tablice rejestracyjne i tablice materiałów niebezpiecznych (kod Kemlera)  przejeżdżających pojazdów oraz szacują ich średnią prędkość. Stacja pomiarowa wykorzystuje dwa typy kamer Sicore:

- S25X00-01-01-X – kamera nadzorująca 1 pas ruchu,

- W25X00-02-01-X – kamera nadzorująca 2 pasy ruchu.

Kamery zamontowane są nad jezdnią, przy użyciu specjalnego uchwytu, do masztu odsuniętego od wylotu skrzyżowanie o ok. 20m. Liczba kamer dobrana jest w taki sposób aby nadzorować wszystkie pasy wylotowe ze skrzyżowania. Poprzez zintegrowany kabel kamery zasilane są napięciem 24VDC z zasilacza znajdującego się w rozdzielnicy elektrycznej na tym samym maszcie. Komunikacja z kamerą odbywa się przez złącze Ethernet zintegrowanego przewodu kamery zakończonego w rozdzielnicy wtyczką RJ45. W zależności od lokalizacji, kamery wpinane są do switcha agregującego i dalej do modemu lub switcha sieci szkieletowej.

Zasilacze 24V zasilane są z urządzenia UPS ALPHA FXM 650 (wraz z akumulatorami GEL OGiV 12V60Ah). UPS zamontowany jest w szafie sterownika sygnalizacji lub specjalnej szafce znajdującej się przy sterowniku i pozwala na podtrzymanie zasilania kamer stacji pomiarowej przez 1 godzinę po utracie zasilania głównego.

Lokalizacje stacji pomiarowych RM:

- Głogowska-Ściegiennego (5 kamer),

- Głogowska-Hetmańska (4 kamery),

- Hetmańska- Reymonta (4 kamery),

- Grunwaldzka- Przybyszewskiego (6 kamer),

- Bukowska- Przybyszewskiego (4 kamery),

- Dąbrowskiego- Żeromskiego (5 kamer),

- Żeromskiego- Św. Wawrzyńca (4 kamery),

- Dąbrowskiego- Polska (4 kamery),

- Bukowska Polska (4 kamery),

- Grunwaldzka – Bułgarska (4 kamery),

- Rondo Rataje (6 kamer),

- Rondo Starołęka (5 kamer),

- Hetmańska- 28 czerwca 1956 (6 kamer),

- Królowej Jadwigi - Droga Dębińska (4 kamery),

- Głogowska- Roosevelta (Most Dworcowy) (4 kamery)

- Rondo Śródka (7 kamer),

- Rondo Obornickie (7 kamer),

- Niepodległości – Św Marcin (5 kamer)

- Garbary – Estkowskiego (4 kamery),

- Pułaskiego Al. Wielkopolska (4 kamery)

  - Stacje pomiarowe SP Stella

Stację pomiarową tranzytową typu SP tworzą kamery rozpoznawania tablic rejestracyjnych Sicore zainstalowane na konstrukcjach wsporczych wysięgnikowych oraz moduł SST5 STELLA wraz z zainstalowanymi w jezdni pętlami indukcyjnymi.

Kamery ANPR wykrywają tablice rejestracyjne i tablice materiałów niebezpiecznych (kod Kemlera)  przejeżdżających pojazdów oraz szacują ich średnią prędkość. Stacja pomiarowa wykorzystuje Sicore typu S25C16-02-01-X. Jest to urządzenie wykrywające i rozpoznające tablice rejestracyjne dla 1 pasa ruchu, oraz pozwalająca na podgląd pasa ruchu z kamery kolorowej. Kamery zamontowane są nad jezdnią, przy użyciu specjalnego uchwytu, do masztów zlokalizowanych na głównych drogach wlotowych i wylotowych z miasta. Liczba kamer dobrana jest w taki sposób aby zapewnić nadzór wszystkich pasów. Poprzez zintegrowany kabel kamery zasilane są napięciem 24VDC z zasilacza znajdującego się w rozdzielnicy elektrycznej na tym samym maszcie. Komunikacja z kamerą odbywa się przez złącze Ethernet zintegrowanego przewodu kamery zakończonego w rozdzielnicy wtyczką RJ45. W zależności od lokalizacji, kamery wpinane są do switcha agregującego i dalej do modemu lub switcha sieci szkieletowej znajdującego się w szafie stacji pomiarowej.

Wewnątrz szafy stacji pomiarowej zainstalowano moduł STELLA służący do klasyfikacji pojazdów na podstawie danych z indukcyjnych detektorów pętlowych. Urządzenie zasilane jest napięciem 230V AC. Wstępna konfiguracja urządzenia dokonywana jest poprzez złącze szeregowe. Komunikacja z systemem centralnym realizowana jest przez złącze Ethernet wpinane w zależności od lokalizacji do switcha i modemu lub switcha sieci szkieletowej.

Zasilacze 24V oraz moduł STELLA zasilane są z urządzenia UPS ALPHA FXM 650 (wraz z akumulatorami GEL OGiV 12V60Ah) podłączonego do sieci energetycznej. UPS zamontowany jest w szafie stacji pomiarowej i pozwala na podtrzymanie jej zasilania przez min. 1 godzinę po utracie zasilania głównego.

Lokalizacje stacji pomiarowych SP:

- Głogowska – Opłotki (4 kamery),

- Grunwaldzka - Szarotkowa- przed przejazdem kolejowym (2 kamery),

- Bukowska – Tor Poznań (4 kamery),

- Dąbrowskiego – Starogardzka (6 kamer),

- Obornicka – Mateckiego (2 kamery),

- Naramowicka – Lubczykowa (2 kamery),

- Gnieźnieńska – przed Bałtycką (5 kamer),

- Warszawska – Poziomkowa(4 kamery),

- Krzywoustego przed wiaduktem Franowo- przy VMS (4 kamery),

- Starołęcka – Między Głuszyną a Rozwadowską (2 kamery)

- Dolna Wilda/28 czerwca 1956r przed A2 (4 kamery),

- Gdyńska – Chemiczna (4 kamery)

  - System kontroli przejazdu na czerwonym świetle

System kontroli przejazdu na czerwonym świetle rejestruje i identyfikuje pojazdy, które wjechały na skrzyżowanie pomimo zakończenia wyświetlania sygnału zezwalającego na wjazd przez odpowiedni dla danej grupy sygnalizator. System składa się z kamer SD BOSCH DINION NBN-498-11p zainstalowanych na wysięgniku sygnalizacyjnym danego wlotu (kamery służące do rozpoznawania tablic rejestracyjnych), kamery poglądowej wysokiej rozdzielczości HD BOSH DINION 71022-B zainstalowanej ok. 30m przed linią zatrzymania i skierowaną w stronę skrzyżowania oraz szafki z urządzeniami sieciowymi i komputerem służącym do analizy obrazu przesyłanego z kamer.

Kamery poglądowe oraz kamery rozpoznawania tablic rejestracyjnych zamknięte są w obudowie UHO-HBGS-10 posiadające wentylator i grzałkę zasilane napięciem 24VDC z zasilacza HLG-320H-24A z szafki zainstalowanej na słupie. Każda kamera SD pozwala na nadzór pojazdów na jednym pasie ruchu i posiada również zewnętrzny oświetlacz podczerwieni zamocowany pod kamerą. Liczba zastosowanych kamer odpowiada liczbie nadzorowanych pasów i zależna jest od lokalizacji. Wszystkie kamery podłączone są przewodami UTP do szafki w której znajduje się sterownik systemu. Również zasilanie pobierane jest z szafki instalowanej na konstrukcji znajdującej się przed skrzyżowaniem.

Wewnątrz szafki znajduje się bezwentylatorowy komputer przemysłowy NEXCOM NISE 3600M z procesorem i7 i 4GB pamięci RAM. Służy on do wykonywania niezbędnych obliczeń i analizy obrazu z kamer. Wewnątrz szafki znajdują się jeszcze zabezpieczenia nadprądowe, zasilacz impulsowy, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, switch MikroTik 260 GSP i przełącznica światłowodowa (jeśli wymaga tego lokalizacja).

Stacja zasilana jest napięciem 230V prądu zmiennego z najbliższego sterownika sygnalizacji świetlnej. Również komunikacja zapewniona jest przez bezpośrednie wpięcie przewodu UTP lub światłowodowego do switcha wewnątrz stacji i switcha sieci szkieletowej lub pośredniego switcha agregującego w szafach elektrycznych na skrzyżowaniu.

Poniżej przedstawiono lokalizacje stacji  kontroli przejazdu na czerwonym świetle i liczbę nadzorowanych pasów.

| Lp | Lokalizacja | Wlot - liczba pasów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Głogowska - Hetmańska | Wlot Hetmańska Wschód – 2 pasy |
| 2 | Głogowska - Hetmańska | Wlot Hetmańska Zachód – 2 pasy |
| 3 | Dąbrowskiego - Żeromskiego - Przybyszewskiego | Wlot Przbyszewskiego -2 pasy na wprost |
| 4 | Dąbrowskiego - Żeromskiego | Wlot Żeromskiego -2 pasy na wprost |
| 5 | Bukowska - Przybyszewskiego | Wlot Przybyszewskiego wlot PN -2 pasy na wprost |
| 6 | Bukowska - Przybyszewskiego | Wlot Przybyszewskiego wlot PD -2 pasy na wprost |
| 7 | Grunwaldzka - Przybyszewskiego | Wlot od Junikowa - pas lewy skrajny |
| 8 | Grunwaldzka - Przybyszewskiego | Wlot Przybyszewskiego - PD - 2 pasy prawe |
| 9 | Grunwaldzka - Przybyszewskiego | Wlot Przybyszewskiego - PN - 2 pasy na wprost |
| 10 | Grunwaldzka - Matejki | Wlot Grunwaldzka od Centrum - 2 pasy |
| 11 | Grunwaldzka - Matejki | Wlot Grunwaldzka do Centrum - 2 pasy |
| 12 | Most Teatralny | Wlot od Kaponiery |
| 13 | Arciszewskiego - Reymonta - Hetmańska | Wlot od Hetmańskiej - 2 pasy |
| 14 | Grunwaldzka - Jugosłowiańska - Bułgarska | Wlot Grunwaldzka od centrum - 2 pasy na wprost |
| 15 | Grunwaldzka - Jugosłowiańska - Bułgarska | Wlot Grunwaldzka od Junikowa - 2 pasy na wprost |
| 16 | Grunwaldzka - Grochowska | Wlot Grochowska od ul.Rycerskiej |
| 17 | Grunwaldzka - Grochowska | Wlot Grochowska od ul.Promienistej |
| 18 | Głogowska - Rawicka | Głogowska wlot od Autostrady |
| 19 | Królowej Jadwigi - Półwiejska | Wloty od Królowej Jagwigi Wschodni 2 pasy |
| 20 | Królowej Jadwigi - Półwiejska | Wloty od Królowej Jagwigi Zachodni 2 pasy |

  - System dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu WIM

System preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (WIM-P: Weight in Motion Preselection)

umożliwia automatyczne wykrywanie i identyfikację pojazdów przeciążonych lub zbyt

wysokich bez ich zatrzymywania. W ramach realizacji systemu ITS Poznań wybudowano 2 punkty pomiarowe:

- stacja pomiarowa na ul. Głogowskiej

- stacja pomiarowa na ul. Dąbrowskiego

Stacje pomiarową tworzą następujące elementy:

- bramownica kratowa na ul. Dąbrowskiego, na ul. Głogowskiej konstrukcja wsporcza tablicy VMS, konstrukcje zabezpieczone barierami energochłonnymi;

- kamera poglądowa monitorująca wybrany pas ruchu typu BOSCH NBN-921-P, z obiektywem BOSCH VLG-3V3813-MP3 zainstalowanej w obudowie zewnętrznej BOSCH UHO-HBGS-10 (~24V),

- kamera pomiarowa, umieszczona centralnie nad pasem ruchu, służąca do identyfikacji pojazdu potencjalnie popełniającego wykroczenie (ANPR/MMR), typu SD BOSCH NBN-498-11P, z obiektywem BOSCH LTC3674/20, oświetlaczem podczerwieni BOSCH UFLED30-9BD w obudowie zewnętrznej BOSCH UHO-HBGS-10 (~24V)

- system czujników kwarcowych Kistler Lineas® Quartz Sensor (typ 9195F) wraz z właściwym oprogramowaniem; czujniki umieszczone są w nawierzchni jezdni w formie dwóch pasów pomiarowych (weryfikacja pomiarów) w odległości 4,5 m od siebie;

- pętle indukcyjne, umieszczonych w nawierzchni jezdni w konfiguracji 2 pętle na każdym pasie ruchu;

- terminal obliczeniowy, zwierający komputer NEXCOM NISE 3500M, sterownik, transformator wraz z oprogramowanie, szafka terminala Rittal CS 9791.045 na wysokości ok. 2,5 m nad powierzchnią ziemi;

  - Stacje pomiarowe TEU

Stacja pomiarowa Traffic Eye Universal 5 (TEU) jest samodzielną stacją pomiaru ruchu. Składa się ona ze skrzynki elektrycznej instalowanej na istniejących konstrukcjach wsporczych (latarnie oświetleniowe, słupy i maszty sygnalizacyjne) oraz z detektorów promieniowania podczerwonego TDC1-PIR umieszczonych nad pasem ruchu lub na poboczu drogi.

Wewnątrz skrzynki znajduje się moduł stacji pomiarowej, modem GPRS, antena, zasilacz, bateria 12V i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Moduł stacji pomiarowej zasilany jest napięciem 230V AC ze sterownika sygnalizacji świetlnej, lamp oświetleniowych (ładowanie akumulatora w nocy i praca na baterii w ciągu dnia) lub panelu fotoogniwa słonecznego (2 lokalizacje). Konfiguracja urządzenia odbywa się przez złącze szeregowe RS232 przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Przesył informacji do aplikacji centralnej wykonywany jest bezprzewodowo przez modem GPRS.

Do stacji podłączone jest maksymalnie 4 detektory TDC, zamocowane na aluminiowych wysięgnikach instalowanych na min. 6m. wysokości. Detektory poprzez złącze szeregowe RS485 podłączane są do puszki agregującej na słupie lub wysięgniku. Z puszki również przez złącze szeregowe RS485 podłączone są do stacji pomiarowej.

Stacje TEU instalowane są w odległości ok. 150m od linii zatrzymania w taki sposób aby nadzorować wszystkie pasy ruchu. W ramach projektu ITS Poznań w mieście zaplanowano 36 stacji TEU (1 stacja dla obu kierunków ruchu) i 77 detektorów. Lokalizacje przedstawiono poniżej.

| Lokalizacja | Nazwa | Liczba pasów/ detektorów |
| --- | --- | --- |
| Królowej Jadwigi - Droga Dębińska | TEU1 | 2 |
| Królowej Jadwigi - Droga Dębińska | TEU2 | 2 |
| Królowej Jadwigi - Droga Dębińska | TEU3 | 2 |
| Królowej Jadwigi - Droga Dębińska | TEU4 | 3 |
| Królowej Jadwigi - Górna Wilda | TEU5 | 2 |
| Królowej Jadwigi - Górna Wilda | TEU6 | 2 |
| Towarowa - Wierzbięcice | TEU7 | 3 |
| Towarowa - Wierzbięcice | TEU8 | 3 |
| Towarowa - Wierzbięcice | TEU9 | 2 |
| Most Dworcowy | TEU10 | 3 |
| Most Dworcowy | TEU11 | 3 |
| Most Dworcowy | TEU12 | 2 |
| Głogowska - Śniadeckich | TEU13 | 2 |
| Głogowska - Śniadeckich | TEU14 | 2 |
| Głogowska - Hetmańska | TEU15 | 2 |
| Głogowska - Hetmańska | TEU16 | 2 |
| Głogowska - Hetmańska | TEU17 | 2 |
| Głogowska - Hetmańska | TEU18 | 2 |
| Głogowska - Hallera | TEU19 | 2 |
| Głogowska - Ściegiennego | TEU20 | 2 |
| Grochowska - Grunwaldzka | TEU21 | 2 |
| Grochowska - Grunwaldzka | TEU22 | 2 |
| Grochowska - Grunwaldzka | TEU23 | 2 |
| Grochowska - Grunwaldzka | TEU24 | 2 |
| Grunwaldzka - Jugosławiańska | TEU25 | 2 |
| Grunwaldzka - Jugosławiańska | TEU26 | 2 |
| Grunwaldzka - Jugosławiańska | TEU27 | 2 |
| Grunwaldzka - Jugosławiańska | TEU28 | 3 |
| Grunwaldzka - Jawornicka | TEU29 | 2 |
| Grunwaldzka - Jawornicka | TEU30 | 1 |
| Grunwaldzka - Jawornicka | TEU31 | 2 |
| Grunwaldzka - Jawornicka | TEU32 | 2 |
| Grunwaldzka - Malwowa | TEU33 | 2 |
| Grunwaldzka - Malwowa | TEU34 | 1 |
| Grunwaldzka - Malwowa | TEU35 | 1 |
| Głogowska - Ostatnia | TEU36 | 4 |