Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELEŃ  PRZYULICZNA

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z pielęgnacją  zieleni ogólnodostępnej – przyulicznej w pasach drogowych administrowanych przez ZDM w Poznaniu.

## 1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

## - Obiekt – wymieniona w wykazie zieleń w pasie drogowym danej ulicy objęta bieżącą podstawową stałą  pielęgnacją (wykazy obiektów wraz z wyszczególnionymi gatunkami i ich ilościami przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ).

## - Rejon – część dzielnicy miasta Poznania wydzielona, obejmująca roślinność w pasach drogowych określonych 
w załączniku nr 2 (obiekty z młodymi roślinami) oraz pozostała zieleń, której pielęgnacja zlecana będzie Interwencyjnie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

A. podstawowej bieżącej pielęgnacji drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy, roślin cebulowych  
i trawników

-  eksploatacji systemów nawadniających,

- montażu, demontażu, przechowywaniu mat i osłon zabezpieczających zieleń przed skutkami zimowego utrzymania ulic.

Podstawowe bieżące prace pielęgnacyjne przewidziane są do wykonania, w terminie i z częstotliwością zapewniającą najlepsze efekty, o czym decyduje Wykonawca (w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego). Odpowiedzialność za stan zdrowotny roślin i trawników podlegających bieżącej pielęgnacji ponosi Wykonawca. Wobec tego liczba i asortyment zabiegów pielęgnacyjnych muszą być tak dobrane, by nie doprowadzić do pogorszenia kondycji zdrowotnej roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty. Ocenie przez Zamawiającego podlega efekt przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych a nie ich krotność. Wykonanie prac pielęgnacyjnych w stopniu niewystarczającym lub nieterminowo skutkować będzie nałożeniem kar umownych, co szczegółowo opisane zostało we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku prowadzenia niewłaściwej pielęgnacji skutkującej częściowym obumarciem 50% pędów lub zżółknięciem/zbrązowieniem albo opadnięciem ponad 50% liści drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania liści), Wykonawca niezależnie od nałożonej kary umownej wyszczególnionej we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego w parametrach tożsamych z parametrami roślin podlegających wymianie na swój koszt – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego:

- dla drzew jesień 2021 r.

- dla krzewów, pnączy, traw i bylin nie później niż 2 miesiące od stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wymiany

Rośliny po wymianie (nowo posadzone) w efekcie nieskutecznie przeprowadzonej pielęgnacji podlegają dodatkowej (poza obowiązująca umową) 12 miesięcznej pielęgnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany więcej niż 30% roślin w skupinie, na danym skwerze lub ciągu nasadzeń/obiekcie z powodu niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji, Zamawiający umniejszać będzie obmiar faktycznie pielęgnowanych roślin i należności za ich pielęgnację przez kolejne okresy rozliczeniowe z wadliwą jakością/kondycją czyli do czasu posadzenia nowych.

Zamawiający nie wymaga podlewania trawników, które nie są wyposażone w automatyczny system nawadniający.

B. Prac interwencyjnych m.in.:

- prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, wycinki drzew,

- sadzenia drzew,  krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy, roślin cebulowych ,

- zakładania trawników,

- drobnych napraw elementów małej architektury i systemu nawadniającego.

Prace interwencyjne (wyszczególnione w przedmiarze ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), zlecane będą na drodze odrębnych zleceń interwencyjnych w ramach umowy w zależności od bieżących potrzeb wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego na terenie rejonu lub obiektu w ramach przewidzianej kwoty całkowitej na prace interwencyjne. Przy czym przewidywane zakresy prac interwencyjnych podane w kosztorysach ofertowych mają charakter orientacyjny i służą do ustalenia ceny jednostkowej oferty składanej przez Wykonawcę.

Niezależną od powyższego podstawą do zlecania prac interwencyjnych jest zgłoszenie przez Wykonawcę zapotrzebowania wynikającego z obserwacji własnych prowadzonych w trakcie monitoringu terenu i zaistniałych okoliczności. Orientacyjny czas przewidziany na realizację prac interwencyjnych uzależniony każdorazowo będzie od sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu użytkowników pasa drogowego, od warunków atmosferycznych i kondycji roślin oraz od obmiaru prac przewidzianych do wykonania.

Przykładowe terminy wykonania prac interwencyjnych (dni robocze, tj. poza niedzielami i świętami):

- wycinka pojedynczych drzew zagrażających ok. 2-5 dni od otrzymania zlecenia,

- cięcia techniczne  pojedynczych drzew i krzewów związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu ok. 2-5 dni od otrzymania zlecenia,

- cięcia pielęgnacyjne pojedynczych drzew ok. 10-21 dni od otrzymania zlecenia,

- podlewanie roślin nieobjętych bieżącą pielęgnacją będących w pogorszonej kondycji - krzewów, drzew, trawników 
w terminie ok. 2-4 dni od otrzymania zlecenia,

- prace związane z zakupem i sadzeniem roślin ok. 10-21 dni od otrzymania zlecenia,

- prace związane z wycinką wielu drzew (jednorazowe decyzje KOŚ/UMWW na cały rejon) ok. 10-21 dni od otrzymania zlecenia,

- prace związane z naprawą  elementów małej architektury ok. 3-5 dni (bezpieczeństwo) lub 10-14 dni (estetyka).

W treści zlecenia interwencyjnego każdorazowo podany będzie zakres czynności, ich przedmiar, lokalizacja roślin podlegających zabiegom pielęgnacyjnym oraz termin wykonania prac. W wyjątkowych wypadkach zakres podawany będzie w sposób opisowy. Należność za wykonanie prac zlecanych interwencyjnie obliczana jest na podstawie iloczynu ostatecznie wykonanych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego prac pielęgnacyjnych oraz ich ceny jednostkowej podanej w ofercie Wykonawcy.

# W celu zdjęcia z Wykonawcy odpowiedzialności za obumarcie roślin z przyczyn od niego niezależnych (np. kolizja drogowa, awaria uzbrojenia podziemnego, akt wandalizmu) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie:

# a) poinformować pisemnie (za pośrednictwem faxu lub e-maila) o zaistnieniu niezależnej od niego awarii, aktach wandalizmu czy innej okoliczności nie związanej z podstawowym zakresem prac pielęgnacyjnych,

# b) udokumentować wspomniany fakt i przesłać przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacje fotograficzną,

c) niezwłocznie przedstawić kalkulację na naprawę opartą o przedmiar i ceny zawarte w kosztorysie ofertowym.

Brak zgłoszenia uszkodzeń roślinności przez Wykonawcę traktowany będzie jako niedopełnienie obowiązków pielęgnacji gwarancyjnej przez Wykonawcę, skutkującym koniecznością wymiany roślin na koszt Wykonawcy.

## 2. MATERIAŁY

## - Ziemia urodzajna - ziemia urodzajna, stosowana do zakładania zieleni powinna posiadać następujące parametry:

## - ziemia pozyskana  z pola lub odkładu dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

## - niezależnie od miejsca pozyskania, ziemia urodzajna może pochodzić jedynie z górnych warstw gruntu stałego  czyli z warstwy ornej. Odspajaniu podlegać może jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli około 25 cm wierzchniej warstwy.

- zalecane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%

frakcja pylasta – wielkość 0.002- 0.05 mm -zawartość 20-30%

frakcja piaszczysta – wielkość 0,05- 2,0mm -zawartość 45-70%

frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%

- nie dopuszcza się do stosowania mieszanek torfowych,

- wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3-1,6 T/m3,

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :

zawartość minerałów N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby,

zawartość materii organicznej: 5-8 % w stosunku C:N poniżej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5,

### - z zawartością Ca nie przekraczającą 500 mg /100g s.m. gleby

- nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartościami Ca i materii organicznej oraz wartości pH przekraczającymi ww. wymienione wartości;

- Mulcz ze zrębków gałęzi drzew i krzewów liściastych - rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów liściastych, przekompostowane

- frakcja w najdłuższym wymiarze do 6 cm, pozbawione części nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastów, liści itp.) służy do mulczowania powierzchni wokół drzew, krzewów i bylin;

- Paliki drewniane do stabilizacji drzew - średnica  8,0 cm, długość 250 cm, toczone, zaimpregnowane próżniowo, sztywno połączone ze sobą za pomocą pół – kołków (o długości 60 cm),

- konieczność ewentualnego pomalowania palików wynikać będzie z rodzaju zastosowanych palików i ich koloru  na konkretnym obiekcie;

- Wiązania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm;

- Drzewa i krzewy - dostarczony materiał powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich, wydanie III poprawione i uzupełnione, Warszawa 2019.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

Drzewa liściaste:

- należy zastosować materiał klasy I (3x szkółkowany),

- materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi być jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie muszą posiadać taką samą wysokość korony oraz pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w obrębie partii w zakresie wysokości pnia lub korony),

- należy zastosować drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm zgodnym ze zleceniem,

- korona musi być osadzona na wysokości minimum 2,2 m (lub innej jeżeli zadecyduje o tym inspektor),

- pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone - symetrycznie na całej wysokości korony, piętra korony równomierne rozmieszczone wokół osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkości całej rośliny,

- należy zastosować drzewa o liczbie minimum 6 - 10 sztuk pędów szkieletowych, w zależności od gatunku 
i parametru obwodu pnia,

- musi być jeden, prosty przewodnik (wyjątek stanowią drzewa o formach naturalnie wieloprzewodnikowych),

- pąk szczytowy przewodnika musi być wyraźnie uformowany,

- należy zastosować drzewa o bliznach na przewodniku dobrze zarośniętych z uwagi na obowiązek dostarczenia materiału
 klasy I,

- średnica bryły korzeniowej drzew liściastych musi być 10 - 12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15cm,

- bryła korzeniowa musi być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona – balot (juta i siatka druciana);

- za nieprawidłowo uformowaną bryłę korzeniową uznaje się nadmiar ziemi znajdujący się powyżej nasady pnia drzewa;

- należy zastosować materiał szkółkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidłowo rozwiniętym, na korzeniach szkieletowych muszą występować liczne drobne korzenie żywicielskie,

- w przypadku form wielopniowych drzew, należy stosować egzemplarze z o minimum 4 pniach wykształconych na wysokości nie wyższej niż 15 cm od nasady.

Drzewa iglaste:

- wysokość: 150 cm drzewa typu świerki, żywotniki; 80-100 cm drzewa typu sosna,

- ilość okółków w zależności od gatunku, pędy w okółkach wyrównanej długości i stopniu rozgałęzienia,

- bryła korzeniowa zabezpieczona siatką lub pojemnik o wielkości dostosowanej do wysokości i rozłożystości rośliny,

Krzewy liściaste i iglaste:

- krzewy muszą mieć zachowany pokrój zgodnie z wymogiem gatunku/ odmiany,

- należy zastosować krzewy o wszystkich pędach żywych z uformowanymi pąkami,

- blizny po formowaniu muszą być dobrze zarośnięte z uwagi na obowiązek dostarczenia materiału klasy I, dopuszcza się przycięcie krzewów przed przywiezieniem na teren budowy (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- należy zastosować krzewy o liczbie pędów szkieletowych pierwszego rzędu minimum 4 szt. (w zależności od gatunku 
i wielkości pojemnika), u natomiast róż 3 szt.,

- lokalizacja pierwszego rozgałęzienia musi być w pobliżu szyjki korzeniowej (nie wyżej niż 10 cm od nasady),

- należy określić sposób zabezpieczenia korzeni: tzw. gołe korzenie dopuszczane są tylko w przypadku wybranych gatunków; pozostałe krzewy w kontenerach o pojemności minimum 2l – w zależności od gatunku, lokalizacji itp. lub większych.

Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego materiału roślinnego. W przypadku dostarczenia materiału niezgodnego 
z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roślin oraz odpowiada za ewentualne opóźnienia 
w zakończeniu prac spowodowane koniecznością ich wymiany. Takie opóźnienia nie będą podstawą do aneksowania terminu umowy/zlecenia.

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny (drzewa, krzewy):

- uszkodzenia mechaniczne roślin (więcej niż 1  drzewo z 1 uszkodzeniem o wielkości przekraczającej 1,5 cm długości lub szerokości na całą partię drzew sadzonych na danej ulicy/skwerze; ranę należy zabezpieczyć preparatem typu Lac Balsam),

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- niesymetryczna korona drzewa (brak jednego pietra korony; jednostronna, płaska korona – nierówna liczba pędów wyrastających 
w każdym kierunku),

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika drzewa,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie,

- korzenie szkieletowe pozbawione gęstej sieć drobnych korzeni włośnikowych wyrosłych w wyniku wielokrotnego szkółkowania,

- nie dopuszcza się stosowania  drzew z tzw. gołym korzeniem;

- nie dopuszcza się stosowania brył drzew z upraw kontenerowych ani w innych podłożach niż gleba (np. torf czy kruszywa);

- korzenie tworzące bryłę korzeniową nie mogą mieć świeżych śladów po cięciu;

- Byliny, trawy ozdobne i pnącza:

## - minimalna wymagana wielkość pojemnika dla bylin C1, dla pnączy – C1,5,

## - należy zastosować rośliny o systemie korzeniowym całkowicie przerastającym doniczkę,

## - korzenie przerastające dno doniczki nie mogą być dłuższe niż 5cm,

## - roślina musi zakrywać minimum 50% powierzchni doniczki,

## - roślina musi być wolna od szkodników i patogenów, bez oznak chorobowych,

## - należy zastosować rośliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/odmianowymi.

## Wady niedopuszczalne dla bylin, traw ozdobnych i pnączy:

## - parametry niezgodne z zapisami ujętymi w projekcie,

## - uszkodzenia mechaniczne roślin,

## - ślady żerowania szkodników,

## - porażenie przez choroby,

## - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

- Trawniki:

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Z uwagi na miejsce zastosowania,  mieszanka  traw powinna zawierać przewagę nasion kostrzewy czerwonej 
w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechlinę łąkową z domieszką życicy trwałej w odmianach.

## - Nawozy mineralne - nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu i starki – N, P, K i S). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania. Nawożenie drzew, krzewów i pozostałych roślin nawozami wieloskładnikowymi, najlepiej o właściwościach zakwaszających z uwagi na bardzo wysoki odczyn podłoży przyulicznych, wskazane stosowanie siarki ze względu na chemizm roztworu glebowego i migrację oraz wymienność jonów siarki z będącymi w dużym nadmiarze jonami sodu. Nawożenie jesienne - siarczanem potasu.

- Materiały do zabezpieczenia roślin w terenie pasa drogowego przed uszkodzeniami mechanicznymi:

osłony metalowe U-kształtne

- osłony wykonane z rury stalowej o przekroju 60,3 x 3,65 mm, ocynkowane metodą ogniową,

- dwa wymiary: 1. szer. 60 cm, wys. 100 cm nad poziomem podłoża

2. szer. 90 cm, wys. 160 cm nad poziomem podłoża

Osłony muszą być zamontowane przy pomocy fundamentu betonowego o wielkości stopy betonowej min. 20 x 20 x 30 cm (zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich). Stopa betonowa musi być zaopatrzona w 2 kotwy z płaskownika  stalowego o wymiarach 60 x 6 mm oraz długości (poza betonowym elementem) po 15 - 20 cm.  Osłony muszą być trwale zamontowane dzięki zastosowaniu  „uzbrojonej stopy fundamentowej”.

słupki drewniane:

- słupki drewniane, toczone, impregnowane ciśnieniowo o średnicy 8 cm, w kolorze naturalnym (lub pomalowane na kolor wskazany przez Zamawiającego), o wysokości 80 cm ponad poziom gruntu, zagłębione w podłożu na głębokość 30 cm;

słupki metalowe

- słupki metalowe muszą być wykonane z rur stalowych ocynkowanych średnicy 8 cm i grubości ścianki 3 - 
4 mm, malowane proszkowo na kolor zgodny ze wskazaniami inspektora (zielony, czarny lub szary – RAL 7043 półmat) 
z plastikową zatyczką od góry (zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich);

- słupki żeliwne malowane na kolor czarny, stylizowane, z kulką, o średnicy 8 cm, malowane na kolor czarny półmat (zgodnie 
z Katalogiem Mebli Miejskich);

Wysokość słupka nad poziomem nawierzchni i  po zamontowaniu wynosi 80 cm, zagłębienie na minimum 30 cm w fundamencie betonowym o wielkości stopy betonowej min. 30 x 30 x 30 cm. Stopa betonowa musi być zaopatrzona w 2 kotwy z płaskownika  stalowego o wymiarach 60 x 6 mm oraz długości (poza betonowym elementem) po 15 - 20 cm.  Słupki muszą być trwale zamontowane dzięki zastosowaniu  „uzbrojonej stopy fundamentowej”.

- Materiały inne:

metalowe elementy do naprawy  małej architektury (ławek, ogrodzeń itp.) każdorazowo muszą być wykonane z materiałów 
o parametrach tożsamych z parametrami wymienianych elementów,

drewniane elementy do naprawy  ławek - drewno każdorazowo impregnowane, kolor, rodzaj drewna oraz pozostałe parametry  tożsame z parametrami wymienianych elementów.

- Materiały do zimowego zabezpieczenia roślin

Maty PP – z tkaniny polipropylenowej (rys. nr 1):

Materiały:

- mata z tkaniny  polipropylenowej z podwójnym zabezpieczeniem UV o gramaturze 160 g i powleczeniem o gramaturze 30 g, koloru zielonego,

- drewniane paliki/kołki impregnowane o średnicy 8 cm, długości 120 cm z jednym ostrym końcem, który służyć będzie do wbicia palika w ziemię,

- wysokość maty 105 cm (w górnej części przeszycie zabezpieczające), mata podzielona na segmenty o długości 100 cm, wysokość zapory 80 cm, pozostały odcinek (fartuch dolny) długości 20 – 50 cm leży na ziemi, mocowanie palików za pomocą kaptura uszytego w górnej części tkaniny oraz dwóch szlufek na środku długości tkaniny oraz na dole tkaniny, paliki mocowane co 1,0 m.

Rys. nr 1. Mata polipropylenowa

Maty słomiano – foliowe (rys. nr 2):

- słoma żytnia, czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastów, traw i kłosów,

- mata zszyta z folią PCV – szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze słomkowym co 10 – 12 cm,

- wysokość maty 60 cm, grubość maty słomianej 1,5 – 2 cm,

- folia PCV grubości 0,14 - 0,15 mm, zszyta z matą na długości 60 cm, pozostały odcinek (50 cm) ma być luźny 
i służyć do przykrycia gruntu od strony jezdni,

- drewniane impregnowane półkołki wysokości 1,0 m, średnicy 7,0 cm, przymocowywane do maty co 1,0 m,

- metalowe szpilki do mocowania poziomego samej folii w gruncie.

Rys. nr 2. Mata słomiano-foliowa

Osłony na korony drzew:

Materiały:

- siatka cieniująca z włókna polipropylenowego (o gęstości zapewniającej 95% cieniowania) barwy białej o wymiarach 4m x 5m, gramatury 155 g/m2 stabilizacja na UV

- taśma filcowa szerokości 7-8 cm

# - sznurek do zszycia płachty.

# 3.  transport

Transport materiałów do zakładania  zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem, wysoka temperaturą oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

Nie zezwala się na wjazd ciężkim sprzętem (pow. 3,5 t) na chodniki. Ponadto, wszelkie zniszczenia powstałe podczas prac, wynikające z nieprzestrzegania ww. wskazań, będą podlegały naprawie na koszt Wykonawcy realizującego przedmiotowe zadanie. Przed wejściem w teren należy sporządzić szczegółową dok. fotograficzną obrazująca stan nawierzchni.

# 4. wykonanie PRAC

# 4.1. Nadzór ze strony Wykonawcy

# Wymagania kadrowe podano w SIWZ.

# Zamawiający wymaga, aby osoby nadzorujące prace zostały przydzielone do konkretnych Rejonów na cały okres trwania umowy oraz nie podlegały wymianie podczas trwania umowy. Osoba odpowiedzialna – za rejon (wpisana do umowy) nie może podlegać wymianie na inną bez uprzedniej zgody Zamawiającego, którego należy poinformować najpóźniej w ciągu doby od zamiany. Tego typu zmiana wymaga formy aneksu (za wyjątkiem zmian okresowych, o zastępstwie wraz z podaniem czasu trwania 
o czym należy również powiadomić Zamawiającego). Każdy rejon musi mieć innego brygadzistę.

Osoba odpowiedzialna za Rejon ze strony Wykonawcy na bieżąco decyduje o terminie i asortymencie i częstotliwości podstawowych  prac pielęgnacyjnych, do których należy: pielenie, nawadnianie, nawożenie, przycinanie, mulczowanie, zabiegi ochrony roślin oraz inne drobne zabiegi pielęgnacyjne wymienione poniżej oraz zgłasza konieczność wykonania zabiegów interwencyjnych.

Wykonanie prac pielęgnacyjnych nieadekwatnie do potrzeb w stopniu niewystarczającym lub nieterminowo skutkować będzie pogorszeniem kondycji roślin i nałożeniem kar umownych, co szczegółowo opisane zostało we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4.2. Szczegółowy zakres prac związanych z pielęgnacją zieleni

Roślinność wymieniona w wykazie obiektów (zał. Nr 2 do SIWZ) pielęgnowana jest w ramach podstawowej bieżącej pielęgnacji (intensywnej i ekstensywnej). Pozostała roślinność może być pielęgnowana po zleceniu pielęgnacji 
w ramach tzw. „zlecenia interwencyjnego”.

4.2.1. Pielenie:

- bieżące pielenie mis wokół drzew będących w intensywnej i ekstensywnej pielęgnacji (w przypadku mis na trawnikach - utrzymanie regularnego kształtu oraz stałej średnicy 1m  lub 1,5 m) oraz skupin krzewów, żywopłotów, bylin, traw ozdobnych, pnączy będących w intensywnej pielęgnacji;

- pielenie mis chodnikowych z drzewami podlegającymi pielęgnacji intensywnej i ekstensywnej (bez względu na wielkość misy),

- 2-krotne w każdym sezonie wegetacyjnym pielenie krzewów objętych stałą pielęgnacją ekstensywną (E): 2 pielenia – wykonywane w czerwcu i we wrześniu na dzień odbiorów miesięcznych,

- przy skupinach sąsiadujących z trawnikami – konieczność utrzymywania odpowiedniej wielkości i kształtu skupiny, usuwanie przerastającej darni na szerokość obrysu krzewów, dzięki przycinaniu brzegów trawnika,

- utrzymanie kształtu naturalistycznego skupiny krzewów i bylin polegające na przycinaniu brzegów trawników „ miękką linią” dostosowaną do kształtu grupy w sposób  precyzyjny, zapewniający estetyczną i „płynną” ze względu na krzywizny  linię tzw. odcięcia;

4.2.2. Nawadnianie:

W ramach podlewania roślin znajdujących się w bieżącej, intensywnej drzew, krzewów, pnączy, traw ozdobnych, bylin nie objętych automatycznym systemem nawadniającym  wymagane jest dostosowanie częstotliwości i dawek wody w taki sposób, by pobudzić rozwój systemu korzeniowego oraz jego maksymalną samodzielność.

Podlewanie należy wykonywać beczkowozem, koszt zakupu wody ponosi Wykonawca.

Podlewanie drzew znajdujących się w ekstensywnej pielęgnacji. Zamawiający wymaga dwukrotnego podlania drzew znajdujących się w pielęgnacji ekstensywnej, zgodnie z kosztorysem i wskazaniami Inspektora. W zależności od warunków atmosferycznych, I podlewania uruchomione zostanie ok. pierwszej połowy czerwca a drugie ok. pierwszej połowy sierpnia. Podlewanie należy prowadzić tak (w taki sposób dobrać ciśnienie i średnicę węża), aby woda nie wylewała się poza teren zieleni na przyległe nawierzchnie utwardzone. Za skuteczne podlewanie uznane zostanie takie, które spowoduje nawilżenie podłoża do głębokości min. 30 cm. Aby uzyskać odpowiednie nawilżenie gruntu oraz uniknąć rozlewania wody na tereny przyległe, należy przewidzieć więcej niż jednokrotny przejazd sprzętem na danym odcinku ulicy w celu umożliwienia wodzie wsiąknięcia w grunt, który w warunkach miejskich bywa ubity i mniej przepuszczalny. W przypadku wylewania się wody na jezdnie prace należy przerwać i wznowić na kolejnym odcinku.

O terminie uruchomienia I i II podlewania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej (mail bądź fax).

Zamawiający wymagał będzie udokumentowania poboru wody do podlewania poprzez przekazanie dokumentacji fotograficznej stanu licznika wody przed i po pobraniu wody do podlewania. Prace należy wykonać w godzinach 19:00-6:30, aby nie wprowadzać znacznych utrudnień w ruchu drogowym.

Należy na bieżąco przekazywać informacje (do godz. 7:30 dnia następującego po nocy podlewania), jakie tereny zostały podlane, celem weryfikacji prac. Zamawiający wymagał będzie prowadzenie prac z wydajnością min. 100 drzew/dobę

4.2.3. Nawożenie:

Wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 31 marca i po zakończeniu wiosennych prac porządkowych) i letnie (około 15-30 czerwca) nawożenie nawozami wieloskładnikowymi drzew, krzewów, pnączy, traw ozdobnych, bylin i trawników w zielonych torowiskach (oprócz roślin wyłączonych z nawożenia – zaznaczone w przedmiarze lit. E - ekstensywne) do wymaganej wartości NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawożenie drzew i krzewów  objętych pielęgnacją intensywną uznane zostanie wykonanie zabiegów w taki sposób, który skutkuje uzyskaniem pożądanej zawartości składników w glebie tj. N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg/100 g gleby. Wykonawca zobowiązany jest do oceny efektywności prowadzonego nawożenia poprzez badanie gleby i na jego podstawie określania kolejnych dawek nawozów. Kontrola zamawiającego dot. skuteczności nawożenia polegać będzie na pobieraniu próbek gleby i sprawdzaniu, czy zawartość NPK jest taka, jak ww.

Sposób nawożenia:

- przy drzewach nawóz należy rozsypać na powierzchni rzutu korony, a nie bezpośrednio przy pniu (w odległości 20 cm od pnia do krawędzi zasięgu korony; wyjątek - misy drzew na terenie chodników - nawóz należy rozsypać po obwodzie misy),

- nawozy należy aplikować równomiernie na całej powierzchni skupiny krzewów, pnączy, bylin, absolutnie nie  przy szyjkach korzeniowych,

- po wykonaniu nawożenia rośliny należy podlać aby nadmiar nawozu nie zalegał na liściach, pędach ani na powierzchni korowanej,

- trawniki nienawadniane, będące w pielęgnacji intensywnej, należy nawozić jednorazowo, wiosną, nawozami wieloskładnikowymi w dawce 5 kg/100 m2,

- na trawnikach każdorazowo nawozy należy rozsiewać za pomocą siewnika do nawozów, konieczne jest pokrycie terenu równą dawka nawozu, aby trawnik na całej powierzchni wzrastał równomiernie.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej skutecznej oceny skuteczności nawożenia.

4.2.4. Zabiegi ochrony roślin:

- prowadzenie bieżących zabiegów związanych z ochroną prewencyjną oraz interwencyjną roślin przed szkodnikami 
i chorobami (oprócz roślin wyłączonych z zabiegów ochronnych – zaznaczone w przedmiarze lit. E – ekstensywne, wyjątek stanowią: grusze, jabłonie i głogi będące w pielęgnacji ekstensywnej). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Wykonawca winien przedkładać kopię rejestru prowadzonych na Rejonie zabiegów ochrony roślin – raz 
w miesiącu wraz z fakturą.

4.2.5. Inne drobne, okazjonalne zabiegi pielęgnacyjne:

- wycięcie kwiatów i liści roślin cebulowych po przekwitnięciu (rośliny cebulowe w powierzchni mulczowanej lub trawiastej);

- bieżące usuwanie liści, chwastów, mchu oraz piasku i ziemi z zabruków ozdobnych - opasek, nawierzchni żwirowych etc. (dotyczy tych elementów, których obmiar podano w przedmiarze);

- przegrabianie nawierzchni żwirowych (głębokie przegrabianie ma na celu przemieszczenie piasku i ziemi w głębsze warstwy 
i tym samym „wydobycie” kruszyw w  górne warstwy) - dotyczy tych elementów, których obmiar podano w przedmiarze

## 4.3. Trawniki zakładanie i pielęgnacja

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zakładaniem trawników  (prace interwencyjne) są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany,

- krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, na którym zakładany jest trawnik,

- ziemia urodzajna musi być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od ok. 4 kg na 100 m2, .

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4-5 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami,

- po wysiewie nasion ziemia musi być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody,

- mieszanka nasion traw może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

Wymagania dotyczące pielęgnacji trawników, pozostających w pielęgnacji :

- koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 20 cm, minimalnie 5 cm (dotyczy trawników innych niż na zielonych torowiskach),

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika,

- bieżące rozgrabianie kretowisk,

- wygrabianie na bieżąco liści z trawników objętych pielęgnacją,

- coroczna wertykulacja trawników objętych nawadnianiem w zależności od potrzeb,

- bieżące wykaszanie samosiewów.

Do pielęgnacji trawników, w tym wykaszania, zaleca się używanie sprzętu o jak najmniejszej emisji spalin i hałasu.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- w ciągu całego okresu wegetacyjnego należy kontrolować stan trawnika w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się łysin,  sukcesywnie wykonywać dosiewki (nie dotyczy miejsc  ingerencji podmiotów zewnętrznych i związanych z aktami wandalizmu i robotami budowlanymi).

Trawniki nie objęte systemem automatycznego nawadniania nie wymagają podlewania.

#### 4.4. Drzewa, krzewy i byliny – sadzenie i pielęgnacja

Wymagania dotyczące sadzenia drzew krzewów i pnączy (zabieg sadzenia zlecany będzie interwencyjnie, wyjątek stanowi zaniedbanie Wykonawcy i konieczność uzupełnienia przez niego brakującej rośliny).

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego lub dokumentacją projektową,

- doły pod drzewa powinny mieć wzruszone krawędzie w taki sposób, by żadna ze ścian nie była gładka, niezależnie od tego ściany dołu nie mogą być pionowe lecz ukośne tak, aby dół miał kształt leja, a jego głębokość była równa wysokości bryły korzeniowej, by górna krawędź dołu miała obwód większy od podstawy dołu o 50 %,

- podczas sadzenia drzewa miejsce wokół przyszłej misy drzewa należy indywidualnie wzruszyć na głębokość 30 cm 
w odległości 50 od krawędzi misy (dot. mis w chodniku),

- doły pod drzewa powinny mieć wielkość 1,5x1,5 m i głębokość 0,7 m, dla krzewów 0,3x0,3 m

- roślina powinna zostać posadzona na takiej głębokości, na jakiej rosła w szkółce,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną,

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

- każdorazowo w ramach sadzenia przewidziane jest montaż trzech palików oraz oryglowanie pod koroną drzewa

- wykonaniem misy o średnicy 1,5 m, zagłębionej w trawniku na głębokość 5 cm, mulczowanej 5 cm warstwą zrębków drzewnych – sadzenie drzew,

- rabaty krzewów powinny być zagłębione w stosunku do trawnika/krawężnika na 5-7 cm i mulczowane warstwą zrębków drzewnych o miąższości 5 cm.

Sadzenie drzew  należy wykonać każdorazowo z:

- wywozem podłoża pochodzącego z kopania dołów (jeśli sadzenie odbywa się z wyminą gruntu),

- uporządkowaniem całego terenu objętego pracami,

- wyrównaniem poziomu gruntu wokół misy,

- rekultywacją zniszczonych w trakcie sadzenia trawników,

- w zakres sadzenia drzew należy uwzględnić wykonanie przekopu próbnego w celu upewnienia się, że nie ma w tym miejscu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

Wymagania dotyczące bieżącej pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy:

- odchwaszczaniu mis wokół  drzew oraz powierzchni wokół krzewów i bylin wraz z odcinaniem brzegów darni na obwodzie;

- podlewaniu roślin (za pomocą systemu nawadniającego, systemu hydrantów lub za pomocą beczkowozów i hydrantów na terenach nie objętych systemem nawadniającym);

- podlewanie nie jest wymagane na terenie obiektów objętych pielęgnacją ekstensywną – (tam może być ewentualnie dodatkowo zlecone podlewanie interwencyjne w przypadkach ekstremalnych);

- nawożeniu (z wyjątkiem roślin objętych pielęgnacją ekstensywną);

- usuwaniu wszelkich odrostów;

- cięcia pielęgnacyjne krzewów znajdujących się w stałej intensywnej pielęgnacji zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego;

- cięcia techniczne zapobiegające wrastaniu roślin objętych stałą pielęgnacją w opaski przyjezdniowe, skrajnie drogową w tym torowiska i pola widoczności;

- cięcia formujące wybranych gat. krzewów znajdujących się w wykazie obiektów i będących w stałej intensywnej pielęgnacji (czynność wykonywana sekatorem) zgodnie ze wskazaniem inspektora – dwukrotnie (formy naturalne) lub trzykrotnie (formy żywopłotowe) w sezonie wegetacyjnym;

- ciecie koron drzew będących w stałej intensywnej pielęgnacji mające na calu tzw. ‘podniesienie koron’ – zgodnie ze wskazaniami inspektora;

- w przypadku róż i bylin przycinanie kwiatostanów bezpośrednio po kwitnieniu lub w jego ostatniej fazie (maksymalnie w ciągu 14 dni od zakończenia kwitnienia 90 % roślin w  poszczególnych grupach/gatunkach). Zamawiający wymaga takiego ich prowadzenia aby gatunki powtarzające kwitnienie zakwitały drugi i kolejny raz;

- w przypadku bylin wiosenne lub jesienne usunięcie części nadziemnej (zgodnie z wytycznymi inspektora);

- poprawianiu misek: utrzymywanie ich symetrycznego kształtu koła o średnicy – 1 m, lub 1,5 m;

- wykonywaniu zabiegów ochrony roślin (z wyjątkiem obiektów objętych pielęgnacją ekstensywną);

- poprawie odciągów, wiązań, rygli oraz pionowania palików

- bieżące poprawianie oraz wymiana na nowe drewnianych palików, rygli, taśm i naciągów przy drzewach;

- demontażu opalikowania (palików, rygli, wiązań, odciągów);

- bieżącym usuwaniu martwych liści ze skupin krzewów i mis drzew znajdujących się w pielęgnacji intensywnej  (nie dopuszcza się używania dmuchaw do liści).

Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy pracach pielęgnacyjnych należy wywieźć tego samego dnia, po wykonanej pracy.

Ekstensywna pielęgnacja drzew polega na:

- bieżącym pieleniu mis,

- stosowaniu zabiegów ochrony roślin (dot. tylko grusz, jabłoni i głogów)

Ekstensywna pielęgnacja krzewów polega na:

- 2 -krotnym pieleniu (zgodnie z wykazem obiektów),

  - Montaż i demontaż mat chroniących przed zasolonym błotem pośniegowym oraz aerozolem solnym w okresie zimowym.

Demontaż i przechowanie mat

Przed zdemontowaniem mat należy zebrać zalegający piasek na tzw. fartuchach (pozostały po zimowym utrzymaniu dróg). Po zdemontowaniu mat (w marcu) teren między krzewami a jezdnią czy chodnikiem, gdzie zlokalizowane były maty należy wyrównać, a następnie rozgarnąć (wyrównać) mulcz lub korę. Po demontażu konieczne jest uzupełnienie podłożem w miejscu uprzedniego wbicia kołków.

Dokładny termin montażu mat w listopadzie i demontażu w marcu należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Maty przed przechowywaniem muszą zostać opisane (z jakiego obiektu pochodzą, aby ułatwić montaż
w kolejnych latach), oczyszczone, osuszone i zabezpieczone przed zagniwaniem, butwieniem czy zapleśnieniem. W trakcie demontażu należy rozmontować półkołki i kołki, tak by można je ponownie wykorzystać do zamontowania a maty odpowiednio pozwijać w luźne rulony by nie zostały uszkodzone. W okresie od marca do października maty muszą być przechowywane przez Wykonawcę we własnym zakresie w suchym, przewiewnym pomieszczeniu. Nie dopuszczalne jest doprowadzenie do gnicia, butwienia czy zapleśnienia mat. W przypadku zniszczenia, zgnicia mat w okresie od demontażu do montażu w  kolejnym roku, Wykonawca jest zobowiązany do zakupu na swój koszt nowych egzemplarzy. Stan mat po sezonie zimowym oraz przed ich ponownym zamontowaniem będzie przedmiotem oględzin wykonanych wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i przedstawicielem Wykonawcy montującego maty w kolejnym sezonie.

Montaż mat

Prace związane z montażem mat należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić krzewów i drzew rosnących w pobliżu elementów systemu nawadniającego czy sieci uzbrojenia podziemnego. Niedopuszczalny jest wjazd oraz składowanie jakiegokolwiek sprzętu oraz materiałów na terenach zieleni. Wykonawca na własny koszt naprawi wszelkie uszkodzenie sieci podziemnych, systemów nawadniających lub wymieni rośliny, które zniszczone zostały podczas montażu osłon lub mat.

Montując maty należy zachować skrajnię drogową czyli odstęp 50 cm od zewnętrznej krawędzi drogi, chodnika itd. Z terenu przeznaczonego pod lokalizację mat należy odgarnąć mulcz lub korę w stronę skupin z krzewami, aby nie dopuścić do jego przemieszania z glebą. Po wbiciu palików i zamontowaniu mat konieczne jest wyrównanie podłoża i mulczu. Montaż mat należy każdorazowo zakończyć przed nadejściem mrozów – listopad/grudzień, zgodnie ze wskazaniami zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na bieżąco drobnych napraw mat, nie spowodowanych aktami wandalizmu, jak np. na przeszycie odrywających się pętli.

- mat słomiano – foliowych

Odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folią (wys. 110 cm) należy stabilizować poprzez umieszczenie co 1 m dwóch drewnianych półkopków skręconych z matą metalowymi śrubami. Ostro zakończone kołki należy wbić w grunt na głębokość 40 cm 
w odległości 50 cm do jezdni. Po zamontowaniu przęseł należy wywinąć folię i przymocować w gruncie szpilkami do mocowania mat, tak aby przykrywała grunt między matą a jezdnią. Przęsła na całej długości muszą być równo oddalone od jezdni, trwale wypionowanie oraz odpowiednio naciągnięte. Paliki mocujące muszą być zamontowane pionowo oraz wyrównane wobec maty, do mocowania której zostały zastosowane ( jeśli są wyższe niż mata, musi być to jednorodna różnica wysokości wobec maty). Maty na bieżąco muszą podlegać przeglądowi w celu niezwłocznego naprawiania/pionowania/ mocowania oraz ich naciągania.

-  maty z tkaniny polipropylenowej

Odcinki maty (wys.100 cm) należy stabilizować poprzez umieszczenie co 1 m drewnianym kołkiem za pomocą uszytego kaptura i dwóch szlufek. Ostro zakończone kołki należy wbić w grunt na głębokość 40 cm w odległości 50 cm od jezdni. Po zamontowaniu przęseł należy wywinąć fartuch dolny (20 cm tkaniny) i przymocować go w gruncie szpilkami do mocowania mat, tak aby przykrywała grunt między matą a jezdnią. Przęsła na całej długości muszą być równo oddalone od jezdni, trwale wypionowane oraz odpowiednio naciągnięte. Paliki mocujące muszą być zamontowane pionowo oraz wyrównane wobec maty, do mocowania której zostały zastosowane ( jeśli są wyższe niż mata, musi być to jednorodna różnica wysokości wobec maty).

Do wykonawcy należy bieżący monitoring „wypionowania” i naciągnięcia mat w przęsłach w celu niezwłocznego dokonywania napraw.

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji montażu mat w ramach danego rejonu, w razie zaistniałej potrzeby.

W przypadku uszkodzenia mat podczas ich montażu lub demontażu, kosztami naprawy lub wymiany obciążony zostanie Wykonawca.

4.6. Montaż i demontaż osłon na korony drzew

Demontaż i przechowanie osłon

Demontaż osłon musi nastąpić na przedwiośniu natychmiastowo po zakończeniu mrozów a przed opadami deszczu, po to by osadzona sól nie spłynęła na podłoże. Dokładny termin montażu osłon jesienią i demontażu w marcu należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Prace związane z demontażem osłon należy przeprowadzać bardzo ostrożnie tak, aby nie uszkodzić drzew. W przypadku zniszczenia 1/3 korony drzewa  Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany, na drzewo o parametrach tożsamych z rośliną uszkodzoną.

W przypadku zniszczenia, zbutwienia czy zapleśnienia osłon w okresie do przechowywania Wykonawca jest zmuszony do zakupu na swój koszt nowych egzemplarzy. Stan osłon po sezonie zimowym oraz przed ich ponownym zamontowaniem będzie przedmiotem oględzin wykonanych wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i przedstawicielem Wykonawcy montującego osłony w kolejnym sezonie.

Nie dopuszczalny jest wjazd oraz składowanie jakiegokolwiek sprzętu oraz materiałów na terenach zieleni.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na bieżąco drobnych napraw osłon, nie spowodowanych aktami wandalizmu, jak np. poprawa rozwijających się osłon.

W przypadku uszkodzenia mat podczas ich montażu lub demontażu, kosztami naprawy obciążony zostanie Wykonawca.

Po zdemontowaniu osłon (w marcu) należy je osuszyć, rozłożyć i posegregować wielkością oraz zabezpieczyć przed zagniwaniem, butwieniem i zapleśnieniem. W tym celu należy przechować je w suchym i przewiewnym miejscu. Osłony muszą przed przechowywaniem zostać rozłożone ,,na płasko”. Przed montażem osłony muszą zostać skutecznie wyprane.

Montaż osłon

Przed przystąpieniem do owijania tkaniną cieniującą, korony drzew należy odpowiednio związać taśmą filcową, by zmniejszyć jej rozmiary i ograniczyć ewentualne uszkodzenie pędów, a przez to ułatwić montaż siatki. Następnie należy zszyć jeden bok siatki (który stworzy pewien rodzaj kaptura, kieszeni) owinąć płachtą siatki koronę drzewa. Najpierw przymocować siatkę do pnia u nasady korony (zawinąć wokół korony, spiąć ściągacz z tworzywa lub przewiązać sznurkiem). Następnie należy dodatkowo owinąć koronę drzewa (na zewnątrz siatki) dwoma – trzema pasami z taśmy filcowej. Montaż osłon należy każdorazowo zakończyć przed nadejściem mrozów – listopad/grudzień, zgodnie z wskazaniami Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji montażu osłon w ramach danego rejonu, w razie zaistniałej potrzeby.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia obmiaru osłon montowanych na drzewach z uwagi na rozrost koron drzew chronionych oraz wynikającą z tego niemożność ich skutecznego owinięcia.

  - Mała architektura - utrzymanie

- Wygrodzenia zieleni – wskazane jest:

- bieżące naprostowywanie metalowych osłon U-kształtnych oraz bieżące poprawianie i prostowanie słupków drewnianych, metalowych słupków i niskich ogrodzeń, prostowanie i dokręcanie płaskowników i przęseł w ogrodzeniach itp. zabezpieczających tereny zieleni przed zniszczeniem,

- uzupełnianie zerwanej linki w ogrodzeniu.

4.8. Prace interwencyjne

W zakres prac interwencyjnych wchodzą zabiegi wymienione w formularzach ofertowych każdego z zadań.

4.8.1. Wytyczne dotyczące wykonywania cięć koron drzew ( zabiegi interwencyjne)

Pielęgnacja starszych drzew i krzewów

Cięcia koron drzew - usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi – zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Cięcie, powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:

- sposób wzrostu,

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

- konstrukcję korony.

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami,

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg,

c) cięcia drzew i krzewów (wcześniej formowanych) przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi,

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych.

W czasie prowadzenia prac:

1) należy dążyć do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej średnicy,

2) cięcia wszystkich konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. obrączkę tzn. pozostawienie nasady gałęzi nienaruszonej. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach nie należy naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa).

3) Cięcia należy dokonywać tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca.

4) Usuwanie grubszych gałęzi, tj o średnicy powyżej 4cm polega na wykonaniu trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. obrywów):

- cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do -1/3 grubości gałęzi. Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15cm od nasady ciętej gałęzi;

- cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada;

- cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę)

5) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

6) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

7) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi.

8) Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem.

9)  Piły i sekatory używane do cięcia muszą być ostre, aby nie powodowały szarpania i uszkodzeń zdrowych tkanek konarów. W celu usunięcia zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób wśród drzew, narzędzia należy dezynfekować po przycince każdego drzewa.

Prace związane z cięciami pielęgnacyjnymi  wymagają administracyjnej decyzji na zajęcie pasa drogowego ( o czym mowa poniżej – p. 4.9.).

4.8.2. Wycinka drzew

Wycinka drzew może być wykonywana tylko po przekazaniu przez Zamawiającego kopii decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez uprawniony organ (dotyczy drzew i krzewów, które wymagają takiej decyzji). Prace związane z wycinką wymagają administracyjnej decyzji na zajęcie pasa drogowego ( o czym mowa poniżej – p. 4.9.3).

Standard wykonania prac:

- na czas prowadzenia robót teren musi być odpowiednio wydzielony , wygrodzony oraz oznakowany,

- każdorazowo wycinka drzew musi być wykonana wraz z frezowaniem karpiny ( oraz ewentualnie nabiegów korzeniowych i pozostałości po drzewie) do poziomu  „minus” 20 cm od poziomu gruntu,

- w przypadku lokalizacji drzewa w trawniku, po wyfrezowaniu karpiny, należy uzupełnić powstałe zagłębienie ziemią urodzajną oraz wysiać nasiona traw (zgodnie z wytycznymi inspektora),

-  drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi majątek Miasta, należy je odwieść do Magazynu ZDM, zgodnie z zapisami 
p. 3 SIWZ.,

- niezwłocznie po wykonaniu wycinki teren należy uprzątnąć, wywieść gałęzie i drobiznę.

Ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego występująca w pasie drogowym, Zamawiający sugeruje aby karczowanie karpin wykonywać ręcznie.

Prace związane z cięciami pielęgnacyjnymi  wymagają administracyjnej decyzji na zajęcie pasa drogowego (o czym mowa poniżej – p. 4.9.).

  - Zasady bezpieczeństwa pracy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia 
i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych robót, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania robót, oznakowania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

Dla prac pielęgnacyjnych, dla wykonania których konieczne jest zajęcie terenu (np. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne koron dużych drzew, dowóz/wywóz podłoża, mat słomiano-foliowych i polipropylenowych) Zamawiający wymaga uzyskania bezpłatnej decyzji na tzw. zajęcie pasa drogowego. Zgoda taka jest uwarunkowana wprowadzeniem przez Wykonawcę tymczasowego oznakowania. Dla ułatwienia Zamawiający przedstawia (w załączniku nr 5) schematy oznakowania miejsca robót zaakceptowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, jakie powinny obowiązywać podczas prowadzenia prac.

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek natychmiast po przekazaniu zlecenia interwencyjnego, wystąpić o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (wskazując jeden ze schematów tymczasowej organizacji ruchu) a po jej otrzymaniu poinformować wyprzedzająco (min. 24 godzinny przed rozpoczęcie prac) Miejskiego Inżyniera Ruchu, Policje i ZDM drogą mailową o tymczasowej zmianie organizacji ruchu.

W przypadku prac interwencyjnych, wymagających natychmiastowej reakcji (np. usunięcie zawieszonego w koronie, nadłamanego konaru), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić MIR i Policję (zgodnie z powyższym opisem) oraz ZDM 
w ramach awaryjnego zajęcia pasa drogowego.