## NAPRAWA NAWIERZCHNI

## CHODNIKÓW W ULICY PIOTRA WAWRZYNIAKA

## W POZNANIU

## ODOCINEK MIĘDZY ULICAMI SZAMARZEWSKIEGO I DĄBROWSKIEGO

## ZAŁOŻENIA

## marzec 2021

## OPIS

## Zakres opracowania

## Projekt obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni chodników po obu stronach ulicy Piotra Wawrzyniaka, na odcinku od ulicy Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego.

## Stan istniejący

## Szerokość chodników wynosi od 2,2 m do 2,5 m. Nawierzchnia chodników  wykonana jest     z płytek betonowych 35x35 cm i 50x50 cm, oraz na fragmencie z kostki betonowej typu „cegiełka”. Chodniki są w większości w złym stanie. Krawężniki betonowe w znacznej mierze są zniszczone.

## Ulica Wawrzyniaka - chodnik od strony wschodniej (lewy) i zachodniej (prawy)

## Przy posesji nr 21 w chodniku ustawiony jest zabytkowy hydrant. Hydrant pozostanie            w dotychczasowym miejscu jako zabytek i „świadek historii”.

## Projekt

## Projekt nawiązuje do rozwiązania chodnika na sąsiedniej ulicy Jackowskiego, po południowej jego stronie. Główny pas chodnikowy projektuje się z płytek betonowych 50x50 cm. Od strony jezdni projektuje się pas kompensacyjny szerokości 0,5 m, a od strony budynków pas kompensacyjny szerokości od 02 do 0,5 m (w zależności od szerokości chodnika). Pasy kompensacyjne należy wykonać z kostki granitowej łupanej 8/11. W związku z naprawą nawierzchni przeanalizujemy możliwość wymiany zniszczonych krawężników betonowych, na krawężniki granitowe szerokości 0,15 m. Wzdłuż krawężników wykonany zostanie ściek    z dwóch rzędów kostki granitowej łupanej 8/11. Wyniesienie krawężników w stosunku do jezdni projektuje się wysokości 6 cm, a na zjazdach 1 cm.

## Wszystkie zjazdy wykonane zostaną z kostki granitowej łupanej 8/11.

## Kostka granitowa łupana 8/11 będzie pochodzić z magazynu ZDM.

## Znaki drogowe i słupki zostaną ustawiane w pasach kompensacyjnych, przy nawierzchni       z płytek betonowych.

## Opracował

## Andrzej Billert

## ZDM

# Text boxes

Płytki chodnikowe 20x20 ułożone w romb