Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM

REJON 1A - południowo zachodnia część dzielnicy Stare Miasto

# Podział powierzchni  nawadnianych automatycznie

| Lokalizacja powierzchni zielonych | Powierzchnia trawników nawadnianych automatycznie (m2) | Powierzchnia krzewów, bylin, pnączy nawadnianych automatycznie (m2) |
| --- | --- | --- |
| ul. Roosevelta przy Mercure | - | 332 |
| ul. Strzelecka | - | 980 |
| ul. Matyi/Towarowa | - | 48 |
| rondo Kaponiera | - | 1372 |
| Suma | - | 2732 |

SYSTEM NAWADNIJĄCY

ul. Roosevelta

- przyłącze wodociągowe w studni osłonowej z kręgów umiejscowione w pasie pobocza ul. Roosevelta naprzeciwko wejścia do Hotelu Mercure;

-  system nawadniający  składa się  tylko z  części kroplującej (bez zraszaczy),  która nawadnia skupiny roślin ozdobnych -linia  kroplująca z emiterami co 40 cm, z kompensacją ciśnienia jest ułożona pod warstwą kory 
i przyszpilona do podłoża

- sterownik bateryjny WP9 + czujnik deszczu;

ul. Strzelecka

Studnia wodomierzowa wraz z głównym zaworem zlokalizowana jest w pasie pobocza zachodniego przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską. Przyłącze zasila system nawadniający w pasie rozdziału ul. Strzeleckiej przy przystanku MPK (rośliny w gazonie z palisady oraz platany w misach w chodniku), na skwerze przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską oraz w pasie pobocza zachodniego. Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia ułożono pod warstwą kory i przyszpilono do podłoża. W pasach pobocza i pasie rozdziału znajdują się studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węża.

ul. Matyi/Towarowa

Studnia wodomierzowa zlokalizowana w trawniku. System nawadniający obejmuje krzewy granitowych gazonach nawadniane linia kroplującą. Sterownik bateryjny.

Rondo Kaponiera

Automatyczny system nawadniający znajduje się na tarczy ronda, poboczu ul. Roosevelta, pasie rozdziału 
ul. Roosevelta, w pasie rozdziału ul. Zwierzynieckiej. System nawadniający składa się z czterech zestawów ze sterownikami, które dzielą się na 4 albo 2 sekcje w zależności od powierzchni roślin objętych nawadnianiem. System zasilany jest przez dwa przyłącza wodociągowe., które są zlokalizowane w pasie rozdziału oraz pasie pobocza południowego ul. Zwierzynieckiej. W systemie nawadniania znajdują się w sumie cztery sterowniki, dziesięć elektrozaworów, a także regulatory ciśnienia, filtry dyskowe oraz czujniki deszczu.

Zalecenia do poszczególnych obiektów

ul. Roosevelta

W ramach obiektu na ul. Roosevelta (pas pobocza zachodniego) część terenu w wymurowanych granitowych gazonach wyłożona jest  granitowym grysem - rozplantowanym na włókninie, część gazonów obsadzona jest barwinkiem.

Na ul. Roosevelta należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne wykonywane cięć cisów oraz pozostałych krzewów tym bardziej, że wymaga tego układ kompozycyjny. Docelowo grupy roślin w ramach poszczególnych gatunków stanowić mają bryły różnej wielkości, wysokości oraz barwy. Należy zwrócić uwagę na kondycję i stan zdrowotny barwinka, nie znoszącego, podobnie jak cis, nadmiaru wody.

ul. Niezłomnych

Skwer przy ul. Niezłomnych nie został wyposażony w system nawadniający. Pagórek w kształcie wijącej się wstęgi (najbardziej narażony na silną operację słoneczną) uformowany jest z podłoża wzbogaconego 
w hydrożele, wobec tego wystarczą rzadkie, lecz obfite dawki wody.

ul. Dworcowa

Krzewy w donicach i gazonach z kostki rzędowej nie posiadają systemu nawadniającego, należy zatem podlewać z pomocą beczkowozu.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM ORAZ

WYPOSAŻONYCH W PRZYŁACZE I SIEĆ HYDRANTÓW

REJON 1B – południowo wschodnia część dzielnicy Stare Miasto

# Podział powierzchni  nawadnianych automatycznie

| Lokalizacja powierzchni zielonych | Pow. trawników nawadnianych Automatycznie ( m2) | Pow.krzewów, bylin, pnączy nawadnianych automatycznie ( m2) |
| --- | --- | --- |
| ul. Solna od Al. Niepodległości do Placu Wlkp. | 2900 | 1758 |
| ul. Małe Garbary pas rozdziału i pobocza północn. | 1900 | 877 |
| ul. Małe Garbary ziel. torowisko pas pobocza południowego | 1221 | 661 |
| Ul. Podwale zielone torowisko | 1800 | - |
| suma | 7821 | 3296 |

System nawadniający

ul. Solna

System nawadniania zbudowany jest ze zraszaczy, linii kroplujących oraz zestawów nawadniania dokorzeniowego.

- przyłącze wodociągowe umiejscowione w pobliżu skrzyżowania z ul. Młyńską , w pasie rozdziału, w studni osłonowej z kręgów. Przyłącze jest wyposażone w dwa zawory odcinające, wodomierz i zawór antyskażeniowy, w szafce sterowniczej w pasie rozdziału jezdni znajdują się elementy sterujące, a pozostały osprzęt, tj. elektrozawory, filtr całego systemu – w skrzynkach zaworowych w pasie rozdziału jezdni.

- rurociągi zasilające w dolnych odcinkach (poniżej przyłącza) wyposażone są dodatkowo w automatyczne odwadniaki

- głowice deszczujące typu RB 1804 i zraszacze typ nawadniają trawniki w pasie rozdziału jezdni. Zraszacze podzielono na 10 sekcji nawadniających. Zraszacze działają w zakresie 180o i 90o

- linia kroplująca z kompensacją ciśnienia znajduje się w pasie rozdziału – do nawadniania krzewów.

- w pasie rozdziału w pobliżu skrzyżowania z ul. Niepodległości zamontowano pompę dla wymuszenia utrzymania ciśnienia wody.

ul. Małe Garbary i ul. Garbary

System nawadniania zbudowany jest z elementów zraszających. Zraszacze nawadniają trawniki, ale także grupy roślin ozdobnych posadzone w jego środkowej części.

- system jest zasilany przez 3 przyłącza wodociągowe umiejscowione w studniach z kręgów (jedna studnia 
w pasie rozdziału ul. Małe Garbary, druga w pasie rozdziału ul. Garbary po stronie północnej, trzecia w pasie rozdziału ul. Garbary po stronie południowej). Każde przyłącze jest wyposażone w dwa zawory odcinające, wodomierz, zawór antyskażeniowy.

- z każdej studni przyłączowej przeprowadzono wodę do studzienek z zainstalowaną automatyką sterującą: sterowniki bateryjne i elektrozawory. W studzienkach wodę rozdzielono na liczne sekcje zraszaczy wynurzalnych (ogółem 16 sekcji i 125 zraszaczy):

-  w ul. Małe Garbary 10 sekcji 80 zraszacze

-  w ul. Garbary  strona północna  (4 sekcje i 30 zraszacze)

-  w ul. Garbary strona południowa  (2 sekcje i 15 zraszaczy).

- sterowniki bateryjne WP2, WP4, WP6 + czujniki opadu  deszczu zamontowane na słupkach  obok  każdej ze studni.

ul. Małe Garbary- zielone torowisko

System nawadniania składa się z części zraszającej i linii kroplującej. Zraszacze nawadniają trawniki wewnątrz torowiska oraz trawniki w pasie między jezdnią a torowiskiem.

Linia kroplująca nawadnia grupy roślin ozdobnych w pasie między jezdnią a torowiskiem.

- system jest zasilany przez przyłącze wodociągowe umiejscowione w pobliżu torowiska w studni osłonowej 
z kręgów. Przyłącze jest wyposażone w dwa zawory odcinające, wodomierz, zawór antyskażeniowy. Średnica przyłącza – 2”, w studni znajdują się także elementy sterujące i pozostały osprzęt, tj: elektrozawory, sterownik, korki spustowe, filtr do linii kroplującej

- linie kroplujące nawadniają grupy krzewów ozdobnych. Linię kroplującą z emiterami co 30 cm 
i z kompensacją ciśnienia ułożono pod warstwą kory i przyszpilono do podłoża. Linie kroplujące podzielono na 4 sekcje, linia kroplująca stanowi ostatnią – 5 sekcję nawadniającą.

- pracą systemu zawiaduje sterownik DIALOG+ wraz z czujnikiem deszczu

- zraszacze, typ 5004 - zraszają zarówno torowisko jak i części trawiaste będące 
w zarządzie ZDM. Zraszacze działają w zakresie 180 º, w zraszaczach zamontowano dysze o niskiej trajektorii – typu LA.

- zraszacze podzielono na 4 sekcje nawadniające, po 20 zraszaczy na sekcje

Automatyczne odwadniaki zabezpieczają tylko zraszacze na wypadek nagłego nadejścia mrozu.

Rurociągi zasilające w dolnych odcinkach (poniżej przyłącza) wyposażone są dodatkowo w automatyczne odwadniaki.

ul. Kazimierza Wielkiego – wewnętrzna instalacja hydrantowa – brak automatycznego systemu nawadniającego

-  przyłącze wodociągowe zlokalizowane w poboczu południowym ul. Mostowej przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego

- 5 studzienek z kranami na szybkozłączki do podłączenia węża w poboczu południowym ul. Kazimierza Wielkiego

ul. Podwale – przyłącze wodociągowe wraz z systemem nawadniającym w zielonym torowisku w pasie rozdziału

-  przyłącze wodociągowe zlokalizowane w wschodnim ul. Podwale przy pętli tramwajowej

- sterownik bateryjny WP4 zawiaduje pracą 3 sekcji zraszaczy nawadniających trawnik w torowisku.

Przygotowanie do zimy:

Wszystkie systemy nawadniające i instalacje hydrantowe wymagają odwodnienia na okres zimy, a odbywa się poprzez studzienki odwadniające na rurociągach oraz spusty w studzienkach zaworowych.

Przed zimą konieczne jest opróżnienie filtra wody i odcinka rurociągu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie całego systemu sprężonym powietrzem.

Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem zimowym należy też sprawdzić czy nie pozostała w nim woda.

Opisy wybranych obiektów

ul. SOLNA

W zakres obiektu wchodzi pas rozdziału ul. Solnej - od Al. Niepodległości do ul. Św. Wojciech oraz pasy pobocza po stronie północnej i po stronie południowej (na wysokości Placu Wielkopolskiego).

ul. MAŁE GARBARY I GARBARY

W zakres obiektu wchodzi pas rozdziału ul. Małe Garbary i pas rozdziału ul. Garbary oraz pas północnego pobocza ul. Małe Garbary.

Na środku pasa rozdziału ul. Małe Garbary zamontowany jest płot uniemożliwiający niekontrolowany ruch pieszych w poprzek pasa rozdziału. Pasy rozdziału obu ulic wyposażone są w system nawadniający, natomiast pas pobocza północnego wymaga interwencyjnego podlewania krzewów przy pomocy beczkowozu.

Skwery najbardziej wysunięte na zewnątrz - będące fragmentem skrzyżowań, otoczone zostały szerokimi kamiennymi opaskami, stanowiącymi izolację od największych zagrożeń komunikacyjnych.

W roku 2008 rejon zwiększył się obmiar terenów zieleni o drzewa przy przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu z ul. Grochowe  Łąki, tereny zieleni przed Starą Rzeźnią oraz drzewa przy Dworcu Garbary. Tereny te nie zostały wyposażone w system nawadniania. W roku 2016 rejon zwiększył się obmiar terenów zieleni o skwer przy ul. Piaskowej.

MAŁE GARBARY – ZIELONE TOROWISKO

Szata roślinna i system nawadniający w pasie pobocza ul. Małe Garbary, towarzyszące tramwajowej trasie komunikacyjnej, zwane „zielonym torowiskiem” założone zostały w sierpniu 2005 roku.

Krzewy posadzono w kilku grupach, całość od strony jezdni oddzielona została opaską brukową (dla ułatwienia utrzymania porządku i dla ochrony przed błotem pośniegowym). Od strony chodnika po stronie barierek - posadzone zostały pnącza.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW BEZ NAWADNIANIA

ul. ESTKOWSKIEGO

W zakres zadania wchodzi skwer sąsiadujący z budynkiem Fawora w poboczu północnym ul. Estkowskiego-Wyszyńskiego. Cały skwer obsadzony jest krzewami liściastymi (z dodatkiem kilkunastu niskich drzew ozdobnych) z wypełnieniem pozostałej powierzchni  iglastymi roślinami okrywowymi.

ul. MOSTOWA

W zakres obiektu wchodzi skwer graniczący z parkingiem buforowym oraz pojedyncze drzewa w ciągu ulicy.

ul. PÓŁWIEJSKA - DONICE

W zakres zadania wchodzą donice - 9 szt. donic o wymiarach 200cmx200cmx70cm, zlokalizowanych na środku deptaka. W donicach rosną drzewa i krzewy iglaste odporne na niedobory wody. Donice wypełnione są podłożem urodzajnym z dodatkiem hydrożelu.

ul. PODGÓRNA

W zakres zadania wchodzi odcinek między ul. Wrocławską a Placem Bernardyńskim. Wzdłuż ciągu pieszego zastosowano tam pod nasadzenia drzew mieszankę kamienno glebową, która ma na celu poprawę warunków powietrzno wodnych w miejscu narażonym na silne zagęszczenie podłoża (chodnik).

ul. KÓNICKA

W zakres zadania wchodzą wąskie pasy zieleni towarzyszące jezdni i chodnikowi w pasie pobocza północnego i południowego ul. Kórnickiej.

RONDO ŚRÓDKA

Brak systemu nawadniającego oraz systemu hydrantów. Istnieje możliwość wykorzystania przyłącza wody zlokalizowanego w pasie rozdziału ul. Podwale  oraz  ślepego przepustu z ujściem na terenie jednej części tarczy ronda, w celu rozprowadzenia wody po terenie całego ronda.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM

REJON 1C – północna część dzielnicy Stare Miasto Centrum (ul. Armii Poznań - Słowiańska)

# Podział powierzchni  nawadnianych automatycznie

| Lokalizacja powierzchni zielonych | Powierzchnia trawników nawadnianych automatycznie (m2) | Powierzchnia krzewów, bylin, pnączy nawadnianych automatycznie (m2) |
| --- | --- | --- |
| Ul. Poznańska | - | 150 |
| Ul. Winogrady zielone torowisko | 7840 | - |

ul. Poznańska

- przyłącze wodociągowe umiejscowione w okolicy wiaduktu PKP i PST u zbiegu ulic Poznańskiej 
i Roosevelta

-  system nawadniający  składa się  tylko z  części kroplującej (bez zraszaczy),  która nawadnia skupiny roślin ozdobnych -linia  kroplująca z emiterami co 40 cm, z kompensacją ciśnienia jest ułożona pod warstwą kory 
i przyszpilona do podłoża

- sterownik bateryjny WP2 + czujnik deszczu;

System nawadniający nie został zamontowany w początkowym odcinku ul. Roosevelta (pas rozdziału przy skrzyżowaniu z ul. Poznańską) oraz w części sąsiadującej z wiaduktem PST i PKP od strony ul. Libelta (str. północno-wschodnia),  wobec tego na ww. terenach należy pamiętać o indywidualnym podlewaniu 
w okresach długotrwałej suszy.

Teren pod wiaduktami (od strony zachodniej) z uwagi na ściekającą wodę w wiaduktu, zasadniczo nie wymaga załączania sekcji nawadniającej teren; z tego tez powodu konieczne jest czujne obserwowanie stanu uwilgotnienia podłoża.

Rośliny kwietnikowe (pas rozdziału ul. Poznańskiej), które z uwagi na płytki system korzeniowy wymagają częstych dawek wody, należy pielęgnować z należytą starannością.

ul. Winogrady

System nawadniania zbudowany jest ze zraszaczy nawadniających trawniki w torowisku.

- przyłącza wodociągowe wraz z zaworami głównymi zlokalizowane są w pasie pobocza północnego – 4 szt.:

- przy wjeździe do hotelu Vivaldi

- między ul. Żniwną a ul. Ozimina

- przy ul. Murawa, naprzeciw stacji benzynowej

- między ul. Zagrodniczą a ul. Przełajową

- w pasie pobocza północnego przy skrzyżowaniu z ul. Murawa znajduje się studzienka z kranem na szybkozłączkę umożliwiającą podłączenie węża.

- głowice zraszające typu RB1804 + dysze MP Rotator – 409 szt.

- sterowniki Dialog+ – 2 szt. + czujniki deszczu – sterowniki znajdują się przy skrzyżowaniu z ul. Armii Poznań oraz przy skrzyżowaniu z ul. Murawa

- 4 szt. studzienki odwadniające – do odwodnienia systemu na zimę

System wymaga odwodnienia na okres zimy, a odbywa się poprzez studzienki odwadniające na rurociągach.

Przed zimą konieczne jest opróżnienie filtra wody i odcinka rurociągu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie całego systemu sprężonym powietrzem.

Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem zimowym należy też sprawdzić czy nie pozostała w nim woda.

Przygotowanie do zimy:

Wszystkie systemy nawadniające i instalacje hydrantowe wymagają odwodnienia na okres zimy, a odbywa się poprzez studzienki odwadniające na rurociągach oraz spusty w studzienkach zaworowych.

Przed zimą konieczne jest opróżnienie filtra wody i odcinka rurociągu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie całego systemu sprężonym powietrzem.

Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem zimowym należy też sprawdzić czy nie pozostała w nim woda.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIANIA (UL. POŁABSKA)  (POZSOTAŁE ULICE)

REJON 2A – część dzielnicy Stare Miasto (ul. Słowiańska – ul. Lechicka)

ul. Serbska (ul. Lechicka – rondo Solidarności)

- przyłącza wodociągowe zlokalizowane w:

- pasie pobocza północnego przy skrzyżowaniu z ul. Wilczak, przy przystanku autobusowym po stronie

Tesco

- pasie rozdziału na wys. ul. Pasterskiej, blok nr 4 os. Kosmonautów

- w pasie rozdziału zlokalizowane są studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węży

- 8 hydrantów na odcinku ul. Lechicka – ul. Naramowicka

- 21 hydrantów na odcinku ul. Naramowicka – rondo Solidarności

ul. Solidarności (ul. Murawa – ul. Mieszka I)

- przyłącza wodociągowe zlokalizowane w:

- pasie rozdziału na wys bloku nr 19 os. Wichrowe Wzgórze

- pasie rozdziału na wys. bloku nr 16 os. Zwycięstwa

- w pasie rozdziału zlokalizowane są studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węży

- 13 hydrantów na odcinku ul. Murawa – ul. Mieszka I

- 11 hydrantów na odcinku ul. Mieszka I – ul. Połabska

rondo Solidarności

- przyłącze wodociągowe zlokalizowane od strony ul. Serbskiej, 5m od krawędzi ronda

- na tarczy ronda są studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węży – 6 szt.

ul. Murawa (Winogrady – rondo Solidarności)

- przyłącza wodociągowe zlokalizowane w:

- pasie pobocza wschodniego przy ul. Sołtysiej

- pasie rozdziału na wys. wjazdu do Castoramy

- w pasie rozdziału zlokalizowane są studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węży

- 7 hydrantów na odcinku ul. Słowiańska – rondo Solidarności

- 8 hydrantów na odcinku ul. Winogrady – ul. Słowiańska

Przygotowanie do zimy – wewnętrzne instalacje hydrantowe

- zakręcenie zaworu głównego

- otwarcie kranów i przedmuchanie sieci sprężonym powietrzem w celu usunięcia wody.

ul. Połabska – automatyczny system nawadniający w pasie rozdziału

Podział powierzchni  nawadnianych automatycznie

| Lokalizacja powierzchni | Powierzchnia trawników nawadnianych automatycznie ( m2) | Powierzchnia krzewów, nawadnianych automatycznie ( m2) | Liczba drzew nawadnianych automatycznie ( szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Połabska pas rozdziału | 5228 | 1274 | 135 |
| ul. Połabska pas pobocza | - | - | - |

System nawadniania zbudowany jest ze zraszaczy i linii kroplującej.

- przyłącze wodociągowe umiejscowione na owalnym skwerze w pasie rozdziału. Przyłącze jest wyposażone w zawór odcinający, wodomierz i zawór antyskażeniowy

- zraszacze nawadniają drzewa, krzewy i trawniki w pasie rozdziału

- linie kroplujące nawadniają krzewy na owalnym skwerze w pasie rozdziału.

- sterownik + czujnik deszczu

System wymaga odwodnienia na okres zimy, rurociąg główny i elektrozawory należy opróżnić 
z wody sprężonym powietrzem.

Przed zimą konieczne jest opróżnienie filtra wody i odcinka rurociągu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie całego systemu sprężonym powietrzem.

Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem zimowym należy też sprawdzić czy nie pozostała w nim woda.

Wykaz głównych elementów systemu nawadniającego

| L.p. | Wyszczególnienie - specyfikacja | Ilość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia wodomierzowa | 1 | szt. |
| 2 | Elektroniczny sterownik | 1 | szt. |
| 3 | Elektrozawory | 7 | szt. |
| 4 | Zraszacz POP-STAR 565 PLUS | 49 | szt. |
| 5 | Zraszacz RB 1804 | 14 | szt. |
| 6 | Linia kroplująca | 300 | m |
| 7 | Zawór hydrantowy | 1 | szt. |
| 8 | Filtr główny | 1 | szt. |

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM i SIECIĄ HYDRANTÓW

REJON 3A – centralna część dzielnicy Jeżyce

Waloryzacja szaty roślinnej Bukowskiej wraz z montażem systemu hydrantów nawadniających miała miejsce w wiosną 2007 roku. System hydrantów znajduje się w poboczu północnym na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zgorzeleckiej oraz w pasie rozdziału od ul. Polskiej do ul. Jasnej. W pasie rozdziału znajdują się krzewy, byliny oraz trawniki. Natomiast w pasach pobocza pielęgnacji podlegają drzewa, krzewy i trawniki.

Wszystkie powierzchnie pomiędzy krzewami oraz w misach drzew wyłożone są korą.

W zakres zadania wchodzi:

- pas rozdziału ul. Bukowskiej oraz pasy pobocza północnego i południowego na odcinku ul. Polska – ul. Zgorzelecka + krzewy przy skrzyżowaniem ul. Bukowska/Polska w stronę centrum, za chodnikiem od strony skweru (pobocze północne) oraz byliny w pasie środkowym ul. Bukowskiej;

Waloryzacja szaty roślinnej Bukowskiej na odc. od ul. Prostej do granicy miasta Poznania  wraz z montażem systemu nawadniającego miała miejsce w roku 2011. System nawadniający zamontowany jest w pasie rozdziału oraz za ekranem akustycznym w poboczu południowym. W pasie rozdziału znajdują się krzewy, byliny oraz trawy ozdobne. Natomiast w pasach poboczy rosną krzewy, byliny, pnącza i drzewa.

Wszystkie powierzchnie pomiędzy krzewami oraz w misach drzew wyłożone są przekompostowanym mulczem. Drzewa oraz część krzewów gł. w poboczu północnym nie są zaopatrzone w system nawadniający dlatego wymagają podlewania ręcznego.

Waloryzacja szaty roślinnej ul. Polskiej wraz z montażem systemu nawadniającego miała miejsce jesienią 2006 r. System nawadniający zlokalizowany jest w pasie rozdziału ul. Polskiej, zieleń w okolicy wiaduktu z ul. Dąbrowskiego oraz pasy pobocza ul. Polskiej nie są nawadniane automatycznie. W ramach zadania pielęgnacji podlega zieleń w pasie rozdziału ul. Polskiej, zieleń w okolicy wiaduktu na ul. Dąbrowskiego, pas pobocza wschodniego ul. Polskiej od strony domków jednorodzinnych (drzewa, krzewy i trawniki) oraz pas pobocza zachodniego ul. Polskiej, gdzie pielęgnacji podlegają tylko krzewy.

W zakres zadania wchodzi:

- pas rozdziału i pasy pobocza ul. Polskiej;

SYSTEM NAWADNIAJĄCY I SYSTEM HYDRANTÓW – Rejon 3A

# Podział powierzchni  ze względu na sposób podlewania

| Lokalizacja powierzchni | Powierzchnia trawników nawadnianych automatycznie ( m2) | Powierzchnia krzewów, nawadnianych automatycznie ( m2) | Powierzchnia krzewów, bylin nawadnianych ręcznie ( m2) | Liczba drzew nawadnianych automatycznie ( szt.) | Liczba drzew nawadnianych ręcznie ( szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejon 3A | 2810 ul. Polska | 5667 ul. Bukowska 1547 ul. Polska | 11537 lokalizacje wg wykazu obiektów | - | 1065 lokalizacje wg wykazu obiektów |

Charakterystyka techniczna

ul. Bukowska na odc. od ul. Polskiej do Zgorzeleckiej

Zawory czerpalne wyposażone są w szybkozłącza do podłączenia węży ogrodowych  znajdują się w poboczu północnym na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zgorzeleckiej oraz w pasie rozdziału od ul. Polskiej do ul. Jasnej.

Główny zawór i licznik umieszczone są w studni zlokalizowanej w poboczu północnym ok. 300 m od skrzyżowania z ul. Polską. Przygotowanie do sezonu zimowego: zamknięcie zawodu głównego, otwarcie zaworów czerpalnych, przedmuchanie instalacji sprężonym powietrzem.

ul. Polska

System nawadniający zlokalizowany jest w pasie rozdziału, podzielony jest on na 18 sekcji nawadniających trawniki oraz drzewa, krzewy i byliny. Na trawnikach zainstalowane zostały zraszacze, natomiast do nawadniania pozostałych roślin przeznaczona jest linia kroplująca.

Główny zawór i licznik umieszczone są w studni zlokalizowanej w pasie rozdziału ok. 70 m na  północ od skrzyżowania z ul. Swojską. Przygotowanie do sezonu zimowego: zamknięcie zawodu głównego, otwarcie elektrozaworów, przedmuchanie instalacji sprężonym powietrzem.

ul. Bukowska na odc. od ul. Prostej do granicy miasta Poznania

System nawadniający zlokalizowany jest w pasie rozdziału i w pasie pobocza południowego (za ekranem akustycznym) na odc. od ul. Prostej do ul. Sławińskiej. Wodę doprowadzają 4 przyłącza wodociągowe zlokalizowane w pasie rozdziału. System podzielony jest na 3 strefy i 16 sekcji nawadniających krzewy byliny oraz trawy ozdobne. Woda rozprowadzana jest przez rurociągi główne i rozprowadzające doprowadzające wodę do linii kroplujących.

Każda sekcja zasilana jest przez odrębny zawór. System zawiera 3 sterowniki modułowe Dialog+, 3 zestawy Watermark Elektronic Module (elektroniczne zestawy czujników wilgotności), 16 zaworów i okablowanie sterujące. Sterownik umożliwia zaprogramowanie czasu nawadniania indywidualnie dla każdej sekcji.

System wymaga odwodnienia na okres zimowy: cały system należy przedmuchać sprężonym powietrzem.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM

REJON 3C – północna część dzielnicy Jeżyce

SYSTEM NAWADNIAJĄCY – Rejon 3C

# Podział powierzchni  ze względu na sposób podlewania

| Lokalizacja powierzchni | Powierzchnia trawników nawadnianych automatycznie ( m2) | Powierzchnia krzewów, nawadnianych automatycznie ( m2) | Powierzchnia krzewów, bylin nawadnianych ręcznie ( m2) | Liczba drzew nawadnianych automatycznie ( szt.) | Liczba drzew nawadnianych ręcznie ( szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejon 3 C | - | 233 rondo Obornickie | 5573 stary przedmiar 7757 | - | 1193 1629 |

Rondo Obornickie

Przyłącze do zasilania

System jest zasilany przez przyłącze wodociągowe umiejscowione w pobliżu głównego zaworu w studni osłonowej z kręgów. Przyłącze (zlokalizowane w zewnętrznym polu żwirowym  ronda) jest wyposażone w wymaganą armaturę: dwa zawory odcinające, wodomierz, zawór antyskażeniowy.

Elektrozawory i pozostały osprzęt, tj: elektrozawory i sterownik znajdują się w studzience zlokalizowanej w środkowym żwirowym polu ronda.

System nawadniający składa się z linii kroplującej, która nawadnia krzewy ozdobne rozmieszczone  koncentrycznie na terenie ronda.

Linia  kroplująca z emiterami co 40 cm, z kompensacją ciśnienia jest ułożona pod warstwą kory 
i  przyszpilona do podłoża.

Sieć rozprowadzająca prowadzi wodę od przyłącza poprzez elektrozawory do linii kroplujących (w 2 sekcjach).

Sterowanie

Pracą systemu zawiaduje sterownik bateryjny WP4, który uruchamia elektrozawory według wpisanego programu.

Sterownik współpracuje z czujnikiem opadu deszczu zamontowanym na słupku na terenie ronda

System wymaga odwodnienia na okres zimowy: cały system należy przedmuchać sprężonym powietrzem.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM

REJON 4A – centralna część dzielnicy Grunwald

ul. Śniadeckich – wewnętrzna instalacja hydrantowa

- przyłącze wodociągowe zlokalizowane na terenie MTP na wys. nr 52

- w pasie pobocza wschodniego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do wjazdu na teren MTP zlokalizowane są studzienki z szybkozłączkami do podłączenia węży – 5 szt.

Przygotowanie do zimy – wewnętrzne instalacje hydrantowe

- zakręcenie zaworu głównego

- otwarcie kranów i przedmuchanie sieci sprężonym powietrzem w celu usunięcia wody.

ul. Głogowska/Zachodnia i Bukowska/grunwaldzka

# Podział powierzchni  nawadnianych automatycznie

| Lokalizacja powierzchni zielonych | Głogowska/ Zachodnia | Bukowska/ Grunwaldzka Przy MTP |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia trawników nawadn. automat. (m2) | - | - |
| Powierzchnia krzewów, bylin, pnączy nawadn. automat. (m2) | 1208 | 790 |
| Liczba drzew nawadn. automat. (szt.) | 41 | 12 |

Zalecenia do poszczególnych obiektów

* Głogowska Zachodnia

Dawki wody powinny być tak dobierane, aby nie  powodowały zalewania krzewów, bylin i drzew. Gazony, drzewa i krzewy po północnej stronie od wyjścia z Dworca Zachodniego nie są wyposażone w system nawadniający, należy podlewać za pomocą beczkowozu.

W ramach zadania ujęto skwery z roślinnością po obu stronach wejścia na Dworzec Zachodni, sąsiadujące 
z parkingiem buforowym (pomiędzy ul. Głogowską i ul. Zachodnią).

Szata roślinna to drzewa oraz przede wszystkim krzewy iglaste i liściaste, z przewagą roślin okrywowych, 
a także byliny i rośliny cebulowe.

- system nawadniający zasilany jest przez jedno przyłącze wodociągowe umiejscowione na terenie skweru w pobliżu wejścia na parking. Przyłącze jest wyposażone w zawór odcinający, wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawór spustowy. Ze studni przeprowadzono wodę do studzienki z zainstalowaną automatyką sterującą (sterownik bateryjny, elektrozawory, filtr do linii kroplującej). W studzienkach wodę rozdzielono na poszczególne sekcje linii kroplujących.

- system nawadniający  składa się  tylko z  części kroplującej (bez zraszaczy),  która nawadnia skupiny roślin ozdobnych. Linia  kroplująca z emiterami co 40 cm, z kompensacją ciśnienia jest ułożona  pod warstwą kory 
i przyszpilona do podłoża.

* Bukowska/Grunwaldzka przy MTP

W ramach zadania ujęto skwery z roślinnością w południowym poboczu ul. Bukowskiej od ul. Roosevelta do ul. Święcickiego.

Drzewa, krzewy, rośliny cebulowe zostały posadzone w gruncie, gazonach z palisady betonowej oraz metalowych donicach przed wejściem na MTP.

- system nawadniający zasilany jest przez jedno przyłącze wodociągowe umiejscowione na terenie MTP przy bramie wjazdowej od strony ul. Bukowskiej. Przyłącze jest wyposażone w zawór odcinający, wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawór spustowy. Ze studni przeprowadzono wodę do studzienki z zainstalowaną automatyką sterującą (sterownik bateryjny, elektrozawory, filtr do linii kroplującej). W studzienkach wodę rozdzielono na poszczególne sekcje linii kroplujących.

- system nawadniający  składa się  tylko z  części kroplującej (bez zraszaczy),  która nawadnia skupiny roślin ozdobnych. Linia  kroplująca z emiterami co 40 cm, z kompensacją ciśnienia jest ułożona  pod warstwą kory 
i przyszpilona do podłoża.

System wymaga odwodnienia na okres zimy poprzez przedmuchanie sprzężonym powietrzem. Filtr linii kroplującej wymaga okresowego czyszczenia, minimum raz w roku.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM I SYSTEM HYDRANTÓW

REJON 4B – Stary Grunwald, Grunwald Północ i część Grunwald Południe

ul. Grunwaldzka na odc. od ul. Matejki do ul. Iłłakowiczówny oraz Grunwaldzka/Reymonta przy rondzie Jana Nowaka- Jeziorańskiego- pasy rozdziału

- studnia z wodomierzem i zaworem zlokalizowana na wys. skrzyżowania Grunwaldzkiej i Marcelińskiej przy jezdni w kierunku ul. Matejki, na tej samej wysokości w torowisku znajduje się sterownik dla 4 sekcji 
(4 elektrozawory) – obszar nawadniania Ułańska- Matejki,

- studnia z licznikiem i zaworem zlokalizowana na wysokości numeru 37, przy niej sterownik dla 4 sekcji 
(4 elektrozawory) – obszar nawadniania Ułańska- Wojskowa,

- studnia z licznikiem i zaworem zlokalizowana na wysokości Grunwaldzka/Iłłakowiczówny, przy niej sterownik dla 3 sekcji (3 elektrozawory) – obszar nawadniania Wojskowa- rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego,

- na rondzie Jana Nowaka- Jeziorańskiego: przy wjeździe na rondo od strony Junikowa znajduje się elektrozawór, sterownik i linia kroplująca do podlewania drzew, przy wjeździe od strony Reymonta znajduje się po jednej stronie torowiska wodomierz i zawór czerpalny hydrantu podziemnego; po drugiej stronie torowiska zawór czerpalny hydrantu podziemnego, elektrozawór, brak sterownika, przy wjeździe na rondo od strony Centrum znajduje się zawór czerpalny hydrantu podziemnego, przy wjeździe od strony Przybyszewskiego znajduje się zawór czerpalny hydrantu podziemnego,

- rurociąg PE o średnicy o 50 mm PN-10 – 265 m,

- rurociąg PE 0 średnicy 0 32 mm PN- 10 – 185 m,

- studzienki odwadniające na rurociągach PE50 – 4 kpl.

- rurociąg PE o średnicy o 25 mm PN-10 – 30 m

- hydranty- 9 szt.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM I SYSTEM HYDRANTÓW

REJON 4C – Grunwald

* ul. Bułgarska odcinek pomiędzy ul. Bukowską, a Marcelińską (tzw. Bułgarska I) oraz Bułgarska odcinek pomiędzy ul. Marcelińską, a Grunwaldzką, odc. stadionowy (tzw. Bułgarska II)

System nawadniania zbudowany jest z linii kroplujących z wbudowanymi kroplownikami, z kompensacją ciśnienia. Dodatkowo znajdują się studzienki z szybkozłączkami umożliwiającymi podłączenie węży ogrodniczych.

- przyłącza wodociągowe zlokalizowane:

- przy skrzyżowaniu z ul. Bukowską na wys nr 136 – pas pobocza wschodniego (Bułgarska I)

- przy skrzyżowaniu z ul. Marcelińską – pas pobocza wschodniego (Bułgarska I)

-  ul. Bułgarska na wys. posesji z nr 4/6 (Bułgarska II)

- ul. Bułgarska na wys. nr 38/40 (Bułgarska II)

- ul. Bułgarska na wys. nr 78/78c (Bułgarska II)

- w pasie pobocza wschodniego i zachodniego na odc. ul. Bukowska – ul. Marcelińska znajdują się studzienki z szybkozłączkami do podłączenia węży – 18 szt.

- linie kroplujące z kompensacja ciśnienia nawadniają drzewa, krzewy, byliny i pnącza w pasie rozdziału 
i pasie pobocza

System wymaga odwodnienia na okres zimy, a odbywa się poprzez studzienki odwadniające na rurociągach oraz spusty w studzienkach zaworowych.

Przed zimą konieczne jest opróżnienie filtra wody i odcinka rurociągu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie całego systemu sprężonym powietrzem.

Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem zimowym należy też sprawdzić czy nie pozostała w nim woda.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM I SYSTEM HYDRANTÓW

REJON 4D – Grunwald

ul. Grunwaldzka na odc. od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej w Poznaniu

wewnętrzna instalacja hydrantowa 1904 mb rurociagów

- studzienki z szybkozłączkami do podłączenia węży – w liczbie 50 szt.

- studnie odwadniające w liczbie 6 szt.

Przygotowanie do zimy – wewnętrzne instalacje hydrantowe

- zakręcenie zaworu głównego

- otwarcie kranów i przedmuchanie sieci sprężonym powietrzem w celu usunięcia wody.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM I SYSTEM HYDRANTÓW

REJON 4E – Grunwald

ul. Głogowska przy wiadukcie Górczyńskim

System nawadniania zbudowany jest z linii kroplujących z wbudowanymi kroplownikami, z kompensacją ciśnienia. Dodatkowo znajdują się studzienki z szybkozłączkami umożliwiającymi podłączenie węży ogrodniczych

- przyłącze wodociągowe zlokalizowano w pasie pobocza wschodniego w pobliżu skrzyżowania z ul. Czempińską

- linie kroplujące nawadniają krzewy w pasie rozdziału oraz w pasie pobocza zachodniego

- po stronie wschodniej znajdują się studzienki z kranami do podłączenia węży

Przygotowanie do zimy – wewnętrzne instalacje hydrantowe

- zakręcenie zaworu głównego

- otwarcie kranów i przedmuchanie sieci sprężonym powietrzem w celu usunięcia wody.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z SYSTEMEM HYDRANTÓW

REJON 6B – część dzielnicy Nowe Miasto środkowa część

System hydrantów został zamontowany w pasach drogowych ulic: Chartowo oraz Krzywoustego.

ul. Chartowo – przyłącze wody

Studnia wodomierzowa wraz z głównym zaworem zlokalizowane są w pasie pobocza zachodniego w pobliżu skrzyżowania z ul. Piaskową. W pasie rozdziału na odcinku ul. Piaskowa ul. Dymka zlokalizowane są studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węża. Rura zasilająca przebiera 0,7 m od krawędzi jezdni po stronie wschodniej pasa rozdziału.

ul. Krzywoustego – na wysokości os. Oświecenia

Studnia wodomierzowa wraz z głównym zaworem zlokalizowane są w pasie pobocza zachodniego po stronie os. Oświecenia. W pasie rozdziału zlokalizowane są studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węża. Rura zasilająca przebiera 0,7 m od krawędzi jezdni po stronie zachodniej pasa rozdziału.

ul. Krzywoustego – ul. Inflancka – ul. Chartowo

Studnia wodomierzowa wraz z głównym zaworem zlokalizowane są w pasie pobocza zachodniego po stronie stacji benzynowej. W pasie rozdziału zlokalizowane są studzienki z kranami na szybkozłączki do podłączenia węża. Rura zasilająca przebiera 0,7 m od krawędzi jezdni po stronie zachodniej pasa rozdziału.

Przygotowanie do zimy:

- zakręcenie zaworu głównego

- otwarcie kranów i przedmuchanie sieci sprężonym powietrzem w celu usunięcia wody.

REJON 6C – część dzielnicy Nowe Miasto północna część

System hydrantów został zamontowany na terenie obiektu wiadukt  Antoninek

Instalacja nawadniająca składa się z 2 przyłączy (studni wodomierzowych) oraz5 hydrantów z możliwością podłączenia węża ogrodowego

Przygotowanie do zimy:

- zakręcenie zaworu głównego

- otwarcie kranów i przedmuchanie sieci sprężonym powietrzem w celu usunięcia wody.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM I SYSTEMEM HYDRANTÓW

REJON 6A – południowa część dzielnicy Nowe Miasto

SYSTEM NAWADNIAJĄCY

# Podział powierzchni ze względu na sposób podlewania - Starołęka

| Lokalizacja powierzchni | Powierzchnia trawników nawadnianych automatycznie ( m2) | Powierzchnia krzewów, bylin nawadnianych automatycznie ( m2) | Powierzchnia krzewów, bylin, nawadnianych ręcznie ( m2) | Powierzchnia roślin jednorocznych nawadnianych automatycznie ( m2) | Liczba drzew nawadnianych ręcznie ( szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarcza ronda | 1343 | 1167 | - | 310 | - |
| Pasy rozdziału | - | 1407 | 3906 | - | 144 |

* Zleceniodawca nie wymaga podlewania trawników w pasach rozdziału

Charakterystyka techniczna

System nawadniania zbudowany jest ze zraszaczy, linii kroplujących oraz hydrantów.

Przyłącze do zasilania

System jest zasilany przez 3 przyłącza wodociągowe, z których dwa umiejscowione są w pasie rozdziału ul. Hetmańskiej, a jedno w pasie pobocza przy skrzyżowaniu Hetmańska/Starołęcka, w studniach osłonowych z kręgów. Przyłącza są wyposażone w zawory odcinające, wodomierz i zawór antyskażeniowy.

Sieć rozprowadzająca prowadzi wodę od przyłączy poprzez elektrozawory do zraszaczy lub linii kroplujących.

## Zraszacze

Zraszacze o zasięgu 10 i 15 m nawadniają trawniki na tarczy ronda.

Linie kroplujące

Linie kroplujące zainstalowano dla podlewania roślin jednorocznych oraz krzewów na tarczy ronda, a także grup krzewów wokół ronda.

Hydranty

Hydranty zlokalizowane w pasach rozdziału przeznaczone są do podlewania drzew i grup krzewów.

System wymaga odwodnienia na okres zimy, rurociąg główny i elektrozawory należy opróżnić z wody sprężonym powietrzem.

Przed zimą konieczne jest opróżnienie filtra wody i odcinka rurociągu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie całego systemu sprężonym powietrzem.

Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem zimowym należy też sprawdzić czy nie pozostała w nim woda.

Wykaz głównych elementów systemu nawadniającego

| L.p. | Wyszczególnienie - specyfikacja | Ilość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia wodomierzowa | 3 | szt. |
| 2 | Elektroniczny sterownik | 4 | szt. |
| 3 | Skrzynki z elektrozaworami | 10 | szt. |
| 4 | Zawory główne w studniach wodomierzowych | 3 | szt. |
| 5 | Hydranty | 21 | szt. |
| 6 | Zraszacze o zasięgu 15 m | 22 | szt. |
| 7 | Zraszacze o zasięgu 10 m | 16 | szt. |
| 8 | Linia kroplująca | 11.285 | m |
| 9 | Wyłącznik deszczowy RAIN CHECK | 4 | szt. |