PROJEKT STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Ulica: Swoboda

Kategoria: gminna

Temat: wprowadzenie jednego kierunku ruchu

Branża: Drogowa

| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: | Maciej Teresiak |  |

Poznań, lipiec 2021

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i cel opracowania

- Podstawa opracowania

  - Cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500

  - Przepisy prawne

- Opis stałej organizacji ruchu

- Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu

OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Poznania.

Zakres opracowania stałej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia BRD na ul. Swoboda i ul. Świt.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.2. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017.1260) – z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 23 września 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1104)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

- Złączniki 1-4 do w/w rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67, poz.413)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 126, poz.813)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017.784 j.t.)

- OPIS ORGANIZACJI RUCHU

Projekt przygotowano w związku z wnioskiem Rady Osiedla Grunwald Północ oraz podsumowaniem konsultacji społecznych dotyczących przedmiotowej ulicy.

- CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Ulica Swoboda posiada:

Jezdnie:

- ilość: 1.

- szerokość jezdni: 6 m.

- rodzaj nawierzchni: bitumiczna.

Chodniki:

- szerokość: zmienna .

rodzaj nawierzchni betonowa kostka brukowa, płytki chodnikowe

Na ulicy występuje małe natężenie ruchu drogowego.

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

- wprowadzono jeden kierunek ruchu od ul. Marcelińskiej do ul. Świt z wyznaczeniem kontraruchu rowerowego

- po obu stronach jezdni wyznaczono parkowanie równoległe częściowo na jezdni i na chodniku (pas postojowy o szerokości 2 m z zachowaniem chodników o szerokości 2 m)

- w ramach projektu wyznaczono koperty dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz koperty dla dostaw

- na ul. Swoboda wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h

- uwaga: organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Swoboda i ul. Świt według odrębnego opracowania (przebudowa skrzyżowania)

- uporządkowano istniejące parkowanie

- TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Organizację ruchu planuje się wprowadzić do dnia 31 sierpnia 2023 r.

| LEGENDA |
| --- |
| ZNAKI PIONOWE | ZNAKI POZIOME |
| Znak istniejący Znak projektowany Znak do usunięcia | Znaki istniejące Znaki projektowane |