ZDM-PZ.342.15.2023.1				                      	    		    Poznań, 12 maja 2023 r.

Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania o nazwie:

Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych miasta Poznania

Opis przedmiotu zamówienia: 
zgodnie z poniższą tabelą i załącznikami do zapytania ofertowego

|  | ZADANIE 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynność | liczba | jedn. |
| NOWE MIASTO |
| ul. Zbyszka |
| 1 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 | 1 | szt. |
|  | (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) |  |  |
| 2 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2 | 3,25 | m2 |
|  | (korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) |  |  |
| ul. Chartowo i abpa A. Baraniaka |
| 3 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 | 4 | szt. |
|  | (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) |  |  |
| 4 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2 | 6,5 | m2 |
|  | (korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) |  |  |

| Lp. | Czynność | liczba | jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| STARE MIASTO PN |
| ul. Szymanowskiego |
| 5 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 | 2 | szt. |
|  | (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) |  |  |
| 6 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2 | 6,5 | m2 |
|  | (korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie płyt chodnikowych szarych 50x50 cm, zaspoinowanie piaskiem - nawierzchnia tożsama z przyległą) |  |  |
| ul. Grobla |
| 7 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 | 2 | szt. |
|  | (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) |  |  |
| GRUNWALD |
| ul. Rakoniewicka, w pobliżu skrzyżowania z z ul. Leszczyńską |
| 8 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium; montaż ławek - elementów kotwiczących) | 2 | szt. |
| 9 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2 | 3,25 | m2 |
|  | (korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) |  |  |
| ul. Ziębicka, w pobliżu nr 24 |
| 10 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium; montaż ławek - elementów kotwiczących ) | 1 | szt. |
| 11 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2 | 3,25 | m2 |
|  | (korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) |  |  |

| Lp. | Czynność | liczba | jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| JEŻYCE |
| ul. Sianowska przy ul. Rybojadzkiej i ul. Białośliwska |
| 12 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. | 2 | szt. |
|  | (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) |  |  |

| ZADANIE 2 |
| --- |
| Lp. | Czynność | liczba | jedn. |
| GRUNWALD |
| ul. Szarotkowa, w pobliżu skrzyżowań z ul. Daliową, Łubinową, Kaczeńcową |
| 1 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium; montaż ławek - elementów kotwiczących ) | 3 | szt. |
| 2 | Montaż opornika betonowego 6x25x100 cm wraz z korytowaniem Opornik ułożony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (ilość 0,037 m3/mb). | 32 | mb |
| 3 | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - zabruk, komplet wraz z podbudową: • Nawierzchnia z kostki betonowej typ behaton gr. 6 cm (200 x 165 mm), • Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa 3 cm • Podbudowa z chudego betonu - warstwa 10 cm, • Warstwa odsączająca, podsypka z piasku – warstwa 10 cm, • Dogęszczenie istniejącego podłoża Is≥ 1. | 18,4 | m2 |
| 4 | Ułożenie faktury uwagi z kostki granitowej surowołupanej - zabruk, komplet wraz z podbudową: • Nawierzchnia z kostki granitowej 10x11 cm, • Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa 3 cm • Podbudowa z chudego betonu - warstwa 10 cm, • Warstwa odsączająca | 5,6 | m2 |
| 5 | Przestawienie znaku drogowego, wraz osadzeniem w fundamencie betonowym | 1 | szt. |

| Lp. | Czynność | liczba | jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| JEŻYCE |
| ul. Roosevelta (przy Krasińskiego) |
| 6 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) | 1 | szt. |
| ul. Polna 50, ul. Poznańska 35, ul. Słowackiego 20, ul. Kochanowskiego 9 |
| 7 | Zakup ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez oparcia, zgodnie z załącznikiem nr 1. | 4 | szt. |
|  | (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) |  |  |
| ul. Jackowskiego 45 |
| 8 | Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. (Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium) | 1 | szt. |
| 9 | Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2 | 3,25 | m2 |
|  | (korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) |  |  |

Do cen należy doliczyć koszty zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów w celu wykonania zadania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac i rozliczenia powykonawczego na podstawie iloczynu cen jednostkowych oraz obmiaru wykonanych prac. Zmniejszenie zakresu prac oraz wynagrodzenia nie będzie wymagać formy aneksu, a wykonawca nie może sobie rościć praw do wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowany zakres prac.

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie zakresu robót w zależności od przyznanych środków Rad Osiedli oraz ewentualną zmianę sposobu montażu i lokalizacji ławek. Szczegółowe lokalizacje montażu elementów małej architektury zostaną wskazane przez Zamawiającego po wyborze oferty.

W przypadku rezygnacji Zamawiającego z montażu dostarczonych ławek, koszty związane z ich montażem pokryją koszty transportu ławek do magazynu ZDM.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podpisania umowy bez podawania przyczyny.

Sposób montażu ławek do podłoża zgodny z opisem w załączniku nr 4. W przypadku montażu elementów małej architektury poza terenem zabrukowanym, konieczne jest wykonanie stosownych fundamentów oraz odtworzenie terenów zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi w zakresie robót brukarskich, 24 miesięcznej rękojmi na metalowe elementy małej architektury oraz 12 miesięcznej rękojmi na elementy drewniane, liczonej od dnia odbioru.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do:

  - wystąpienia w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasów drogowych wszystkich ulic,

  - właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego. Dla realizacji powyższego zadania Wykonawca ma obowiązek wystąpić do ZDM o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (nieodpłatne, której uzyskanie warunkuje rozpoczęcie prac) oraz powiadamiać ZDM, MIR (Miejskiego Inżyniera Ruchu) oraz Komendę Policji drogą mailową - 24 godziny przed rozpoczęciem prac o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;

- dokładnego uprzątnięcia terenu;

  - przywrócenia naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego do stanu pierwotnego – dotyczy terenów zieleni oraz nawierzchni;

  - prowadzenia prac w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście chodnikiem (pozostawienie szerokości nie mniejszej niż 1,5 m), przejazd ścieżką rowerową i jezdną dla ruchu kołowego.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: ZDM-PZ.342.15.2023.1

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 16 października 2023 r.

Warunki uczestnictwa:

Wykonawca musi dysponować doświadczeniem w realizacji usług polegających na wykonaniu zagospodarowania elementami małej architektury tj. ławki, elementy małej architektury dla placów zabaw (wraz z pracami brukarskimi) dla przestrzeni publicznej. W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie wykonania m.in. 2 robót, każda z nich o wartości min. 15 000,00 zł netto - związane z montażem małej architektury i robotami brukarskimi.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 (dwa arkusze, po 1 dla każdego zadania). Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty dla kompleksowego wykonania zadania.

W skład oferty wchodzi:

- formularz ofertowy - załącznik nr 1

- formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2

- klauzula zgody i obowiązku informacyjnego - załącznik nr 5

- oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 6

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Termin składania ofert: do 22.05.2023 r.

Data, godzina otwarcia ofert: 24.05.2023 r.

Sposób złożenia ofert:

Wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Anna Leitgeber-Sobisiak, e-mail: aleitgeber@zdm.poznan.pl, tel. 61 64 77 322

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy

- załącznik nr 3 – schematy projektów tymczasowej organizacji ruchu

- załącznik nr 4 – wzory elementów małej arch.

- załącznik nr 5 – klauzula zgody i obowiązku informacyjnego

- załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu